SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

- REKULTYWACJI TERENÓW PO BYŁEJ ŻWIROWNI NA DZIAŁCE NR 106/3 OBRĘB WAPLEWO WIELKIE Z MOŻLIWOŚCIĄ EKSPLOATACJI ZŁOŻA

Zamawiający:

Gmina Stary Targ

ul. Świerczewskiego 20

82-410 Stary Targ

Stary Targ, sierpień 2014 r.

I. CZĘŚĆ OGÓLNA - DANE INWESTYCJI

1. Inwestor.

Gmina Stary Targ, ul. Świerczewskiego 20, 82-410 Stary Targ

2. Inwestycja.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest Projekt rekultywacji terenu po byłej żwirowni na działce 106/3 obręb Waplewo Wielkie z możliwością eksploatacji złoża

Teren przeznaczony do rekultywacji położony jest na działce nr 106/3 obręb Waplewo Wielkie stanowiącej własność Gminy Stary Targ, przy gminnej drodze gruntowej.

Według pomiaru geodezyjnego powierzchnia działki wynosi 9,13 ha.

## 2.1. Cel i zakres inwestycji.

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie prac rekultywacyjnych i zamknięcie obiektu.

Projekt rekultywacji składowiska zakłada:

a) do końca 2014 r.:

- oczyszczenie terenu z nieczystości,

- wycinka dziko rosnących drzew i krzaków,

- oczyszczenie terenu z korzeni,

- obsadzenie terenu min. 500 m2 lasem sosnowym,

- wykonanie ścieżki pieszo – rowerowej o szerokości 1,5 mb utwardzonej kruszywem łamanym min. 200 m2,

- montaż ławek parkowych min. 5 szt.,

b) do końca 2016 r.:

- utworzenie zbiornika wodnego o powierzchni min. 20000 m2 wraz z zagospodarowaniem jego brzegów (niwelacja terenu, posadzenie roślinności umacniającej brzegi),

- obsadzenie terenu lasem sosnowym min. 5000 m2,

- montaż ławek parkowych min. 5 szt.,

c) do 31.08.2018 r.:

- powiększenie zbiornika wodnego o powierzchnię min. 30000 m2wraz z zagospodarowaniem jego brzegów (niwelacja terenu, posadzenie roślinności umacniającej brzegi),

- obsadzenie terenu lasem sosnowym min. 4500 m2,

- wykonanie plaży piaskowej o powierzchni min. 200 m2,

- wykonanie parkingu utwardzonego kruszywem łamanym o pow. min. 800 m2,

- wykonanie ławo stołów z siedziskiem min. 2 szt.,

- wykonanie trawników na powierzchni min. 15000 m2,

- wykonanie boiska do siatkówki.

W czasie trwania zadania Zamawiający dopuszcza eksploatację złoża z przedmiotowego terenu.

3. Dokumentacja techniczna

W ramach w/w zadań inwestycyjnych objętych niniejszą specyfikacją wykonano następującą dokumentację techniczną:

1) Szkic rekultywacji terenu

II. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (OST)

1. Wstęp

1.1. Przedmiot Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST)

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z realizacją rekultywacji terenu po byłej żwirowni na działce 106/3 obręb Waplewo Wielkie z możliwością eksploatacji złoża.

1.2. Podstawa opracowania Specyfikacji

- Szkic rekultywacji

- Założenia od Inwestora

- Wymagania i warunki techniczne podane przez producentów stosowanych materiałów i technologii

- Polskie Normy

- Obowiązujące przepisy

1.3. Zakres stosowania Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST)

Ogólna Specyfikacja Techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST) stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót.

1.4. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, opracowanymi dla poszczególnych asortymentów robót budowlanych ujętych w następujących grupach Wspólnego Słownika Zamówień:

- Przygotowania terenu pod budowę – kod: 45100000-8

- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne – kod: 45111200-0

- Rekultywacja terenu – kod: 45112330-7

- Roboty w zakresie kształtowania terenów – kod: 45112700-2

- Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych – kod: 45112710-5

2. Określenia podstawowe

Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:

Obiekt budowlany: budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi.

Budynek: Obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony 
z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Droga tymczasowa (montażowa): droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego: osoba prawna lub fizyczna, w tym również pracownik Inwestora, wyznaczona przez Inwestora do reprezentowania jego interesów przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy.

Kierownik budowy: osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Materiały: wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Certyfikat zgodności: dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowana specyfikacją techniczną.

Deklaracja zgodności: oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny 
ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.

Dokumentacja projektowa: służy do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę – składa się 
w szczególności z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót 
i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza budowy: składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi zamianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów.

Geodezyjne czynności w budownictwie: polegają na:

- Inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej.

- Opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania działki lub terenu inwestycji.

- Geodezyjnym wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie głównych osi naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktów i punktów wysokościowych (reperów).

- Geodezyjnej obsłudze montażu i budowy obiektu budowlanego.

- Pomiarach przemieszczeń obiektu i jego podłoża oraz odkształceń.

- Geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych lub elementów ulegających zakryciu.

Wspólny Słownik Zamówień: jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych na potrzeby zamówień publicznych.

Istotne wymagania: wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane.

Obmiar robót: pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenie wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem.

Przedmiar robót: zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

Roboty podstawowe: minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.

Odpowiednia zgodność: zgodność wykonanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, 
a jeżeli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego: wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

Nadzór projektowy: uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej lub osoba upoważniona przez projektanta do pełnienie nadzoru projektowego 
i posiadająca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Zadanie budowlane: część przedsięwzięcia budowlanego stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno -użytkowych.

3. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczo - przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych składających się na kompletność robót wynikających z norm, przepisów technicznych, warunków technicznych niniejszej Specyfikacji i zasad sztuki budowlanej.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność
z dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3.1. Dokumenty budowy

3.1.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca realizacji. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku należy dokonywać na bieżąco. Zapisy powinny dotyczyć:

- przebiegu robót,

- stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia

- technicznych i gospodarczych zdarzeń na budowie.

Zapisy powinny być czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy należy przedstawiać Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania się.

3.1.2. Pozostałe dokumenty budowy

Do pozostałych dokumentów budowy zalicza się również:

- Pozwolenie na budowę wraz załączonym projektem budowlanym, wykonawczym, specyfikacją techniczną, kosztorysem, protokołem przekazania terenu budowy przez Inwestora do Wykonawcy;

- Umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy;

- Protokoły odbioru robót częściowe i końcowe;

- Rysunki i opisy uzupełniające służące realizacji obiektu;

- Operaty geodezyjne;

- Książki obmiarów;

- Atesty materiałowe od producentów i dostawców materiałów;

- Protokoły z narad i ustaleń;

- Wszystkie inne dokumenty niezbędne do odbioru ostatecznego obiektu 
i wystąpienia o użytkowanie obiektu;

- Oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu placu budowy i przyjęcie obowiązku wykonania obiektu zgodnie z dokumentacją wykonawczą, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Polskimi Normami, obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.

3.1.3. Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

3.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 
i administracyjnymi oraz dziennik budowy, Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i dokumentację projektową.

3.3. Zgodność robót z dokumentacją projektowa i Szczegółową Specyfikacją Techniczną

Dokumentacja projektowa, Szczegółowa Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy, stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w warunkach umowy.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych (umowa, dokumentacja projektowa, kosztorysy), a o ich wykryciu w czasie przygotowania oferty na wykonanie robót - winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian i poprawek przed rozpoczęciem robót.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową 
i Szczegółową Specyfikacją Techniczną. W rysunkach w przypadku rozbieżności wymiarowych opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.

Dane określone w dokumentacji projektowej i w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne 
i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty naprawcze i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

3.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w należytym porządku w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w zabezpieczeniu terenu budowy specyfiki obiektu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

Wszelkie zniszczenia, uszkodzenia elementów budynku istniejącego Wykonawca naprawi, na własny koszt poniesie ryzyko dalszych konsekwencji trwałości budynków istniejących.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

3.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania kontraktu i wykańczania robót Wykonawca będzie:

- zabezpieczał istniejący drzewostan nie podlegający wykarczowaniu,

- unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej 
i innych,

- do rekultywacji zostaną zastosowane materiały (ziemia) bez zanieczyszczeń 
i skażeń.

3.6. Ochrona przeciwpożarowa

Składowisko jest odgazowane, ale mogą występować lokalne erupcje gazu składowiskowego na skarpach. Z tego względu do mocowania faszyny nie należy stosować aparatów spawalniczych. Dopuszczalna technika montażu faszyny : przy pomocy zacisków lub zgrzewania.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie całego placu budowy.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

3.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego określonego odpowiednimi przepisami.

3.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejących instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Inwestora.

3.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy

W trakcie budowy prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401).

Przed przystąpieniem do realizacji zadania Wykonawca – Kierownik budowy jest zobowiązany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniający specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych.

3.10. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty ich rozpoczęcia do daty zakończenia. Wykonawca będzie utrzymywać ochronę robót do czasu odbioru ostatecznego.

3.11. Organizacja budowy

Wykonawca robót będzie mógł korzystać ze źródeł poboru energii elektrycznej i wody.

Ekipy Wykonawcy będą mogły przebywać na terenie składowiska przez wszystkie dni robocze tygodnia.

Wykonawca uwzględni w „Projekcie organizacji robót” oraz „Planie bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia” specyfikę obiektu, jakim jest składowisko odpadów.

4. Materiały

Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia każdorazowo wyboru materiałów 
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, a w razie zastosowania materiałów innych jak 
w projekcie –uzgodnienia z Projektantem.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.

5. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia każdorazowo wyboru sprzętu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów 
i ilości wskazaniom zawartym w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane 
i nie dopuszczone do robót.

6. Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

7. Wykonanie robót

Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczo 
- przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych składających się na kompletność robót wynikających z Polskich Norm, przepisów technicznych, warunków technicznych niniejszej Specyfikacji Technicznej i zasad sztuki budowlanej oraz dokumentacji projektowej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami Szczegółowej Specyfikacji Technicznej oraz opracowanym przez siebie Projektem Organizacji Robót, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie wszystkich elementów robót: poprzez uprawnionego Geodetę - zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

8. Kontrola jakości robót i materiałów

8.1. Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, organizując własny doświadczony, uprawniony zespół techników, majstrów, brygadzistów, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz robót.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymogom norm określającym procedury badań.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

8.2. Kontrola jakości materiałów

Rodzaje materiałów wymagające kontroli:

- ziemia odpadowa – ocena organoleptyczna oparta o kryteria:

-	zwięzłość,

-	zawartość części spławianych,

-	brak zanieczyszczeń,

-	brak kamieni  powyżej Ø10 cm;

- Faszyna wiklinowa- ocena organoleptyczna oparta o kryteria:

-	świeżość, łamliwość,

-	zgodność z zamówieniem Ø 35 cm,

-	spójność z konstrukcją drutu;

- Nasadzenia zieleni, wg rynkowej wartości poszczególnych typów i gatunków.

Wszystkie materiały przed zakupem wykonawca przedstawi Inwestorowi 
i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji.

8.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami Polskich Norm. 
W przypadku, gdy Polskie Normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego 
w Szczegółowej specyfikacji Technicznej, stosować można inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

8.4. Raporty z badań

Wykonawca będzie starannie przekazywał Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego atesty 
i raporty z badań materiałów.

8.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i Szczegółową Specyfikacją Techniczną. W takim przypadku koszt dodatkowych lub powtórnych badań 
i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

9. Odbiór robót

9.1. Rodzaje odbiorów robót

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

- Odbiorowi częściowemu,

- Odbiorowi ostatecznemu,

- Odbiorowi pogwarancyjnemu.

9.1.1. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w obecności Kierownika Budowy lub Kierownika Robót, oraz w razie konieczności Projektanta, dostawcy materiałów, geodety.

9.1.2. Odbiór ostateczny robót

9.1.2.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do ostatecznego odbioru będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy 
z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w odpowiednim punkcie umowy.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcy i Projektanta. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i Szczegółową Specyfikacją Techniczną.

9.1.2.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego robót

Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robót jest protokół ostatecznego odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- Protokoły odbioru częściowych i zapisów technicznych w trakcie robót,

- Dokumentację projektową podstawową i powykonawczą z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

- Dziennik budowy,

- Atesty materiałowe, deklaracje zgodności oraz certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,

- Wyniki badań i oznaczeń laboratoryjnych.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja Odbioru.

9.1.3. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 9.1.2. niniejszej specyfikacji.

10. Warunki płatności

Wykonawca jest zobowiązany na podstawie przedmiaru i zestawienia nakładów rzeczowych dostarczonych przez Inwestora dokonać analizy dokumentacji projektowej 
i w ofercie uwzględnić wszystkie czynności i zakresy robót celem ustalenia ostatecznej ceny ofertowej.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych (umowa, dokumentacja projektowa, nakłady rzeczowe) a o ich wykryciu 
w czasie przygotowania oferty na wykonanie robót winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian i poprawek przed rozpoczęciem robót..

Podstawą płatności za wykonane roboty będzie umowa sporządzona między Inwestorem
a Wykonawcą z zaznaczonymi zakresami robót i terminami płatności.

Podstawą okresowej płatności za ustalony zakres robót i termin będzie protokół odbioru robót podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

III. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) 
1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, rekultywacji terenu, prac na składowiskach odpadów i robót w zakresie kształtowania terenów zielonych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające

i mające na celu w/w prac występujących w obiekcie.

W zakres tych robót wchodzą roboty rekultywacyjne w kolejności technologicznej:

a) do końca 2014 r.:

- - oczyszczenie terenu z nieczystości,

- - wycinka dziko rosnących drzew i krzaków,

- - oczyszczenie terenu z korzeni,

- - obsadzenie terenu min. 500 m2 lasem sosnowym,

- - wykonanie ścieżki pieszo – rowerowej o szerokości 1,5 mb utwardzonej kruszywem łamanym min. 200 m2,

- - montaż ławek parkowych min. 5 szt.,

b) do końca 2016 r.:

- - utworzenie zbiornika wodnego o powierzchni min. 20000 m2wraz z zagospodarowaniem jego brzegów (niwelacja terenu, posadzenie roślinności umacniającej brzegi),

- - obsadzenie terenu lasem sosnowym min. 5000 m2,

- - montaż ławek parkowych min. 5 szt.,

c) do 31.08.2018 r.:

- - powiększenie zbiornika wodnego o powierzchnię min. 30000 m2wraz z zagospodarowaniem jego brzegów (niwelacja terenu, posadzenie roślinności umacniającej brzegi),

- - obsadzenie terenu lasem sosnowym min. 4500 m2,

- - wykonanie plaży piaskowej o powierzchni min. 200 m2,

- - wykonanie parkingu utwardzonego kruszywem łamanym o pow. min. 800 m2,

- - wykonanie ławo stołów z siedziskiem min. 2 szt.,

- - wykonanie trawników na powierzchni min. 15000 m2,

- - wykonanie boiska do siatkówki.

W czasie trwania zadania Zamawiający dopuszcza eksploatację złoża z przedmiotowego terenu.

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materiały.

Dla robót ujętych niniejsza SST materiały zostały szczegółowo podane w książce przedmiarów.

3. Sprzęt.

Do w/w robót może być użyty n/w sprzęt: koparka podsiębierna, koparka gąsienicowa, koparka zgarniakowa, spycharka gąsienicowa, walec statyczny ciągniony ogumiony, walec wibracyjny, zagęszczarka spalinowa, żuraw samochodowy do 4t, ciągnik kołowy, ciągnik gąsienicowy, samochód samowyładowczy do 10t,

4. Transport.

Transport materiałów środkami transportu j.w.

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robót.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystąpieniem do w/w robót  należy teren ogrodzić i oznakować zgodnie 
z wymogami BHP.

Do zaplecza budowy należy  uzyskać zgodę na zajęcie wyznaczonego terenu przy składowisku

Do zgromadzenia mas ziemnych  na okrywę rekultywacyjną należy wydzierżawić określony teren w pobliżu składowiska umożliwiający ich przygotowanie i przemieszczanie

5.2. Roboty przygotowawcze.

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47 poz. 401).

5.3. Tolerancje wykonywania wykopów.

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów  i niwelacji wynoszą 20 cm.

5.4. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów.

Nie występują.

5.5. Zasypki

Nie występują.

5.5.1.6. Kontrola jakości robót.

Wymagania dotyczą głównie:

- wykonania  zakresu prac wg projektu,

- zagęszczenia odpadów na wierzchowinie ciągnikiem gąsiennicowym i na skarpach urządzeniami wibracyjnymi,

- zakupu okrywy rekultywacyjnej wg wymaganych parametrów. Dotyczy to szczególnie ziemi o zawartości  próchnicy  nie mniejszej jak 1,5 %.

7. Obmiar robót.

Jednostki obmiarowe dla w/w robót podano w książce przedmiarów.

8. Odbiór robót.

Wszystkie roboty objęte niniejszą SST podlegają odbiorowi na etapie:

- odbioru materiałów – przeznaczonych do wykonania robót ziemnych powinien być dokonany na podstawie rozpoznania geotechnicznego;

- odbioru częściowego robót – który powinien być przeprowadzony w przypadku robót ulegających zakryciu (np. przygotowanie terenu, podłoże gruntowe pod fundamenty konstrukcji lub nasyp, zagęszczenie poszczególnych warstw gruntów w nasypie, urządzenia odwadniające znajdujące się w nasypie itp.);

- odbioru końcowego robót – który powinien być przeprowadzony po ich zakończeniu na podstawie dokumentacji technicznej, protokołów z odbiorów częściowych. W razie wątpliwości powinny być przeprowadzone dodatkowe badania.

9. Podstawa płatności.

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Normy:

- PN-86/B-02480 – Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.

- PN-B-04452:2002 – Geotechnika. Badania polowe.

- PN-88/B-04481 – Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

- PN-B-06050:1999 – Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

- PN-S-02205:1988 – Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- PN-EN 12063:2001 – Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych.

- PN-EN 13252:2002 – Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane 
w odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenarskich.

- PN-B-11111:1996 – Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka.

- PN-B-02481:1999. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.

- BN-77/8931-12. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów

10.2. Inne dokumenty

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2013, poz. 1409 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. 2014, poz. 883z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tj. Dz. U. 2010, Nr 138, poz.935, z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. 2013, poz. 21 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. 2013, poz. 1232 z późn. zm.).