SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Zadania:

## REMONT MIESZKAŃ W MIEJSCOWOSCI JURKOWICE

ST-01

Roboty budowlane

Malbork 2013

Zakres wykonywanych robót

W zakresie wykonanych robót uwzględnia się:

Roboty tynkowe

Roboty malarskie

Roboty wykończeniowe

Montaż stolarki okiennej i drzwiowej

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych i sanitarnych

Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Sposób wykonania, Zakres stosowania, Założenia kalkulacyjne, warunki techniczne, zasady przedmiarowania podano na podstawie założeń stosowanych w metodach kosztorysowych  (katalogi KNR). Opis działu obejmuje szerszy zakres robót stosowny dla opisanego działu.

Poniższe założenia mogą być podstawą no obliczenia ilości i wartości robót dodatkowych wynikłych w trakcie realizacji prac.

III . Roboty malarskie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich realizowanych wewnątrz i na zewnątrz obiektów budowlanych nie nara5onych na agresje chemiczna. Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) nie dotyczy wykonywania zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektów budowlanych.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie malowania:

– wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń),

– zewnętrznego (wystawionego na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych),

obiektów budowlanych nie narażonych na agresje chemiczna.

Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań i sposobów oceny podłoży, wymagań dotyczących wykonania powłok malarskich wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni obiektów oraz ich odbiorów.

Specyfikacja nie obejmuje wymagań dotyczących zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektów budowlanych oraz powłok malarskich wykonywanych według metod opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy:

Podłoże malarskie – surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówka) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka malarska.

Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu – barwnika i ró5nych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier – niepigmentowany roztwór koloidalny (np. 5ywic, olejów, poliestrów), który tworzy powłokę

transparentna po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu.

Emalia – lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklista powłokę.

Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem środków pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach 6ywicznych – zawiesina pigmentów i obcia5ników w spoiwie żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyna lakowa, terpentyna itp.).

Farba i emalie na spoiwach 6ywicznych rozcieńczalne woda – zawiesina pigmentów i obciążników w  spoiwie żywicznym, rozcieńczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych – mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła wodnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych – mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,

1.6. Dokumentacja robót malarskich

Dokumentacje robót malarskich stanowią:

– projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. W sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u5ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

– specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u5ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. W sprawie dziennika budowy, monta5u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pózn. zmianami),

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

– protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badan kontrolnych,

– dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).

Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru

robót budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one zawierać:

– wymagania dla podłoży, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczególnieniem materiałów do napraw,

– specyfikacje materiałów koniecznych do wykonania robót malarskich z powołaniem sie na odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

– sposoby wykonania powłok malarskich,

– kolorystykę, wzornictwo i lokalizacje powłok malarskich,

– wymagania i warunki odbioru wykonanych powłok malarskich,

– warunki użytkowania powłok malarskich.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,

Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć:

– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje

Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

– deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydana przez producenta, je5eli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisje Europejska, albo

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobata techniczna, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”,

– termin przydatności do użycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiałów

2.2.1. Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych

Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować:

· farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

· farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

· emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

· farby na spoiwach:

- żywicznych rozpuszczalnikowych innych ni5 olejne i ftalowe,

- żywicznych rozcieńczalnych woda,

- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych mieszanek do zarobienia woda,

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą,

które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych,

· lakiery wodorozcieńczalne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

· lakiery na spoiwach 5ywicznych rozpuszczalnikowych innych ni5 olejne i ftalowe, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych,

· środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.2. Materiały do malowania zewnętrznych powierzchni obiektów budowlanych

Do malowania powierzchni zewnętrznych obiektów można stosować:

· farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

· farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

· emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

· farby na spoiwach:

- rozpuszczalnikowych żywicznych innych niż olejne i ftalowe,

- mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia woda,

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą,

które powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-91/B-10102,

· farby i emalie na spoiwie 5ywicznym rozcieńczalne wodą, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych,

· farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych,

· środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.3. Materiały pomocnicze

Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:

– rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie,

– środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża,

– środki do likwidacji zacieków i wykwitów,

– kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża.

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN.

2.2.4. Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna.

3. SPRZET I NARZEDZIA

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” Kod CPV

45000000-7, pkt?3

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich

Do wykonywania robót malarskich nale5y stosować:

– szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podło5a,

– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

– pędzle i wałki,

– mieszadła napędzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników farb,

– agregaty malarskie ze spre5arkami,

– drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” Kod CPV

45000000-7

4.2. Transport i składowanie materiałów

Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb

w innych opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte.

Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,

5.2. Warunki przystąpienia do robót malarskich

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów.

Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po:

· całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.),

· wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,

· ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych,

· całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka nie została wykończona fabrycznie.

Drugie malowanie można wykonywać po:

· wykonaniu tzw. białego montażu,

· ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew przyściennych i cokołów,

· oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie

5.3.1. Nieotynkowane mury z cegły lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod względem dokładności wykonania powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-68/B-10020. Spoiny muru powinny być całkowicie wypełnione zaprawa, równo z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny być uzupełnione.

Powierzchnia muru powinna być oczyszczona z zaschniętych grudek zaprawy, wystających poza jej obszar oraz resztek starej powłoki malarskiej.

Mur powinien być suchy czyli jego wilgotność, w zależności od rodzaju farby, która wykonywana będzie powłoka malarska, nie mo5e być większa od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych do malowania

Lp. Rodzaj farby

Największa wilgotność podłoża, w % masy

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 4

2 Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3

3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci

suchych mieszanek rozcieńczalnych woda lub w postaci ciekłej

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych

Powierzchnia muru powinna być odkurzona i odtłuszczona.

5.3.2. Beton

Powierzchnia powinna być oczyszczona z odstających grudek związanego betonu. Wystające lub widoczne elementy  metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone farba antykorozyjna. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny być naprawione zaprawa cementowa lub specjalnymi mieszankami, na które wydano aprobaty techniczne.

Wilgotność podłoża betonowego, w zale5nosci od rodzaju farby, która wykonywana będzie powłoka malarska, nie może przekraczać wartości podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna być odkurzona i odtłuszczona.

5.3.3. Tynki zwykłe

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednia zaprawa i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednia zaprawa.

3) Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczać wartości podanych w tablicy 1.

4) Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.4. Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe.

5.3.5. Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być nie zmurszałe o wilgotności nie większej niż 12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków żywicznych. Powierzchnia powinna być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, żywicy, starej farby i innych zanieczyszczeń. Ewentualne uszkodzenia powinny być naprawione szpachlówką, na która wydano aprobatę techniczną.

5.3.6. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masa szpachlowa, na która wydana jest aprobata techniczna.

5.3.7. Podłoża z płyt włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie większa niż 4% oraz powierzchnie dokładnie odkurzona, bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych zanieczyszczeń. Wkręty mocujące nie powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.8. Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone.

5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich

5.4.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich

Roboty malarskie powinny być prowadzone:

– przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich zewnętrznych),

– w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C,

– w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).

W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie swieżo pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić.

Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza nie większej niż 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylację.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru.

Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami.

5.4.2. Wykonanie robót malarskich zewnętrznych

Roboty malarskie na zewnątrz obiektów budowlanych można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcja producenta farby, która powinna zawierać:

· informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować,

· sposób przygotowania farby do malowania,

· sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie),

· krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2,

· czas miedzy nakładaniem kolejnych warstw,

· zalecenia odnośnie mycia narzędzi,

· zalecenia w zakresie bhp.

5.4.3. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych

Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb, zawierającą informacje wymienione w pkt. 5.4.2.

5.5. Wymagania dotyczące powłok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych

Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być:

a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgację,

b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk,

c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa,

d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla,

e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek,

f) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych oraz farb na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą

Powłoki te powinny być:

a) odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla,

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa w zakresie barwy i połysku.

Dopuszcza sie chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.

Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity podłoża.

Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powłokach:

a) spękań,

b) łuszczenia sie powłok,

c) odstawania powłok od podło5a.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikującymi lub bez, w

postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych

Powłoki z farb mineralnych powinny:

a) równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków,

b) nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą,

c) nie mieć śladów pędzla,

d) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją projektową,

e) być odporne na zmywanie woda (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatków modyfikujących),

f) nie mieć przykrego zapachu.

Dopuszcza sie w tego rodzaju powłokach:

a) na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach napraw tynku po hakach rusztowań, o powierzchni każdego z nich nie przekraczającej 20 cm2,

b) chropowatość powłoki odpowiadająca rodzajowi faktury pokrywanego podłoża,

c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw,

d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych.

5.5.4. Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach 5ywicznych wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych

Powłoka z lakierów powinna:

a) mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i dokumentacja projektowa,

b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń,

c) dobrze przylegać do podłoża,

d) mieć odporność na zarysowania i wycieranie,

e) mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” Kod CPV

45000000-7,

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich

Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót.

6.2.1. Badania podłoży pod malowanie

Badanie podłoża pod malowanie, w zale5nosci od jego rodzaju, nale5y wykonywać w następujących terminach:

· dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

· dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia.

Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych do malowania.

Kontrola powinny być objęte w przypadku:

· murów ceglanych i kamiennych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność wykonania zgodnie z norma PN-68/B-10020, wypełnienie spoin, wykonanie napraw i uzupełnień, czystość powierzchni, wilgotność muru,

· podłoży betonowych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów metalowych,

· tynków zwykłych i pocienionych – zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z uwzględnieniem wymagań normy PN-70/B-10100, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku,

· podłoży z drewna – wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonane naprawy i uzupełnienia,

· płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych – wilgotność, wygląd i czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów,

· elementów metalowych – czystość powierzchni.

Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.

Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.

Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie powierzchni sucha, czysta ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nale5y używać czystej szmatki.

Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metoda suszarkowo - wagowa.

Wyniki badan powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.6.2. Badania materiałów

Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w pkt. 2.2.2.-2.2.4.

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:

– czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich,

– terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach,

– wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodna w kolorze i konsystencji mieszaninę.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:

a) w przypadku farb ciekłych:

· skoagulowane spoiwo,

· nieroztarte pigmenty,

· grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),

· kożuch,

· ślady pleśni,

· trwały, nie dający sie wymieszać osad,

· nadmierne, utrzymujące się spienienie,

· obce wtrącenia,

· zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

· ślady pleśni,

· zbrylenie,

· obce wtrącenia,

· zapach gnilny.

6.7. Badania w czasie robót

Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z dokumentacja projektowa, SST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoży i nakładania powłok malarskich.

6.8. Badania w czasie odbioru robót

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza sie celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie:

– zgodności z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji

powykonawczej,

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

– prawidłowości przygotowania podłoży,

– jakości powłok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badan dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.

Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia ich wykonywania.

Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%.

Ocena jakości powłok malarskich obejmuje:

· sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,

· sprawdzenie zgodności barwy i połysku,

· sprawdzenie odporności na wycieranie,

· sprawdzenie przyczepności powłoki,

· sprawdzenie odporności na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powłok malarskich w czasie odbioru robót:

a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z odległości około 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wełniana lub bawełniana szmatka w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporna na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby,

d) sprawdzenie przyczepności powłoki:

· na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez wykonanie skalpelem siatki naciec prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każda stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie,

· na podłożach drewnianych i metalowych – metoda opisana w normie PN-EN ISO 2409:1999,

e) sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotnie silne potarcie powłoki mokrą namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłoke należy uznac za odporna na zmywanie, je5eli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnieciu cała badana powłoka bedzie miała jednakowa barwe i nie powstana przeswity podło5a.

Wyniki badan powinny byc porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru podano w OST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, według rzeczywistych wymiarów. Z obliczonej powierzchni nie potraca sie otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni ka5dego z nich do 0,5 m2.

Dla scian i sufitów z profilami ciagnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementów a5urowych, grzejników i rur należy stosowac uproszczone metody obmiaru.

Dla scian i sufitów z profilami ciagnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposób ich obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiekszeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie współczynników przeliczeniowych dla powierzchni z ozdobami

Stosunek rzutu powierzchni ozdób

do całej powierzchni sciany lub sufitu

Współczynnik

01 do 10% 1,10

02 do 20% 1,20

03 do 40% 1,40

04 ponad 40% 2,00

Powierzchnie dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydeł z oscie5nicami wraz z cwiercwałkami) oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni w swietle wykonczonych otworów (oscie5y), stosujac do uzyskanych wyników współczynniki z tablicy 3.

Współczynniki przeliczeniowe dla stolarki okiennej i drzwiowej

Okna i drzwi balkonowe jednoramowe lub z pojedynczymi skrzydłami i

oscie5nicami (łacznie z cwiercwałkami)

01 – bez szczeblin 1,30

02 – ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,05 m2 2,30

03 – ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,10 m2 1,90

04 – ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,20 m2 1,70

05 – ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby ponad 0,20 m2 1,50

Okna i drzwi balkonowe z podwójnymi skrzydłami

06 – bez szczeblin 1,90

07 – ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,05 m2 4,00

08 – ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,10 m2 3,20

09 – ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,20 m2 2,75

10 – ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby ponad 0,20 m2 2,30

Drzwi z oscieżnicami (łacznie cwiercwałkami) i skrzydłami

11 – pełnymi lub z jedna szyba o powierzchni do 0,2 m2 2,10

a b c

12 – pełnymi z obramowaniem gładkim 2,50

13 – pełnymi z obramowaniem profilowanym 3,00

14 – szklonymi z dwiema lub wiecej szybami o powierzchni do

0,1 m2 każdej szyby 2,50

15 – szklonymi z dwiema lub wiecej szybami o powierzchni ponad 0,1 m2 ka5dej

szyby 2,10

16 – całkowicie szklonymi z dolnym ramiakiem o wysokosci

do 30 cm 1,70

Malowanie opasek i wyłogów oscie5y oblicza sie odrebnie w metrach kwadratowych powierzchni w rozwinieciu. Powierzchnie dwustronnie malowanych elementów a5urowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza sie w metrach kwadratowych według jednostronnej powierzchni ich rzutu.

Malowanie obustronne żeber grzejników radiatorowych obmierza sie jako podwójna powierzchnie prostokata, opisanego na grzejniku (z wyjatkiem grzejników typu S-130 i T-1, dla których nale5y przyjmowac potrójna powierzchnie opisanego prostokata).

Malowanie rur o srednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza sie w metrach długosci. Malowanie rur o wiekszych srednicach zewnetrznych oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinieciu.

7.2. W SST mo6na ustalic inne szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich

W szczególnosci można przyjac zasady obmiaru podane w katalogach okreslajacych jednostkowe nakłady rzeczowe dla robót malarskich np. zasady wymienione w zało5eniach szczegółowych do rozdz. 15 KNR 2-02 lub do rozdz. 14 KNNR 2.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 8.2. Odbiór robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwiazanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sa podłoża. Odbiór podłoży musi byc dokonany przed rozpoczeciem robót malarskich.

W trakcie odbioru należy przeprowadzic badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan należy porównac z wymaganiami dotyczacymi podłoży pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3.

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny mo5na uznac podło5a za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz ST i zezwolic na przystapienie do robót malarskich.

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podło5e nie powinno byc odebrane. W takim przypadku należy ustalic zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usuniecia nieprawidłowosci podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nale5y ponownie przeprowadzic badanie podłoży.

Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robót ulegajacych zakryciu (podło5y) oraz materiałów należy zapisac w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiór czesciowy

Odbiór czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robót. Odbioru czesciowego robót dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbiór czesciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokół odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbiór ostateczny (koncowy)

Odbiór koncowy stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiajacego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna okreslac umowa.

Wykonawca robót obowiazany jest przedło5yc komisji nastepujace dokumenty:

− dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,

− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,

− dziennik budowy i ksia5ki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,

− dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania u5ytych materiałów i wyrobów budowlanych,

− protokoły odbioru podłoży,

− protokoły odbiorów czesciowych,

− instrukcje producentów dotyczace zastosowanych materiałów,

− wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapoznac sie przedło5onymi dokumentami, przeprowadzic badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 oraz dokonac oceny wizualnej.

Roboty malarskie powinny byc odebrane, je5eli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidłowe pod wzgledem merytorycznym.

Jeżeli chociażby jeden wynik badan był negatywny powłoka malarska nie powinna byc przyjeta. W takim przypadku należy przyjac jedno z nastepujacych rozwiazan:

- je5eli to mo5liwe należy ustalic zakres prac korygujacych, usunac niezgodnosci powłoki z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.5 i przedstawic ja ponownie do odbioru,

- jeżeli odchylenia od wymagan nie zagrażaja bezpieczenstwu użytkownika i trwałosci powłoki malarskiej zamawiajacy może wyrazic zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obniżeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sa możliwe podane wyżej rozwiazania wykonawca zobowiazany jest do usuniecia wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonac je ponownie i powtórnie zgłosic do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentów odbiór mo5e byc dokonany po ich uzupełnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokół powinien zawierac:

− ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

− ocene wyników badan,

− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

− stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robót malarskich z zamówieniem.

Protokół odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbiór po upływie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich po u5ytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, zwiazanych z usuwaniem zgłoszonych wad.

Odbiór po upływie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powłok malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obni5onej jakosci robót.

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgłosic wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach malarskich.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1.Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciac.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnetrzne sciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.

9.2.Inne dokumenty i instrukcje

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, czesc 4) Arkady, Warszawa 1990 r.

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB czesc B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 4:

Powłoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r.

IV . Roboty tynkarskie i glazurnicze

45410000-4 – TYNKOWANIE

45431200-9 – UKŁADANIE GLAZURY

WSTĘP

1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) SA wymagania dotyczące wykonania

i odbioru tynków wewnętrznych i okładzin z płytek ceramicznych.

1.1. ZAKRES STOSOWANIA SST

Poniższa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym

przy i realizacji i zlecaniu robót wymienionych w pkt. 1.1.

Odstępstwa od wymagań podanych niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w

przypadkach małych, prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla

których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu

metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki

budowlanej.

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające

na celu kompleksowe wykonanie tynków wewnętrznych i ułożenie glazury

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami,

wytycznymi i określeniami podanymi w Wymaganiach ogólnych.

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY

2.1. WODA

Do przygotowania zapraw można stosować każda wodę zdatna do picia oraz wody z rzek,

jezior i innych miejsc, jeśli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie dotyczącej

wody do celów budowlanych.

2.2 .PIASEK

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w

szczególności:

nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie:

piasek

drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm , piasek gruboziarnisty

1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich –

średnioziarnisty.

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o

Prześwicie 0,5 mm.

2.3 Cement

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w

normie PN-EN191-1:2002 .Dopuszczalne jest stosowanie cementu

portlandzkiego czystego.

Do każdej partii dostarczanego cementu musi być dołączone świadectwo

jakości (atest)

Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów ) jeżeli nie

ma pewności , że dostarczony jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej

samej cementowni.

Każda partia dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia

mieszanki betonowej musi uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru .

Cement pakowany (workowany) składowany powinien być w

pomieszczeniach zamkniętych lub bardzo szczelnie zabezpieczony przed

opadami w składach otwartych. Dopuszczalny okres przechowywania

cementu zależny jest od miejsca składowania ; 10 dni , w przypadku w

przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych oraz po

upływie terminu podanego przez wytwórcę , w przypadku przechowywania

w składach zamkniętych. Każda partia cementu , dla której wydano oddzielne

świadectwo jakości powinna być przechowywana osobno w sposób

umożliwiający jej łatwe rozróżnianie.

2.4 Zaprawy budowlane

Zaprawy budowlane powinny spełniać poniższe warunki;.

- marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej

- woda do zapraw powinna odpowiadać wymaganiom podanym w pkt 2.1.,

- zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie

wcześnie po jej przygotowaniu, tj. ok. 3 godz.,

- do zapraw przeznaczonych do robót tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub

kopalniany,

- do zapraw budowlanych należy stosować cement zgodnie z pkt 2.3,

- do zapraw cementowo – wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone

w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć

jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych

2.5 PŁYTKI CERAMICZNE

Wymagania częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

- barwa – wg wzorca producenta,

- nasiąkliwość po wypaleniu 10 – 24 %,

- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 Mpa,

- odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160 stopni C,

- stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych) nie mniej niż 80 % dla

gatunku I , 75% dla g

3. SPRZĘT

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu

.4. TRANSPORT

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do

wielkości i kształtu przewożonych elementów od wytwórcy na plac budowy. Należy zadbać o

odpowiednie zabezpieczenie gotowych wyrobów w czasie transportu. Wydajność środków

transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności robót montażowych oraz

możliwości składowania gotowych elementów na placu budowy.

Wszystkie powyższe materiały powinny być transportowane w sposób wskazany w normach

państwowych, świadectwach ITB i kartach produktów wydawanych przez producentów.

5. WYKONANIE ROBÓT

OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA TYNKÓW

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,

osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż + 5 stopni C pod warunkiem, że w

ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0 stopni C. W niższych temperaturach można

wykonywać

tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie

„Wytycznymi wykonywania robót budowlano – montażowych w okresie obniżonych

temperatur”.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻY

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy

zewnętrznych licach na głębokość 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże

należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z

substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10 % roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.

WYKONYWANIE TYNKÓW TRÓJWARSTWOWYCH

Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków

wewnętrznych należy wykonać wg pasów i listew kierunkowych.

Gładź należy nanosić po związaniu warstw narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas

zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Należy

stosować zaprawy cementowo-wapienne w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2.

OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA OKŁADZIN CERAMICZNYCH

- okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub

bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża w pomieszczeniach mokrych okładzinę

należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża,

- podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury

z elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe,

- do osadzenia okładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu

osiadania budynku,

- bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy

i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu,

- na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć

dwuwarstwowy podkład wykonany z obrzutki i narzutu, obrzutkę wykonać o grubości 2-3

mm z ciekłej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej cementowo-wapiennej

marki 5 lub 3,

- elementy ceramiczne powinny być posegregowane wymiarów, gatunków i odcieni barwy,

a przed przystąpieniem do ich mocowania moczone w ciągu 2 – 3 godz. w wodzie

czystej,

- temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co

najmniej + 5 stopni C,

- dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie

powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie

większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej.

6. KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW I ROBÓT

MATERIAŁY CERAMICZNE

Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie:

- sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem,

- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie wymiarów i kształtów płytek,

liczby szczerb i pęknięć odporności na uderzenia,

- w przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać

badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w

przypadku okładziny zewnętrznej).

ZAPRAWY

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.Wyniki odbiorów materiałów i

wyrobów

powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową dla robót – tynkowanie jest [m2.]

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez

inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

WYMAGANIA OGÓLNE

Wymagania ogólne dot. odbioru robót podano w wymaganiach ogólnych

Podstawę do odbioru robót powinny stanowić dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,

- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,

- protokoły odbioru materiałów i wyrobów,

- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez inspektora nadzoru,

- ekspertyzy techniczne w przypadku gdy były wykonywane przed odbiorem robót.

ODBIÓR PODŁOŻA

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót

tynkowych.

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami. Jeżeli odbiór podłoża

odbywa

się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.

ODBIÓR TYNKÓW

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne

powinny

być zgodne z dokumentacją techniczną.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi

Od linii prostej - nie większe niż 3mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty

dwumetrowej.

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:

- pionowego - nie większe niż 2 mm/m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie większe niż 3 mm/m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej

powierzchni między przegrodami pionowymi,

Niedopuszczalne są następujące wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli

przenikających z podłoża, pilśni itp.,

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni tynku lub ułożonej glazury wg ceny

jednostkowej ,która obejmuje przygotowanie podłoża , dostarczenie materiałów

i sprzętu , oczyszczenie stanowiska pracy

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1 : Definicje, wymagania i kryteria

zgodności

PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane – Część 2 : Metody badań

PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane – Część 3 : Ocena zgodności

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i

ocena

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z

procesów produkcji betonu.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania

i badania przy odbiorze..

V . Montaż okien i drzwi

45421114-6 Montaż drzwi metalowych

45421124-9 Montaż drzwi z tworzyw sztucznych

45421125-6 Montaż okien z tworzyw sztucznych

45421134-2 Montaż drzwi drewnianych

3. WSTĘP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z dostawą i montażem

drzwi i okien

1.2 Zakres stosowania SST.

Poniższa SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1

Odstępstwa od wymagań danych w SST mogą zaistnieć w robotach dla

których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione

z uwzględnieniem wiedzy ,umiejętności i zasad sztuki budowlanej .

1.3 Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności

umożliwiające i mające na celu kompleksowe wykonanie montażu okien i

drzwi

1.4 Określenia podstawowe .

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi

odpowiednimi normami, wytycznymi i określeniami podanymi w

wymaganiach ogólnych

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót .

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za

zgodność z dokumentacją projektową , SST i poleceniami Inspektora

Nadzoru .

4. MATERIAŁY

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami

Powłokami malarskimi i zamkami

3. SPRZĘT

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.

4. TRANSPORT

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas

transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed

uszkodzeniami i utratą stateczności. Powyższe materiały powinny być transportowane

w sposób wskazany w normach , świadectwach ITB i kartach produktów

wydawanych przez producentów

5. WYKONAMIE ROBÓT

Przy montażu stolarki drzwiowej należy;

-prawidłowo przygotować otwór

-wkrętami mocować oscieżnicę

- pianką montażową uszczelnić oscieżnicę

-po 4-5 dniach zawiesić skrzydło drzwi wraz z regulacją

Przy montażu stolarki okiennej należy ;

- ustawić oscieżnicę w poziomie, pionie oraz odpowiedniej płaszczyźnie

otworu okiennego

- mocować za pomocą dybli rozporowych lub kotew montażowych w

materiałach ceramicznych lub betonie natomiast w betonie komórkowym

za pomocą śrub z gwintem mocującym

- sprawdzić prawidłowość funkcjonowania skrzydła w ramie

- uszczelnić dystans między ościeżem a ramą okienną przy użyciu środków

plastycznych elastycznych

6. KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW I ROBÓT .

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez zaświadczenia o

jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganymi

dokumentami i normami. Kontrola dostawy stolarki polega na

Sprawdzeniu zgodności wymiarów, wykończenia powierzchni, połączeń konstrukcyjnych,

prawidłowego działania części ruchomych. Kontrola montażu polega ba sprawdzeniu

rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania i uszczelniania oraz działania skrzydeł i

elementów ruchomych.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową dla powyższych robót jest m2 lub jednostki podane w dokumentacji

, ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian

zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT

Podstawą do odbioru robót powinny stanowić dokumenty.

--dokumentacja techniczna

-- dziennik budowy

-- ogólne wymagania odbioru robót podane w ST

-- atesty wytwórcy i zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów

dostarczanych na budowę

-- protokóły odbioru materiałów i wyrobów

-- wyniki badań laboratoryjnych ,jeśli takie były zlecane przez Inspektora

Nadzoru .

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI .

Płaci się za kompleksowe wykonanie robót, cena obejmuje dostawę i montaż stolarki.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana. Drzwi drewniane listwowe wewnętrzne

PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopodobnych i

tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-EN 1529:2001 Skrzydła drzwiowe – Wysokość, szerokość, grubość i

prostokątność – Klasy tolerancji

VI . Podłogi i posadzki

45262321–7 Warstwy wyrównawcze

45432111-5 Warstwy nawierzchniowe

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

dotyczące wykonania i odbioru posadzek.

1.2 Zakres stosowania SST.

Poniższa SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1

Odstępstwa od wymagań danych w SST mogą zaistnieć w robotach dla

których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione

z uwzględnieniem wiedzy ,umiejętności i zasad sztuki budowlanej .

1.3 Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności

umożliwiające i mające na celu kompleksowe wykonanie podłóg.

1.6 Określenia podstawowe .

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi

odpowiednimi normami podanymi w „Wymaganiach ogólnych”

1.7 Ogólne wymagania dotyczące robót .

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za

zgodność z dokumentacją projektową , SST i poleceniami Inspektora

Nadzoru .

6. MATERIAŁY

6.1 Woda

Do przygotowania zapraw lub betonów można stosować każdą wodę

zdatną do picia oraz wody z rzek , jezior i innych miejsc które spełniają

warunki określone w normie PN-EN 1008:2004 . Niedozwolone jest

użycie wód ściekowych , kanalizacyjnych ,bagiennych oraz wód

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

6.2 Piasek

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy

PN-EN 13139:2003 a w szczególności nie zawierać domieszek

organicznych i posiadać frakcje różnych wymiarów a mianowicie piasek

drobno, średnio i grubo ziarnisty.

6.3 Cement

Cement pochodzący każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w

normie PN-EN191-1:2002 .Dopuszczalne jest stosowanie cementu

portlandzkiego czystego.

Do każdej partii dostarczanego cementu musi być dołączone świadectwo

jakości (atest)

Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów ) jeżeli nie

ma pewności , że dostarczony jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej

samej cementowni.

Każda partia dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia

mieszanki betonowej musi uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru .

Cement pakowany (workowany) składowany powinien być w

pomieszczeniach zamkniętych lub bardzo szczelnie zabezpieczony przed

opadami w składach otwartych. Dopuszczalny okres przechowywania

cementu zależny jest od miejsca składowania ; 10 dni , w przypadku w

przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych oraz po

upływie terminu podanego przez wytwórcę , w przypadku przechowywania

w składach zamkniętych. Każda partia cementu , dla której wydano oddzielne

świadectwo jakości powinna być przechowywana osobno w sposób

umożliwiający jej łatwe rozróżnianie.

6.4 Grunt dyspersyjny --parametry techn ; wytrzymałość na zrywanie powyżej 2N/mm2

6.5 Masa wyrównująca --parametry techn ; wytrzymałość na ściskanie -34MPa/mm2,

wytrzymałość na zginanie -8MPa/mm2

6.6 Klej dyspersyjny –wytrzymałość spoiny klejowej oznaczonej metodą oddzierania

wg normy BN 84/6301-1-10/16 powyżej 2,3daN/cm

6.7 Płytki – gresy muszą spełniać następujące wymagania

--twardość wg skali Mahsa -8,

-- ścieralność - V klasa

-- nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%

-- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa

-- kwasoodporność nie mniej niż 98 %

2.8 Wykładzina elektrostatyczna --tarket musi posiadać aktualne świadectwo

ITB i atest Państwowego Zakładu Higieny nadto musi być ;

-- antypoślizgowa

-- łatwa w utrzymaniu higieny

-- trudnościeralna –odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz zużycie

--jednorodna w strukturze i wzorze przez całą ich grubość

-- bezspoinowa i niepalna

--odporna na wgniatanie metodą krótkotrwałą przy obciążaniu wstępnym

10 N, pozostałość wcisku w mm mniej niż 0,06 w/g (PN-EN 433:19990)

--=nasiąkliwa powierzchniowa wodą po 24 h (mg/cm2 ) nie więcej niż 1.

--bezzapachowa

-- o współczynniku tarcia kinetycznego nie mniej niż 0,25 w/g (BN-86/6781-

02)

-- trwała barwa

3. SPRZĘT

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.

4. TRANSPORT

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas

transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed

uszkodzeniami i utratą stateczności.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki.

Warstwa wyrównawcza , wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem

i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno – cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem

powierzchni na gładko oraz wykonaniem szczelin dylatacyjnych..

Wymagania podstawowe.

Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem , który określa

wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych .

Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być

mniejsza niż; na ściskanie -12 MPa. Na zginanie -3 MPa

Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być

wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.

Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów

budynku paskiem papy.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu

co najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5 stopni C

Zaprawę cementową należy przygotować mechanicznie .Zaprawa powinna mieć

konsystencję gęstą 5-7 zanurzenia stożka pomiarowego.

Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości

niezbędnej , ilość cementu nie powinna być większa niż 400kg/ m3.

Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między

listwami kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem

ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i

zatarciem.

Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub

pochyloną, zgodnie z ustalonym spadkiem .

Powierzchnia podkładu sprawdzona dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym

miejscu, nie powinna wykazywać większych prześwitów niż 5 mm. Odchylenie

powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny

przekraczać 2mm/m i 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.

W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie

wilgotnym, np. przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo

przez spryskiwanie powierzchni wodą

5.2 Wymagania ogólne dotyczące wykonania posadzek z gresu i tarkettu.

Do wykonania posadzek można przystąpić po całkowitym ukończeniu robót budowlanych

stanu surowego i robót wykończeniowych i instalacyjnych po przeprowadzeniu prób

ciśnieniowych .

Powierzchnie powinny być oczyszczone z brudu i kurzu oraz zagruntowane.

Temperatura powietrza podczas wykonywania posadzek nie powinna być niższa niż 15

stopni C i powinna być utrzymana na kilka dni przed wykonaniem , w trakcie ich

wykonywania oraz do momentu wyschnięcia kleju .

Posadzki i kleje należy dostarczyć do pomieszczeń , w których będą układane , co najmniej

na 24 h przed przystąpieniem do robót.

Posadzki należy przyklejać do podłoża klejami zalecanymi przez producenta oraz w

obowiązujących instrukcjach montażowych.

Posadzki należy przyklejać do podłoża całą powierzchnią

Nie dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych,

pustych, fałd , pęcherzy, odstających brzegów.

6. KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW I ROBÓT .

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez zaświadczenia o

jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym

równorzędnym dokumentem. Nie dopuszcza się stosowania materiałów , których

Właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. . Nie należy stosować

materiałów po okresie gwarancyjnym.

Należy przeprowadzać kontrolę dotrzymania ogólnych warunków wykonania robót oraz

badania prawidłowości wykonania podkładu, dylatacji , posadzki

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową dla robót związanych z wykonaniem posadzek jest m2, ilość

robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zatwierdzonych

przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT

Podstawą do odbioru robót powinny stanowić dokumenty.

--dokumentacja techniczna

-- dziennik budowy

-- ogólne wymagania odbioru robót podane w ST

-- atesty wytwórcy i zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów

dostarczanych na budowę

-- protokóły odbioru materiałów i wyrobów

-- wyniki badań laboratoryjnych ,jeśli takie były zlecane przez Inspektora

Nadzoru .

Odbiór powinien obejmować :

--sprawdzenie wyglądu zewnętrznego ; (ocena wzrokowa)

--sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki;(ocena wzrokowa)

-- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych

Badanie prostolinijności oraz szerokości szczelin.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI .

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej

,która obejmuje przygotowanie podłoża , dostarczenie materiałów

i sprzętu , oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu .Specyfikacja pobierania próbek ,

badania i ocena przydatności wody zarobowej , w tym wody odzyskanej z procesów

produkcji betonu.

PN- EN -197-1:2002 Cement. Skład ; wymagania i kryteria zgodności dotyczące

cementów powszechnego użytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne

i heterogeniczne pokrycia podłogowe- wymagania.

VII . Roboty isntalacji sanitarnych

I WSTEP

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI:

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robót sanitarnych zwiazanych z wykonaniem wewnetrznej

instalacji wody zimnej , ciepłej

NAZWA I KOD WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEN:

45330000-9 HYDRAULIKA I ROBOTY SANITARNE

45332400-7 ROBOTY INSTALACYJNE W ZAKRESIE SPRZETU SANITARNEGO

45231000-5 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIAGÓW

45231300-8 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIAGÓW

ODPROWADZAJACYCH SCIEKI

2. ZAKRES ZASTOSOWANIA:

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zleceniu i realizacji prac wymienionych w punkcie 1.

3. ZAKRES PRAC OBJETYCH SPECYFIKACJA:

Prace, których dotyczy Specyfikacja Techniczna / ST /, obejmuje wszystkie

czynnosci umoż liwiajace i majace na celu wykonanie robót instalacyjnych

wody zimnej , ciepłej i kanalizacji sanitarnej w budynku

Niniejsza Specyfikacja Techniczna zwiazana jest z wykonaniem robót branży

sanitarnej w zakresie okreslonym w SIWZ.

4. OBJASNIENIA ( DEFINICJE ) - OKRESLENIA PODSTAWOWE:

Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z Projektem Budowlanym

obowiazujacymi normami, sa standardowe - podstawowe wynikajace z wiedzy

budowlanej i projektowej.

Ilekroc w specyfikacji technicznej wskazano marke lub pochodzenie produktu

lub urzadzenia nale>y przyjac , że za każda nazwa umieszczone jest słowo

„ lub równoważny” .Wskazane produkty lub urzadzenia posłużyły do dokonania

obliczen parametrów technicznych oraz ich rozmieszczenia.

5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA I ODBIORU

ROBÓT SANITARNYCH:

A- Instalacje kanalizacyjne.

B- Instalacje wody zimnej , ciepłej.

A. Instalacja kanalizacyjna zaprojektowana została z rur PCV kielichowych z

uszczelnieniem kielicha uszczelka gumowa. Rury montowac na scianach

obiektu i w bruzdach wczesniej przygotowanych. Rury PCV nale>y montowac

minimalnym dopuszczalnym spadkiem poziomym 2,5%.Odgałezienia przewodów

poziomych powinny byc wykonane za pomoca trójników o kacie rozwarcia 45 0 .

Przewody nale>y mocowac do elementów konstrukcji obiektu za pomoca

uchwytów . Na pionie nale>y stosowac na ka>dej kondygnacji co najmniej jeden

uchwyt mocowany stale , zapewniajacy przenoszenie obcia>en rurociagów i jedno

mocowanie przesuwne. Maksymalny rozstaw uchwytów dla przewodów poziomych

wynosi 1,0 m. Na każdym pionie należy zamontowac czyszczak i rure wywiewna.

Urzadzenia sanitarne zostały zaprojektowane klasy sredniej. Urzadzenia sanitarne

mocowac do scian w sposób zapewniajacy łatwy demonta> oraz własciwe

użytkowanie przyborów.

Odbiory robót - miedzyoperacyjny i czesciowy - instalacji kanalizacyjnej

winny podlegac :

- przebieg tras kanalizacyjnych

- szczelnosc połaczen kanalizacyjnych

- sposób prowadzenia przewodów pionowych i poziomych

- lokalizacja przyborów sanitarnych

Odbiorowi czesciowemu nale>y poddac te elementy instalacji ,które zanikaja w

wyniku postepu robót. Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego

powinien byc sporzadzony protokół i dokonany zapis w dzienniku budowy.

Odbiór koncowy robót zgodnie z rozdziałem V.

B. Instalacja wody zimnej ,ciepłej należy wykonac rur polipropylenowych PP

łaczonych przez zgrzewanie. Rury PP dla instalacji wodnych powinny

odpowiadac normie polskiej i europejskiej. Rury winny posiadac

Atest dopuszczajacy do przesyłania wody pitnej. Rury PP łaczone sa

poprzez zgrzewanie, z zastosowaniem łaczników przejsciowych PP/stal.

Przewody PP zastosowane w instalacji wody zimnej, ciepłej należy prowadzic

w bruzdach i pod tynkiem. Przewody układane w bruzdach i pod

tynkiem powinny byc zabezpieczone przed tarciem o ich scianki przez osłoniecie

otulina poliuretanowa grubosci 10-13mm. Wielkosc bruzdy powinna byc

dostosowana do srednicy ułożonych w niej przewodów oraz grubosci zastosowa

-nych otulin izolacyjnych. Wszystkie przejscia rurociagów przez przegrody

budowlane /sciany ,stropy/ należy wykonac w tulejach ochronnych. W obszarze

tulei nie mo>e byc wykonane połaczenie na przewodzie. Kompensacje wydłużen

termicznych przewodów zaprojektowano kompensatory „U” i należy wykorzystac

załamania naturalne. Na instalacji wody zimnej , ciepłej należy stosowac

armature / zawory / dostosowana do rur polipropylenowych. Zawory kulowe winny

posiadac dwustronne rozłaczne krócce. Woda ciepła przygotowywana bedzie

w elektrycznych podgrzewaczach wody V=100 l zamontowanych w ka>dym lokalu.

Każdy lokal posiadac bedzie opomiarowanie zużycia wody zimnej. Odbywac sie to

bedzie za pomoca wodomierzy skrzydełkowych WS 1,5 dn.15mm . Za i przed

wodomierzem zachowac odcinki proste rurociagów. Za wodomierzem w każdym

lokalu zamontowac zawory zwrotne antyskażeniowe dn.20mm firmy SOCLA.

Na instalacji przewidziano przy urzadzeniach sanitarnych baterie chromowane

z mieszaczami klasy sredniej.

Odbiory robót - miedzyoperacyjny i czesciowy - instalacji wodociagowej

winny podlegac :

- przebieg tras instalacji wody zimnej , ciepłej oraz zgodnosc

zastosowania własciwych materiałów i ich połaczenia.

- prawidłowosc rozstawienia i montażu elementów kompensacji wydłużen ,

wykonania podparc , uchwytów i punktów stałych.

- próba szczelnosc instalacji zgodnie z PN-81/B-1070000 t.j poddanie instalacji

cisnieniu wodnemu 0,6 MPa w czasie 45 min.

- sposób prowadzenia przewodów i ich izolacja

- lokalizacja podejsc dopływowych

- stan powierzchni i czystosci przewodów.

Odbiorowi czesciowemu należy poddac te elementy instalacji ,które zanikaja w

wyniku postepu robót. Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego

powinien byc sporzadzony protokół i dokonany zapis w dzienniku budowy.

Odbiór koncowy robót zgodnie z rozdziałem V.

6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Roboty sanitarne musza zapewnic zgodnosc realizacji projektu z

obowiazujacymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy. W

szczególnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac aby pracownicy nie

wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia

oraz nie spełniajacych odpowiednim wymaganiom sanitarnym.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywał wszelkie urzadzenia

zabezpieczajace , socjalne oraz sprzet i odpowiednia odzież dla ochrony

życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie , >e wszelkie koszty zwiazane z

wypełnieniem wymagan okreslonych powy>ej nie podlegaja odrebnej

zapłacie i sa uwzglednione w cenie wykonania zadania

7. Ochrona i utrzymanie robót

Roboty sanitarne należy prowadzic za posrednictwem wykwalifikowanych

pracowników pod nadzorem osób posiadajacych uprawnienia budowlane

adekwatne do wykonywanej branży oraz prawo do wykonywania zawodu

potwierdzone stosownym zaswiadczeniem izby budownictwa.

8. Stosowanie sie do prawa i innych przepisów.

Wykonawca ma obowiazek stosowac sie do wszystkich praw i innych

przepisów zwiazanych z prowadzona działalnoscia.

II. MATERIAŁY

1. ZRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW:

Zaprojektowane materiały musza byc zamontowane podczas realizacji zadania.

Wszelkie odstepstwa i propozycje dotyczace zmian materiałów winny byc

uzgodnione z Projektantem i Zamawiajacym. Koszty zmian obciażaja

Wykonawce robót sanitarnych.

Zamontowane materiały musza posiadac atesty i certyfikaty stanowiace

integralna czesc realizacji zadania.

Komplet atestów i certyfikatów dotyczacych wszystkich zamontowanych

materiałów bedzie jedna z podstaw do przeprowadzenia czynnosci odbioru

koncowego robót sanitarnych.

III TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBÓT SANITARNYCH

Musi byc zgodna z :

• warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano monta

żowych tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe

• dokumentacjami techniczno – ruchowe podawane przez Dostawców

materiałów i urzadzen.

• warunkami podanymi w uzgodnieniach bran>owych.

IV WYKONANIE ROBÓT SANITARNYCH

Zgodnie z opracowanym Projektem Budowlanym.

Zgodnie z opracowanym przez Wykonawce harmonogramem robót sanitarnych.

V ODBIÓR KONCOWY

5.1 ZASADY ODBIORU KONCOWEGO ROBÓT:

• kompletne wykonanie zakresu rzeczowego objetego umowa,

• przedstawienie kompletu dokumentów odbiorowych

potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

• brak zobowiazan wobec podwykonawców robót.

• podpisany przez inwestora zastepczego- inspektora nadzoru

protokół odbioru koncowego.

• akceptacja protokołu odbioru koncowego przez Zamawiajacego,

5.2 DOKUMENTY ODBIORU KONCOWEGO:

Protokół odbioru koncowego wyszczególniajacy cały zakres rzeczowy

robót sanitarnych wykonany przez Wykonawce, zgodny z umowa.

5.3 ODBIÓR POGWARANCYJNY:

Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie umowy przez

Zamawiajacego.

VI. PODSTAWA PŁATNOSCI

6.1 USTALENIA OGÓLNE:

Płatnosc nastapi po całkowicie wolnym od wad wykonaniu robót sanitarnych

Płatnosc koncowa nastapi po podpisaniu protokołu odbioru koncowego robót

sanitarnych przez Zamawiajacego na podstawie protokółu odbioru koncowego

podpisanego przez inwestora zastepczego- inspektora nadzoru, dokumentów

potwierdzajacych uregulowanie należnosci przez Wykonawce na rzecz swoich

podwykonawców i wystawieniu na podstawie dokumentów j.w. faktury

koncowej.

2. WARUNKI UMOWY I WYMAGANIA OGÓLNE:

Zgodne z trescia projektu umowy stanowiacego integralna czesc SIWZ.

VIII . Roboty instalacji elektrycznych

CVP45315700-5 -Instalowanie tablic elektrycznych

CVP 45311100-1 -Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

CPV - 45314310-7 Instalowanie okablowania komputerowego

1. Wstęp

1.1. Przedmiot STT

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

wykonania i modernizacji dedykowanej instalacji elektrycznej

1.2. Zakres stosowania STT

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych STT

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i

mające na celu wykonanie instalacji elektrycznych i logicznych w budynku.

Zakres robót obejmuje:

- roboty montażowe instalacji oświetleniowej i siłowej.

- roboty montażowe instalacji zasilania dedykowanego.

- instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych

- prace pomiarowe

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej

1.4 Roboty towarzyszące

Roboty towarzyszące będą obejmowały dodatkowe prace porządkowe oraz prace

zabezpieczające z uwagi prowadzenie prac w czynnym obiekcie i wspólnym korzystaniem z

ciągów komunikacyjnych.

1.5 Teren budowy i zaplecze wykonawcy.

Z uwagi zakres robót elektrycznych, przewiduje się, że Inwestor w uzgodnieniu z

Wykonawcą robót przeznaczy na okres prac pomieszczenie dla zaplecza wykonawcy

robót elektrycznych.

1.6 Kody CVP wg Wspólnego Słownika Zamówień

Grupa robót CVP 4530000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Klasa robót CVP45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Kategoria robót CVP 45311000-0- Roboty w zakresie instalacji

CVP45315700-5 -Instalowanie tablic elektrycznych

CVP 45311100-1 -Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

CPV - 45314310-7 Instalowanie okablowania komputerowego i teletechnicznego

2. Materiały

2.1 Materiały.

Gniazda wtyczkowe p/t podwójne dwubiegunowe z uziemieniem 10/16A, 250V typu DATA,

gniazda wtyczkowe p/t podwójne dwubiegunowe z uziemieniem 10/16A 250V, gniazda

wtykowe siłowe 400V, gniazdo komputerowe RJ45 logiczne, oprawy oświetleniowe, czujki

p.poż.

• Materiały takie jak oprawy oświetleniowe, gniazda, przełączniki, gniazda logiczne

czujki p.poż należy dostarczać na budowę wraz ze świadectwami jakości,

kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego.

• Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem

kompletności i zgodności z danymi wytwórcy.

• W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć

wpływ na jakość wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem 12

2.2 Składowanie materiałów na budowie.

Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w

warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości

technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych.

Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz

wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

przekazania osprzętu elektrycznego do utylizacji.

3. Sprzęt

Niezbędny sprzęt do wykonania robót to:

Samochód dostawczy, ręczne elektronarzędzia typu wiertarka wieloczynnościowa, drabiny

oraz mierniki elektryczne.

4. Transport

Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu,

zabezpieczone w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu

drogowego.

5. Wykonanie robót

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne.

5.1. Prace montażowe instalacji elektrycznych

Przewody elektryczne układane p.t. w gotowych bruzdach oraz w rurkach osłonowych w

ciągach pionowych i poziomych. Prace będą prowadzone w czynnym obiekcie.

Wykonywane bruzdy powinny umożliwiać swobodne układanie w nich przewodów

układanej instalacji. Wykonywane otwory w stropie nie mogą osłabić elementów

konstrukcyjnych stropu.

5.2 Montaż osprzętu

Osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i

bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki

osadzone na podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub

przykręcone do podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych.

5.3 Montaż opraw oświetleniowych i wentylatorów

Oprawy oświetleniowe należy mocować do podłoża w sposób trwały, zgodny z instrukcją,

zapewniający mocne i bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania opraw mogą służyć konstrukcje wsporcze, linki osadzone na podłożu za

pomocą kołków i śrub rozporowych. Wentylatory należy montować zgodnie z instrukcją

producenta we wcześniej przygotowanych otworach wentylacyjnych. Montaż powinien

być pewny i mocny.

5.4. Łączenie przewodów

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w

sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń

skręcanych.

Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe

naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania,

przekroju i liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą

oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się

podkładki metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ

prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń

mechanicznych. W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie

powinien uszkadzać warstwy cyny.

Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny, lecz

zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek

zamiast cynowania).

5.5. Przyłączanie odbiorników

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie

oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem

elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją

itp.

5.6. Próby montażowe

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i

pomiary. Zakres prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem. Zakres podstawowych

prób obejmuje:

– pomiar rezystancji izolacji instalacji

– pomiary impedancji pętli zwarciowych

– badania wyłączników różnicowoprądowych.

– pomiary statyczne i dynamiczne instalacji logicznej.

6. Kontrola jakości.

Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami i przepisami. (10)

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno

podlegać:

– właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd i opraw

– właściwe podłączenie par w wielodrutowych przewodach logicznych

– wykonanie pomiarów rezystancji izolacji, pomiarów skuteczności ochrony

przeciwporażeniowej, wykonanie pomiarów statycznych i logicznych inst.

logicznej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru.

7. Obmiar robót.

Obmiar robót obejmuje całość instalacji elektroenergetycznych i logicznych.

Jednostką obmiarową jest komplet robót – ryczałt.

8. Warunki wykonania i odbioru.

8.1. Odbiór robót.

1. Użyte do montażu materiały instalacyjne oraz urządzenia muszą posiadać niezbędne

atesty i certyfikaty, deklaracje zgodności ich wykonania wymagane przepisami

państwowymi, których kopie należy przedłożyć w dokumentacji powykonawczej w

czasie odbioru robót.

2. Wykonawca najpóźniej w dniu odbioru przekaże zamawiającemu kompletną

dokumentację powykonawczą, wyszczególnioną w pkt. 2.2 niniejszej specyfikacji

dotycząca odbieranych elementów zamówienia.

3. Odbiór robót nastąpi w obecności przedstawicieli: Wykonawcy, Zamawiającego i

Bezpośredniego Użytkownika.

4. W przypadku braku przy odbiorze końcowym lub poszczególnego elementu/ów

zamówienia jakiegokolwiek dokumentu wchodzącego w skład wymienionej w pkt. 2.2

dokumentacji powykonawczej Zamawiający odmówi odbioru przedmiotu umowy.

5. Zamawiający odmówi odbioru przedmiotu umowy w przypadku stwierdzenia

wykonania instalacji niezgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji.

8.2. Dokumentacja powykonawcza.

Dokumentację powykonawczą należy sporządzić w ilości 2 egz. w czytelnej technice

graficznej.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać:

1. Stronę tytułową.

2. Wykaz urządzeń: ilość dokładną nazwę wraz z pełnym oznaczeniem typu oraz numery

fabryczne poszczególnych urządzeń.

3. Karty gwarancyjne Wykonawcy dla wszystkich urządzeń.

4. Karty katalogowe w języku polskim (lub ich tłumaczenia)

5. Instrukcje producenta urządzeń.

6. Kserokopie (lub dane dotyczące) Certyfikatów, Atestów, homologacji, (jeżeli jest

wymagana) urządzeń, materiałów.

7. Wymagania Wykonawcy w zakresie konserwacji urządzeń i systemu.

8. Protokoły z badań i pomiarów sprawdzających instalację elektryczną linii zasilających oraz

urządzeń podlegających ochronie.

9. Datę, nr zaświadczeń kwalifikacyjnych oraz nazwiska i podpisy osób, które opracowały

poszczególne punkty dokumentacji lub wykonywały prace, pomiary i badania,

przeprowadzały szkolenie.

Do odbioru końcowego zostanie powołana komisja w skład, której będą wchodzić

przedstawiciele Inwestora i wykonawcy. Odbiór końcowy kończy się protokolarnym

przejęciem instalacji do użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania

instalacji do użytkowania. Po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić

ponowny odbiór.

9. Podstawa płatności

Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów po montażowych jako

ryczałt z podziałem na obiekty.

10. Przepisy związane

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. / D.U.

Nr.75. 690 z 15.06.2002

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 2004 w sprawie warunków

technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych,

- Warunki wykonania i odbioru instalacji elektrycznych Tom V -Instalacje elektryczne

- Obowiązujące normy:

PN-EN-12464-1 – Oświetlenie miejsc pracy

N SEP –E004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Projektowanie i

budowa

PN – IEC– 60364-5-559 – Instalacje elektryczne w obiektach – Oprawy oświetleniowe i

instalacje oświetlenia.

PN – IEC- 60364 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (seria norm ):

w tym;

PN – IEC 60364 – 4 – 41-:- 43 – Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed

prądem przetężeniowym.

PN – IEC 60364 – 4 –47 - Zastosowanie środków ochrony zapewniających

bezpieczeństwo-Środki ochrony przed porażeniem

PN – IEC 60364-6-61 – Instalacje elektryczne w obiektach – Sprawdzanie odbiorcze.

- E12 –

PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na

stałe. Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe.

PN-EN 50173-1:2004 Techniki informatyczne. Systemy okablowania strukturalnego, Część

1, wymagania ogólne.

Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowego zakresu

i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1133)