SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Zadania:

## WYKONANIE UTWARDZENIA PLACU W CENTRUM WSI WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGŁEGO TERENU I MODERNIZACJĄ WIATY PRZYSTANKOWEJ W M. STARY TARG

ST-01

Roboty budowlane

Stary Targ 2015

Zakres wykonywanych robót

W zakresie wykonanych robót uwzględnia się:

Roboty ziemne

Układanie kostki polbruk

Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Sposób wykonania, zakres stosowania, założenia kalkulacyjne, warunki techniczne, zasady przedmiarowania podano na podstawie założeń stosowanych w metodach kosztorysowych  (katalogi KNR). Opis działu obejmuje szerszy zakres robót stosowny dla opisanego działu.

Poniższe założenia mogą być podstawą no obliczenia ilości i wartości robót dodatkowych wynikłych w trakcie realizacji prac.

## Roboty ziemne D-02.00.00

1.WSTĘP

1.1. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem robót ziemnych I-IV klasy gruntu D-02.00.00.01

1.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem robót ziemnych i mogą posłużyć jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizowaniu robót  wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Określenia podstawowe

Grunt budowlany - część skorupy ziemskiej współdziałająca z obiektem budowlanym stanowiąca jego element lub służąca jako tworzywo do wykonywania z niego budowli ziemnych.

Nasyp budowlany - grunt powstały wskutek kontrolowanego procesu technicznego np. w budowlach ziemnych

2. MATERIAŁY

2.1. Materiały potrzebne do wykonania robót ziemnych

a/ grunt piasek średnioziarnisty,

b/ grunty ilaste,

2.2. Wymagania

Materiały z poz 2.1 powinny spełniać : postanowienia odpowiednich norm polskich - na górne warstwy, do głębokości 1,2m poniżej niwelety albo pod nawierzchnie lub warstwę odcinającą -żwiry, pospółki .pospółki gliniaste i piaski :grube średnie i drobne-piaski pylaste i gliniaste i pyły piaszczyste oraz gliny o granicy płynności 35%, jeżeli są zabezpieczone od góry warstwą gruntu stabilizowanego grubości nie mniejszej niż 15cm.

3.SPRZĘT

3.1. Roboty związane z wykonaniem podbudowy należy wykonywać i zagęszczać mechanicznie z wykorzystaniem następującego sprzętu :

a/ spycharka min 55 kW

b/ równiarka min 74 kW

c/ walec statyczny ciężki

d/ walec wibracyjny

e/ samochód samowyładowczy 5-10T

f/ zestaw niskopodwoziowy

g/ narzędzia ręczne

h/ koparki przedsiębierna o pojemności łyżki od 1,20m3

4 TRANSPORT

4.1. Transport sprzętu powinien odbywać się za pomocą zestawu niskopodwoziowego.

4.2.Wymagania podstawowe przy transporcie gruntu

a/ Transport gruntu powinien być tak zorganizowany , aby nie był hamowany dowóz materiałów przeznaczonych na budowę.

b/ Transport gruntu przy wykopach powinien odbywać się poza prawdopodobnym klinem odłamu gruntu = P/4+f/2    gdzie f -kąt tarcia wewnętrznego dla pisku średnioziarnistego = 35°

c/ Wybór transportu gruntu powinien być dostosowany do objętości mas ziemnych .odległości transportu szybkości i pojemności środków transportowych, ukształtowania terenu .

d/ środki transportowe pod załadunek gruntu powinny być ustawione w odległości nie mniejszej niż 2,0m od skarpy.

5.WYKONANIE ROBÓT

5.1 Wydobywanie gruntu koparkami.

Do odspajania i ładowania gruntu na środki transportowe w czasie wykonywania wykopów rowów formowania skarp lub załadunku gruntu z hałdy mogą być stosowane koparki o pracy cyklicznej lub ciągłej Jedno lub wieloczerpakowe przedsiębierne lub podsiębierne o zdolności przerobowej dostosowanej do istotnej potrzeby i wyposażenia placu budowy.

Koparki łyżkowe podsiębierne do wydobywania gruntu poniżej poziomu ich ustawienia łyżkę o poj.0.6m3 zaleca się do stosowania do urobku gruntu ciężkich spoistych, 0,8m3 w gruntach lekkich sypkich , a 1.20m3 do załadunku lub przeładunku materiałów sypkich i gruntów pobieranych z hałdy. W zależności od organizacji robót wykonywanie robót ziemnych za pomocą koparek może być dokonywane:

-metoda czołowa w całym przekroju poprzecznym wykopu , może być stosowana w płaskich i niezbyt głębokich wykopach ,oraz przy kopaniu rowów

-metoda boczna stosowana na stokach polegająca głównie na wydobywaniu gruntów z niższych poziomów gruntu i poprzecznym transporcie urobku gruntu na odpowiednie fragmenty nasypów. Koparka powinna być tak ustawiona i obsługiwana , aby była zapewniona Jej stabilność. Zabezpieczenie koparki przed zsunięciem się może być dokonywane przez stosowanie podkładów. Jakiekolwiek nadwieszki i podkopy gruntu pod stanowiskiem koparki są niedopuszczalne.

5.2.Urabianie i przemieszczanie gruntu spycharkami

1 .Do odspajania , wydobywania i przemieszczania gruntów na niewielkie odległości mogą być stosowane spycharki gąsienicowe lub kołowe o sterowaniu liniowym z silnika lub o sterowaniu hydraulicznym.

2.Spycharki mogą być stosowane do oczyszczania placu budowy ,zbierania i zwałowania ziemi roślinnej. wykonywania płytkich wykopów oraz transportu i wbudowania gruntów plantowania terenu oraz zasypywania wykopów i rowów.

3.Zaleca się stosowanie spycharek z lemieszem ruchomym przede wszystkim do urabiania gruntu z równoczesnym przemieszczaniem go na miejsce nasypu lub odkładu.

4.W przypadku wykonywania robót ziemnych spycharki należy przestrzegać następujących zasad:

-praca spycharki pod górę powinna być wykonywana przy pochyleniu mniejszym niż 25% a w dół przy pochyleniu nie większym niż 35%

-zabrania się pracy spycharek przy pochyleniu poprzecznym spycharki większym niż 30%

-w czasie pracy spycharki zabrania się dokonywania napraw lub regulacji mechanizmów sprawdzania stanu lemiesza, stawiania na ramie przy lemieszu , wchodzenia i wychodzenia ze spycharki,

-nie należy wykonywać robót ziemnych spycharką w gruntach gliniastych podczas opadów atmosferycznych.

5.3.Wykonywanie wykopów

1.Metoda wykonywania wykopów powinna być dobrana odpowiednio do wielkości robót, głębokości wykopu, ukształtowania terenu rodzaju gruntu oraz stosowanego sprzętu mechanicznego

2.Wykonywanie wykopu powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety.

3.Przy wykonywaniu wykopów urządzeniami zmechanizowanymi należy:

-wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną dostosowaną do używanego sprzętu do wykonania wykopu

-dostosować głębokość odspajanej jednocześnie warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu do rodzaju gruntu oraz pionowego zasięgu wysięgnika koparki,

-wykonywać pobieranie urobku gruntu warstwami nie dopuszczając do powstawania nierówności

- dokonywać takiego rozstawu pracującego sprzętu , aby nie zachodziła możliwość ich wzajemnego uszkodzenia

-wyładowanie urobku z łyżki koparki nad skrzynią środka transportu powinno nastąpić dopiero po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki. Wyładowanie urobku powinno być dokonywane nad dnem środka transportowego na wysokości nie większej niż 50cm w przypadku ładowania materiałów sypkich 25cm w przypadku ładowania materiałów kamiennych.

-ruch pojazdów transportowych i maszyn stosowanych przy wykonywaniu wykopów powinien odbywać się poza prawdopodobnym klinem odłamu.

Przy zmechanizowanym wykonywaniu robót ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu ponad założoną rzędną wykopu o grubości co najmniej: przy pracy spycharki -15cm , przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20cm. Nie wybraną warstwę gruntu należy usunąć bezpośrednio przed wykonaniem warstwy odsączającej.

5.4.Zagęszczanie gruntów.

- każda warstwa gruntu w nasypach i wykopach powinna być zagęszczona ręcznie lub mechanicznie   poprzez wałowanie wibrowanie lub ubijanie,

- grubość warstwy zagęszczonego gruntu nie powinna być większa niż:

a/ 15cm przy zagęszczaniu ręcznym

b/ 20 cm przy zagęszczaniu walcami

c/ 40 cm przy zagęszczaniu walcami okołkowanymi wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi,

- wilgotność gruntu podczas jego zagęszczania powinna być zbliżona do wilgotności optymalnej która wynosi:

a/10% dla piasków

b/12% dla piasków gliniastych i glin piaszczystych

c/13% dla glin

d/19% dla iłów glin ciężkich, pyłów i lessów

- zagęszczanie warstwy gruntu powinno być dokonywane szybko aby nie spowodować nadmiernego przesuszenia gruntu lub jego nawilgocenia

- sprzęt należy dostosowywać dla każdej partii zagęszczanego gruntu w celu optymalizacji pracy sprzętu

- zagęszczanie skarp może być dokonywane jeżeli szerokość układanej na skarpie warstwy gruntu jest większa od wymaganej grubości warstwy,

| Rodzaj Sprzętu | Rodzaj gruntu /Piasek/ |
| --- | --- |
|  | grubość warstwy zagęszczanej | orientacyjna liczba przejść po śladach |
| Ubijaki spalinowe | 0,15-0,35 | 3-4 |
| Walce statyczne gładkie | 0,15-0,25 | 4-5 |
| Walce wibracyjne gładkie | 0,2-0,5 | 2-4 |
| Walce ogumione | 0,2-0,25 | 6-8 |
| Spycharki gąsiennicowe | 0,15-0,25 | 10-15 |

- grubość zagęszczanych warstw i liczba przejść sprzętu przy zagęszczaniu gruntu walcami należy pamiętać o zachowaniu co najmniej 50 cm odległości przy przejeździe walca od krawędzi nasypu.

5.5. 0dkłady gruntów.

- w przypadku konieczności wykonania odkładów ziemnych powinny być one wykonane w postaci nasypów o pochyleniu skarp 1:1,5 i o wysokości do 1,5m i ze spadkiem 2-5% od strony wykopu, odległość podnóża skarpy odkładu ziemnego od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić co najmniej podwójną jego głębokość jednak nie mniej niż 3,0m w gruntach przepuszczalnych i 5,0m w gruntach nieprzepuszczalnych

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.Kontroli jakości robót powinien dokonywać inspektor nadzoru z ramienia inwestora W zakres kontroli jakości wykonywania robót związanych z wykonaniem robót ziemnych wchodzą:

a/ sprawdzenie szerokości korpusu ziemnego, która nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż (10cm,

b/ sprawdzenie szerokości dna rowów, która nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż (5cm,

c/ sprawdzenie rzędnych korony korpusu ziemnego, które nie mogą się różnić od rzędnych projektowych o więcej niż –3cm lub +1cm,

d/ sprawdzenie pochylenia skarp, które nie może się różnić od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości pochylenia wyrażonego tangensem kąta.

e/ sprawdzenie równości korpusu korony, nierówności mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 3cm,

f/ sprawdzenie równości skarp, nierówności mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać (10cm,

g/ sprawdzenie podłużnego korony korpusu lub dna rowu, spadek podłużny korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niż –3cm lub +1cm,

h/ wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12[7] powinien być zgodny z założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1.Obmiaru robót należy wykonywać zgodnie z jednostkami obmiaru w ślepym kosztorysie zgodnie z przedmiarem robót w przypadku robót ziemnych jest to 1m3.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1 Odbioru robót należy dokonać komisyjnie z uwzględnieniem pkt 6

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 .Podstawę płatności stanowią jednostki wyszczególnione w ślepym kosztorysie

W przypadku robót ziemnych jest nią 1m3.

9.2. Cena wykonania 1m3 wykopów w gruntach I-V kategorii obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- wykonanie wykopów z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- przeprowadzenia pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej

- rozplantowanie urobku na odkładzie,

- wykonanie a następnie rozebranie dróg dojazdowych,

- rekultywację terenu.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

- PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów

- PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów

- PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej.

- PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.

6.   BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą

7.   BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu

8.  "Drogowe roboty ziemne" - Stanisław Datka i Stanisław Lenczewski

NAWIERZCHNIE, CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ D-05.03.01

I. ZAŁOŻENIA.

•

Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

w zakresie nawierzchni kostki betonowej przy realizacji przedmiotowego zadania

•

Zakres stosowania.

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy

zleceniu i realizacji zamierzenia.

•

Zakres robót ujętych w ST.

Ustalenia zawarte niniejszej ST dotyczą prowadzenia wykonywania robót

podlegających na realizacji nawierzchni z kostki betonowej na odcinkach chodników i przejść pieszych.

II. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.

1. Warunki ogólne.

Ogólne warunki dotyczące prowadzenia robót podano w dokumentacji przetargowej.

2. Materiały

Uwaga: Szczegółowa Specyfikacja Techniczna określa parametry materiałów

wymaganych przez Zamawiającego /i jest nadrzędna w stosunku do zestawienia

materiałów umieszczonego na końcu przedmiaru robót/. Do kosztorysu ofertowego należy przyjąć ceny materiałów o co najmniej równorzędnych parametrach.

•

Wymagania ogólne dotyczące materiałów:

– kostka „typu Polbruk” gr. 6 i 8 cm /w dwóch kolorach do uzgodnienia z Zamawiającym/ - np. kasztanowa i grafitowa, wytrzymałość na ściskanie nie

mniejsza niż 50 MPa, mrozoodporność F125, nasiąkliwość mniejsza niż 5%,

ścieralność 18000/5000 mm3/mm2,

krawężniki szare najazdowe o wym. 100x25x20 cm, obrzeża kolorowe 30x8 cm

– cement - cement stosowany do podsypki i wypełnienia spoin powinien być

cementem portlandzkim klasy 32,5 odpowiadający PN-B-19701(9);

– kruszywo -kruszywa na podsypkę i do wypełnienia spoin powinno

Odpowiadać PN-B-06712(7). Na podsypkę stosuje się mieszankę kruszywa

naturalnego frakcji od 0 do 8mm, a do zaprawy cementowo-piaskowej od 0 do

4mm. Zawartość pyłów w kruszywie na podsypkę cementowo-żwirową i do

zaprawy cementowo-piaskowej nie powinna przekraczać 3%, a na żwirowa

8%. Przechowywanie kruszywa musi zapewnić zabezpieczenie przed

zanieczyszczeniem i zmieszaniem innych frakcji, klas, gatunków i grup

kruszywa. Pozostałe wymagania wg PN-B-06712(7);

– kruszywo łamane na podbudowę – sortowane o odpowiednich frakcjach na

Warstwę dolną i górną podbudowy, grubości warstw wg przedmiaru robót

– woda - woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej

powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250(10)

Informacje dodatkowe dotyczące innych materiałów wymaganych przez

Zamawiającego:

- posadzenie krzewów – wysokość co najmniej 0,5 m

- wykonanie i montaż tablicy informacyjnej w kształcie walca

Należy przewidzieć podświetlenie tablicy oraz daszek osłonowy. Ostateczna forma i wygląd tablicy do akceptacji Zamawiającego.

3. Sprzęt i narzędzia.

Do wykonania nawierzchni z kostek betonowych Wykonawca przystępujący do ich wykonania powinien wykazać, że posiada możliwości korzystania z następującego sprzętu.

– betoniarki do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki;

– lekkie walce wibracyjne do ubijania kostki po ubiciu ręcznych wibratorów płytowych;

– ubijaków ręcznych i mechanicznych.

4. Transport.

• Transport kostki betonowej:

– kostkę przewozić można dowolnymi środkami transportowymi;

• Transport kruszywa może być realizowany dowolnymi środkami transportowymi z zabezpieczeniami przed rozpływaniem.

5. Wykonanie robót.

• Koryta pod podbudowę chodników i placów wykonane powinno być w podłożu

z wyprofilowaniem zgodnie z żądanymi spadkami.

• Przygotowanie podbudowy.

Do obramowania nawierzchni z kostki betonowej stosuje się krawężniki uliczne

drogowe, odpowiadające normom.

• Podsypka.

Do wykonywania nawierzchni z kostki kamiennej można stosować następujące

rodzaje podsypki:

– Cementowo-żwirowa lub cementowo-piaskowa;

– Bitumiczno-żwirowa;

– żwirowa lub piaskowa.

Grubość podsypki powinna być zgodna z projektem i ST.

• Układanie nawierzchni chodników i nawierzchni z kostki brukowej:

Układanie kostki:

Kostka musi być układana w rzędy poprzeczne, w rzędy ukośne lub w jodełkę. Deseń nawierzchni stosowany powinien być do wymiarów kostki

• Warunki przystąpienia do wykonywania robót.

Kostkę i bruk na zaprawie cementowo-piaskowej i cementowo-żwirowej można układać bez środków chroniących przed mrozem jeżeli temperatura otoczenia wynosi minimum +5oC. Nie należy układać nawierzchni w temperaturze 0oC do +5oC. Jeżeli w nocy są spodziewane przymrozki, nawierzchnię świeżo wykonaną należy nakryć odpowiednim materiałem. Świeżo wykonaną nawierzchnię z kostki chronić wg PN-B-06251(6).

• Ubijanie kostki - powinno być dostosowane do rodzaju podsypki oraz materiału do wypełniania spoin.

• Wypełnienie spoin.

Zaprawę cementowo-piaskową można stosować do wykonywania nawierzchni

z każdego typu kostki układanej na podsypce cementowo-żwirowej.

Wypełnienie spoin piaskiem przy spełnieniu normowych wymagań co do piasku.

W czasie zamulania piasek należy obficie polewać wodą.

• Pielęgnacja nawierzchni.

Sposób pielęgnacji nawierzchni zależy od rodzaju wypełnienia spoin i od rodzaju

podsypki. Przy wypełnieniu spoin masą zalewową może być użytkowana bezpośrednio po wykonaniu bez pielęgnacji. Przy wypełnianiu spoin zaprawą

cementowo-piaskową, pielęgnacja polega na polewaniu nawierzchni wodą w kilka godzin p zalaniu spoin i utrzymywaniu jej w stanie stałej wilgotności ok. dobę. Nawierzchnię następnie pokryć piaskiem i utrzymywać w stałej wilgotności 7 dni. Piasek wypełnia spoiny podczas użytkowania i w ciągu kilku dni proces pielęgnacji uznaje się za zakończony.

6.Kontrola jakości robót.

• Badanie obejmuje sprawdzenie cech zewnętrznych kostki brukowej i dopuszczalnych odchyłek.

W skład partii materiału przeznaczonego do badań powinny wchodzić kostki i bruki jednakowego typu, rodzaju, klasy i wielkości. Partia do badania nie powinna być większa niż 500t.

Z partii przeznaczonej do badań należy pobrać próbki składające się z jednego rodzaju i gatunku kostek w liczbie 40szt. dla badań zwykłych. Badania pełne przeprowadza się na żądanie odbiorcy.

W badaniu zwykłym partię materiału (kostki) uznaje się za zgodną z wymaganiami normy jeżeli liczba szt. niedobrych w zbadanej ilości kostek jest dla poszczególnych sprawdzeń równa lub mniejsza od 4. Jeżeli liczna ta jest większa, całą partię należy uznać za niezgodną z wymaganiami. Przy badaniu pełnym partię kostki poddaną sprawdzeniu jej cech należy uzna za zgodą z normą,  jeżeli wszystkie sprawdzenia dadzą wynik dodatni. Jeżeli choć jedno ze sprawdzeń da wynik ujemny całą partię badaną uznać należy za niezgodną z wymaganiami.

• Badania w czasie prowadzenia robót.

– Sprawdzenie podsypki co do zgodności z projektem i wymaganiami w pkt.5.

– Badanie prawidłowości ułożenia obejmuje: sprawdzenie szerokości spoin, rodzaju, gatunku kostki.

– Sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych

– Sprawdzenie ubicia kostki przez upuszczanie z wysokości 15m ubijaka o masie

25kg na poszczególne kostki. Wynikiem zadowalającym jest brak zauważalnego

odstawania uderzonej kostki.

– Spadki poprzeczne - powinny być zgodne z projektem z tolerancją ±0.5%.

– Różnice rzędnych wysokości pomiędzy istniejącymi a projektowanymi nie

powinny przekraczać +1, -2cm.

– Nierówności podłoża nawierzchni nie mogą przekraczać 1cm.

• Sprawdzenie cech geometrycznych.

Sprawdzenie równości chodnika nie rzadziej niż co 100m. Prześwit pomiędzy wykonaną nawierzchnię i 3 metrową łatą kontrolną nie powinien przekraczać 1cm.

• Sprawdzenie profili podłużnych i poprzecznych nie rzadziej niż co 50m.

Dopuszczalne odchylenia ±0.3%

• Minimalna częstotliwość badań cech nawierzchni:

– spoiny poprzeczne 10x na 1km w miejscach charakterystycznych;

– rzędne wysokościowe 10x na 1km w miejscach charakterystycznych;

– ukształtowanie w planie 10 x na 1km w miejscach charakterystycznych;

– szerokość nawierzchni 10x na 1km;

– grubość podsypki 10x na 1km.

8. Obmiar robót.

Jednostką obmiarową jest [m2] powierzchni wykonanej z kostki betonowej.

9. Odbiór robót.

• Ogólne zasady odbioru.

Roboty uznaje się za zgodne z projektem i SST oraz wymaganiami jeżeli wszystkie pomiary, badania wg tolerancji pkt.6 dały wyniki pozytywne.

• Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Roboty związane z wykonywaniem podbudowy i podsypki należą do robót, które

Ulegają zakryciu.

10. Podstawa płatności.

Ogólne ustalenia odnośnie płatności podano w dokumentacji przetargowej. Cena

jednostki obmiarowej - cena 1m2 nawierzchni z kostki betonowej.

Cena wykonania 1m2 nawierzchni z kostki kamiennej obejmuje:

– prace pomiarowe i przygotowawcze;

– oznakowanie robót;

– dostarczenie materiałów;

– wykonanie podsypki;

– ułożenie i ubicie kostki;

– wypełnienie spoin;

– pielęgnacja nawierzchni;

– przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w SST.

11. Przepisy związane.

• PN-N-04101 Materiały kamienne oznaczenie nasiąkliwości wodą.

• BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

• PN-EN 206-1:2003 Beton

• PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

• PN-B-04102 Materiały kamienne. Oznaczenie mrozoodporności metodą bezpośrednią.

• PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie.

• PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarasy Boehmego.

• BN-77/6741-02 Klinkier drogowy.

• PN-B-04115 Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości na uderzenie.

• PN-B-06251 roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

• PN-B-11100 Materiały kamienne. Kostka drogowa.

• PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Wymagania i ocena zgodności.

• PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

• BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawężniki uliczne, mostowe, drogowe.

• BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów. Krawężniki i obrzeza.