TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY STARY TARG

SZCZEGÓŁOWY OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

- PAWILON SPORTOWY STARY TARG

Docieplenie stropodachu

- zerwanie starego pokrycia i utylizacja

- zerwanie obróbek blacharskich

- rozebranie instalacji odgromowej

- ułożenie belki krawędziowej

- wykonanie docieplenia styropapą gr. 12 cm

- wykonanie obróbek blacharskich

-  wykonanie wierzchniej warstwy z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia o gr. min. 4,2 mm, posypka koloru szarego

- pokrycie daszków z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia o gr. min. 4,2 mm, posypka koloru szarego od góry

- wymiana wentylatorów dachowych

- wykonanie instalacji odgromowej ze zdemontowanego pręta, a nowych wsporników i złączy

Kolektory słoneczne

Należy wykonać na podstawie przedmiarów robót, w których szczegółowo opisano zestaw kolektora słonecznego oraz opisu technicznego załączonego stanowiącego załącznik nr 1

- ZESPÓŁ SZKÓŁ STARY TARG ul. ŚWIERCZEWSKIEGO 37A

Elewacja

- zerwanie starych parapetów

- oczyszczenie podłoża z zagruntowaniem

- docieplenie ścian styropianem EPS 70-040 gr. 13 cm

- kołkowanie styropianu dyblami (przyjęto 5 szt./m2)

- szpachlowanie styropianu klejem z 1 warstwą siatki na ścianach, ościeżach, daszkach od spodu, gzymsach i murkach przy wejściach

- wykonanie tynku mineralnego na tych elementach

- malowanie farbą silikatową w kolorach:

- Ściany DK2 wg wzornika CERESIT lub odpowiednik innej firmy

- Obwód szer. 10 cm wokół otworów okiennych i drzwiowych AF6 wg wzornika CERESIT lub odpowiednik innej firmy

- Cokół wys. 60 cm AF6

- Ościeża kolor biały

- Daszki od spodu kolor biały

- Gzymsy DK2

- demontaż, malowanie na kolor biały i ponowny montaż krat przyokiennych

- montaż parapetów zewnętrznych z blachy płaskiej powlekanej w kolorze RAL 8007 (brązowy)

- docieplenie kominów styropianem gr. 3 cm EPS 70-040 z wykonaniem tynku mineralnego pomalowanego na kolor AF6

Docieplenie stropodachu (łącznik sali sportowej ze szkołą)

- zerwanie starego pokrycia i utylizacja

- zerwanie obróbek blacharskich

- rozebranie instalacji odgromowej

- ułożenie belki krawędziowej

- wykonanie docieplenia styropapą gr. 12 cm

- wykonanie obróbek blacharskich z blachy

-  wykonanie wierzchniej warstwy z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia o gr. min. 4,2 mm, posypka koloru szarego

- pokrycie daszków wokół szkoły z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia o gr. min. 4,2 mm, posypka koloru szarego

- wykonanie instalacji odgromowej z nowego pręta i nowych wsporników i złączy

- wymiana orynnowania na nowe z blachy ocynk

Docieplenie stropodachu (szkoła i biblioteka)

- ułożenie folii paroprzepuszczalnej na stropie

- ułożenie docieplenia z wełny mineralnej o gr. 15 cm (gr. min. 60 kg/m3)

Instalacja C.O.

- wymiana rur przyłącznych do grzejników z pomalowaniem antykorozyjnym i farbą olejną na kolor biały

- wymiana grzejników na nowe z zaworem termostatycznym i głowicą na zasilaniu i zaworem kulowym na powrocie

- płukanie pozostałej instalacji C.O.

- zdjęcie i ponowne założenie osłon grzejnikowych

Kolektory słoneczne

Należy wykonać na podstawie przedmiarów robót, w których szczegółowo opisano zestaw kolektora słonecznego oraz opisu technicznego załączonego stanowiącego załącznik nr 1

Stolarka okienna i drzwiowa

- stolarka okienna PCV według wykazu o U= 1,1 m2K/W, kolor biały, szyba P2

- parapety wewnętrzne PCV

- drzwi zewnętrzne stalowe ocieplone w kolorze brązowym

- montaż typowej wycieraczki do obuwia 40 x 60 cm

- GMINNY OŚRODEK KULTURY STARY TARG

Elewacja

- zerwanie starych parapetów

- oczyszczenie podłoża z zagruntowaniem

- docieplenie ścian styropianem EPS 70-040 gr. 12 cm

- kołkowanie styropianu dyblami (przyjęto 5 szt./m2)

- szpachlowanie styropianu klejem z 1 warstwą siatki na ścianach, ościeżach, daszkach od spodu, gzymsach i murkach przy wejściach

- wykonanie tynku mineralnego na tych elementach

- malowanie farbą silikatową w kolorach:

- Ściany DK2 wg wzornika CERESIT lub odpowiednik innej firmy

- Obwód szer. 10 cm wokół otworów okiennych i drzwiowych AF6 wg wzornika CERESIT lub odpowiednik innej firmy

- Cokół wys. 60 cm AF6

- Ościeża kolor biały

- Daszki od spodu kolor biały

- Gzymsy DK2

- demontaż, malowanie na kolor biały i ponowny montaż krat przyokiennych

- montaż parapetów zewnętrznych z blachy płaskiej powlekanej w kolorze RAL 8007 (brązowy)

- docieplenie kominów styropianem gr. 3 cm EPS 70-040 z wykonaniem tynku mineralnego pomalowanego na kolor AF6

Docieplenie stropodachu

- zerwanie starego pokrycia i utylizacja

- zerwanie obróbek blacharskich

- rozebranie instalacji odgromowej

- ułożenie belki krawędziowej

- wykonanie docieplenia styropapą gr. 12 cm

- wykonanie obróbek blacharskich z blachy

-  wykonanie wierzchniej warstwy z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia o gr. min. 4,2 mm, posypka koloru szarego

- pokrycie daszków z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia o gr. min. 4,2 mm, posypka koloru szarego

- wykonanie instalacji odgromowej z nowego pręta i nowych wsporników i złączy

- wymiana orynnowania na nowe z blachy ocynk (jedna rura spustowa zostaje od strony ulicy)

Kolektory słoneczne

Należy wykonać na podstawie przedmiarów robót, w których szczegółowo opisano zestaw kolektora słonecznego oraz opisu technicznego załączonego stanowiącego załącznik nr 1

Stolarka okienna i drzwiowa

- stolarka okienna PCV według wykazu o U= 1,1 m2K/W, kolor biały, szyba P2

- parapety wewnętrzne PCV

- drzwi zewnętrzne stalowe ocieplone w kolorze brązowym

- drzwi do kotłowni stalowe ocieplone EI30 w kolorze brązowym

- drzwi wejściowe do klatki ALU profil ciepły, górna część przeszklona kolor brązowy

- witryna dzieląca bibliotekę z klatką schodową PCV zaopatrzona w szyby mleczne

Instalacja C.O.

- Wymiana 2 szt. zaworów termostatycznych z głowicami

Wymiana pokrycia dachowego na daszku na łączniku

- Rozebranie i utylizacja pokrycia dachowego z eternitu

- Rozebranie ołacenia i deskowania daszku

- docieplenie wełną mineralną gr. 15 cm (gr. min. 60 kg/m3) z ułożeniem folii paroprzepuszczalnej

- ułożenie folii dachowej

- ołacenie połaci daszku

- wykonanie pokrycia dachowego z blacho dachówki kolor jak parapetów zewnętrznych RAL 8007

- montaż orynnowania, gąsiorów i obróbek blacharskich

- SZKOŁA PODSTAWOWA STARY TARG ul. ŚWIERCZEWSKIEGO 50

Elewacja

- zerwanie starych parapetów

- oczyszczenie podłoża z zagruntowaniem

- docieplenie ścian styropianem EPS 70-040 gr. 10 cm

- kołkowanie styropianu dyblami (przyjęto 5 szt./m2)

- szpachlowanie styropianu klejem z 1 warstwą siatki na ścianach, ościeżach, daszkach od spodu, gzymsach i murkach przy wejściach

- wykonanie tynku mineralnego na tych elementach

- malowanie farbą silikatową w kolorach:

- Ściany DK2 wg wzornika CERESIT lub odpowiednik innej firmy

- Obwód szer. 10 cm wokół otworów okiennych i drzwiowych AF6 wg wzornika CERESIT lub odpowiednik innej firmy

- Cokół wys. 60 cm AF6

- Ościeża kolor biały

- Daszki od spodu kolor biały

- Gzymsy DK2

- demontaż, malowanie na kolor biały i ponowny montaż krat przyokiennych

- montaż parapetów zewnętrznych z blachy płaskiej powlekanej w kolorze RAL 8007 (brązowy)

- docieplenie kominów styropianem gr. 3 cm EPS 70-040 z wykonaniem tynku mineralnego pomalowanego na kolor AF6

Docieplenie stropodachu

- zerwanie starego pokrycia i utylizacja

- zerwanie obróbek blacharskich

- rozebranie instalacji odgromowej

- ułożenie belki krawędziowej

- wykonanie docieplenia styropapą gr. 12 cm

- wykonanie obróbek blacharskich z blachy

-  wykonanie wierzchniej warstwy z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia o gr. min. 4,2 mm, posypka koloru szarego

- pokrycie daszków z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia o gr. min. 4,2 mm, posypka koloru szarego

- wymiana wentylatorów dachowych

- wykonanie instalacji odgromowej z nowego pręta i nowych wsporników i złączy

- wymiana orynnowania na nowe z blachy ocynk

Kolektory słoneczne

Należy wykonać na podstawie przedmiarów robót, w których szczegółowo opisano zestaw kolektora słonecznego oraz opisu technicznego załączonego stanowiącego załącznik nr 1

Stolarka okienna i drzwiowa

- stolarka okienna PCV według wykazu o U= 1,1 m2K/W, kolor biały, szyba P2

- parapety wewnętrzne PCV

- drzwi zewnętrzne stalowe ocieplone w kolorze brązowym

- drzwi wejściowe do szkoły ALU profil ciepły, górna część przeszklona kolor brązowy

Instalacja C.O.

- wymiana rur przyłącznych do grzejników z pomalowaniem antykorozyjnym i farbą olejną na kolor biały

- pionów i poziomów instalacji C.O.

- wymiana grzejników niealuminiowych na nowe stalowe

- instalacja głowic i zaworów termostatycznych i zaworów kulowych na powrocie do wszystkich grzejników

- płukanie istniejących grzejników aluminiowych

- zdjęcie i ponowne założenie osłon grzejnikowych

- OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SZROPACH

Elewacja

- zerwanie starych parapetów

- oczyszczenie podłoża z zagruntowaniem

- docieplenie ścian styropianem EPS 70-040 gr. 14 cm

- kołkowanie styropianu dyblami (przyjęto 5 szt./m2)

- szpachlowanie styropianu klejem z 1 warstwą siatki na ścianach, ościeżach, daszkach od spodu, gzymsach

- wykonanie tynku mineralnego na tych elementach

- malowanie farbą silikatową w kolorach:

- Ściany DK2 wg wzornika CERESIT lub odpowiednik innej firmy

- Obwód szer. 10 cm wokół otworów okiennych i drzwiowych AD5 wg wzornika CERESIT lub odpowiednik innej firmy

- Cokół wys. 60 cm AF6

- Ościeża kolor biały

- Daszki od spodu kolor biały

- Gzymsy DK2

- demontaż, malowanie na kolor biały i ponowny montaż krat przyokiennych

- montaż parapetów zewnętrznych z blachy płaskiej powlekanej w kolorze RAL 8007 (brązowy)

- docieplenie kominów styropianem gr. 3 cm EPS 70-040 z wykonaniem tynku mineralnego pomalowanego na kolor AF6

Docieplenie stropodachu

- zerwanie starego pokrycia i utylizacja

- zerwanie obróbek blacharskich

- rozebranie instalacji odgromowej

- ułożenie belki krawędziowej

- wykonanie docieplenia styropapą gr. 14 cm

- wykonanie obróbek blacharskich z blachy ocynk

-  wykonanie wierzchniej warstwy z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia o gr. min. 4,2 mm, posypka koloru szarego

- pokrycie daszków z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia o gr. min. 4,2 mm, posypka koloru szarego

- wymiana wentylatorów dachowych

- wykonanie instalacji odgromowej ze zdemontowanego pręta i nowych wsporników i złączy

- wymiana rur spustowych na nowe z blachy ocynk

Kolektory słoneczne

Należy wykonać na podstawie przedmiarów robót, w których szczegółowo opisano zestaw kolektora słonecznego oraz opisu technicznego załączonego stanowiącego załącznik nr 1

Stolarka okienna i drzwiowa

- drzwi zewnętrzne stalowe ocieplone w kolorze brązowym

- drzwi wejściowe do kotłowni EI30 brązowe

- bramy garażowe przemysłowe segmentowe, kolor RAL 3000, przeszklone w 3 szt. bram od ulicy, przeszklenie z poliwęglanu, umieszczone w 3 segmencie od dołu na wys. 1700-2000 mm na całej szerokości bramy w ramie aluminiowej w tym jedna brama serwisowa z drzwiami przejściowymi, 1 szt. bramy bez przeszklenia od podwórza, wszystkie bramy muszą posiadać zasuwę ryglową od wewnątrz, napęd elektryczny, sterowanie pilotem, sterowanie przy każdej bramie klawiszem góra-stop-dół, wyłącznik kluczykowy, zamek awaryjnego otwierania w przypadku zaniku zasilania elektrycznego, prowadnice aluminiowe, uszczelki boczne szczotkowe, uszczelka dolna gumowa szczelnie przylegająca do podłoża

Bramy muszą być wyposażone:

- Zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem (czujnik w świetle bramy)

- Zabezpieczenie na wypadek pęknięcia sprężyn

- Urządzenie blokujące po otwarciu

- Możliwość obsługi ręcznej na wypadek zaniku zasilania

- Sterowanie umiejscowione na ścianie obok bram wewnątrz budynku

- Wyposażenie w pilota do zdalnego otwierania bramy

- Do każdej bramy należy dostarczyć 3 szt. pilotów zdalnego otwierania

Instalacja C.O.

- wymiana rur przyłącznych do grzejników z pomalowaniem antykorozyjnym i farbą olejną na kolor biały

- pionów i poziomów instalacji C.O.

- wymiana grzejników niestalowych na nowe stalowe z montażem głowic i zaworów termostatycznych na zasilaniu i zaworów kulowych na powrocie

- płukanie istniejących grzejników stalowych

- wymiana pieca C.O. na piec węglowo – miałowo – drzewny 50kW z nadmuchem

- wymiana elementów kotłowni wg schematu kotłowni

- SZKOŁA PODSTAWOWA W WAPLEWIE WIELKIM

Elewacja

- zerwanie starych parapetów

- oczyszczenie podłoża z zagruntowaniem

- docieplenie ścian styropianem EPS 70-040 gr. 10 cm

- kołkowanie styropianu dyblami (przyjęto 5 szt./m2)

- szpachlowanie styropianu klejem z 1 warstwą siatki na ścianach, ościeżach, daszkach od spodu, gzymsach

- wykonanie tynku mineralnego na tych elementach

- malowanie farbą silikatową w kolorach:

- Ściany DK2 wg wzornika CERESIT lub odpowiednik innej firmy

- Obwód szer. 10 cm wokół otworów okiennych i drzwiowych AF6 wg wzornika CERESIT lub odpowiednik innej firmy

- Cokół wys. 60 cm AF6

- Ościeża kolor biały

- Gzymsy DK2

- demontaż, malowanie na kolor biały i ponowny montaż krat przyokiennych

- montaż parapetów zewnętrznych z blachy płaskiej powlekanej w kolorze RAL 8007 (brązowy)

- docieplenie kominów styropianem gr. 3 cm EPS 70-040 z wykonaniem tynku mineralnego pomalowanego na kolor AF6

Docieplenie stropodachu

- zerwanie starego pokrycia i utylizacja

- zerwanie obróbek blacharskich

- rozebranie instalacji odgromowej

- ułożenie belki krawędziowej

- wykonanie docieplenia styropapą gr. 12 cm

- wykonanie obróbek blacharskich z blachy

-  wykonanie wierzchniej warstwy z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia o gr. min. 4,2 mm, posypka koloru szarego

- pokrycie daszków z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia o gr. min. 4,2 mm, posypka koloru szarego

- wykonanie instalacji odgromowej z nowego pręta i nowych wsporników i złączy

- wymiana orynnowania na nowe z blachy ocynk

Kolektory słoneczne

Należy wykonać na podstawie przedmiarów robót, w których szczegółowo opisano zestaw kolektora słonecznego oraz opisu technicznego załączonego stanowiącego załącznik nr 1

Stolarka okienna i drzwiowa

- stolarka okienna PCV według wykazu o U= 1,1 m2K/W, kolor biały, szyba P2

- drzwi zewnętrzne stalowe ocieplone w kolorze brązowym

Instalacja C.O.

- wymiana rur przyłącznych do grzejników z pomalowaniem antykorozyjnym i farbą olejną na kolor biały

- wymiana pionów i poziomów instalacji C.O.

- wymiana grzejników niestalowych na nowe stalowe z montażem głowic i zaworów termostatycznych na zasilaniu i zaworów kulowych na powrocie

- płukanie istniejących grzejników stalowych

- zdjęcie i ponowne założenie osłon grzejnikowych

- URZĄD GMINY STARY TARG

Elewacja

- zerwanie starych parapetów

- oczyszczenie podłoża z zagruntowaniem

- docieplenie ścian styropianem EPS 70-040 gr. 13 cm

- kołkowanie styropianu dyblami (przyjęto 5 szt./m2)

- szpachlowanie styropianu klejem z 1 warstwą siatki na ścianach, ościeżach, daszkach od spodu, gzymsach i murkach przy wejściach

- wykonanie tynku mineralnego na tych elementach

- malowanie farbą silikatową w kolorach:

- Ściany DK2 wg wzornika CERESIT lub odpowiednik innej firmy

- Obwód szer. 10 cm wokół otworów okiennych i drzwiowych AF6 wg wzornika CERESIT lub odpowiednik innej firmy

- Cokół wys. 60 cm AF6

- Ościeża kolor biały

- demontaż, malowanie na kolor biały i ponowny montaż krat przyokiennych

- montaż parapetów zewnętrznych z blachy płaskiej powlekanej w kolorze RAL 8007 (brązowy)

- docieplenie kominów styropianem gr. 3 cm EPS 70-040 z wykonaniem tynku mineralnego pomalowanego na kolor AF6

Docieplenie stropodachu (szkoła i biblioteka)

- ułożenie folii paroprzepuszczalnej na stropie

- ułożenie docieplenia z wełny mineralnej o gr. 15 cm (gr. min. 60 kg/m3)

Stolarka okienna i drzwiowa

- stolarka okienna PCV według wykazu o U= 1,1 m2K/W, kolor biały, szyba P2

Instalacja C.O.

- wymiana grzejników niestalowych na nowe stalowe z montażem głowic i zaworów termostatycznych na zasilaniu i zaworów kulowych na powrocie

- płukanie istniejących grzejników stalowych i instalacji C.O.