Załącznik nr 1 do Uchwały

Rady Gminy Stary Targ

Nr V/24/2019

Z dnia 23.01.2019 r.

Opracowanie wykonane przez:

AMT Partner Sp. z o. o.

www.amtpartner.pl

Spis treści

Streszczenie	5

1.	Wstęp	8

1.1	Podstawy prawne i formalne opracowania	8

1.2	Cel opracowania	8

1.3	Zakres opracowania	9

1.4	Harmonogram opracowywania Planu gospodarki niskoemisyjnej	10

2.	Założenia polityki energetycznej na szczeblu krajowym i międzynarodowym	12

2.1	Poziom międzynarodowy	12

2.2	Poziom krajowy	14

2.3	Poziom regionalny	20

2.4	Poziom lokalny	24

3.	Charakterystyka gminy Stary Targ	26

3.1	Położenie gminy	26

3.2	Demografia	27

3.3	Komunikacja oraz system transportowy	28

3.4	Struktura gospodarki	29

3.5	Rolnictwo i leśnictwo	31

3.6	Klimat	32

3.7	Ochrona przyrody	33

3.8	Zabudowa mieszkaniowa	34

3.9	System wodociągowy i kanalizacyjny, gospodarka odpadami	35

3.10	Oświetlenie publiczne	36

3.11	Zaopatrzenie w ciepło	37

3.12	System gazowniczy	38

3.13	Odnawialne źródła energii	38

4.	Inwentaryzacja emisji dwutlenku węgla do atmosfery na obszarze Gminy Stary Targ	46

4.1	Podstawowe założenia przyjęte w Planie	46

4.2	Metodologia inwentaryzacji	46

4.3	Sektory objęte inwentaryzacją	47

4.4	Rok inwentaryzacji	48

4.5	Źródła danych	49

5.	Wyniki bazowej inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla wraz z prognozą na 2020 rok	51

5.1	Obiekty użyteczności publicznej	51

5.2	Mieszkalnictwo	53

5.3	Transport	55

5.4	Oświetlenie publiczne	57

5.5	Gospodarka wodno-ściekowa	58

5.6	Sektor przedsiębiorstw	59

5.7	Podsumowanie inwentaryzacji zużycia energii oraz emisji dwutlenku węgla na terenie gminy	61

5.8	Identyfikacja obszarów problemowych	65

6.	Strategia do roku 2020 na rzecz ograniczania emisji gazów cieplarnianych	67

6.1	Długoterminowa strategia, cele i zobowiązania	67

6.1.1	Cel strategiczny	68

6.1.2	Cele szczegółowe	69

6.2	Zadania średnio i krótkoterminowe planowane do realizacji do 2020 roku	69

6.2.1	Opis planowanych działań	69

6.2.2	Harmonogram wdrażania	72

7.	Wdrożenie Planu - aspekty organizacyjne i finansowe	74

7.1	Opracowanie i wdrożenie Planu	74

7.2	Organizacja i finansowanie	77

7.3	Ewaluacja i monitoring działań, wskaźniki	90

7.4	Oddziaływanie na środowisko Planu i zadań w nim założonych	95

Spis Wykresów	97

Spis Tabel	97

Spis Map	98

Spis schematów	99

# Streszczenie

Dokument sporządzono w ramach projektu pn. „Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie gminy Stary Targ - Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Konieczność opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej wiązała się z ratyfikowanym przez Polskę Protokołem z Kioto oraz przyjętym przez Komisję Europejską w grudniu 2008 roku pakietem klimatyczno-energetycznym, które skutkują szeregiem obowiązków, w tym w szczególności koniecznością redukcji emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii, a także zwiększenia udziału wykorzystania energii z odnawialnych źródeł.

Plan gospodarki niskoemisyjnej to dokument, którego celem jest określenie wizji rozwoju Gminy Stary Targ w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, pozwalającej osiągnąć długofalowe korzyści środowiskowe, społeczne i ekonomiczne. Kluczowym elementem Planu jest wyznaczenie celów strategicznych i szczegółowych, realizujących określoną wizję Gminy w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz wdrożenia nowych technologii zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Podstawą opracowania efektywnego Planu była inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych z terenu Gminy, oparta na jej bilansie energetycznym. Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji zostały zidentyfikowane niezbędne do realizacji zadania inwestycyjne i nieinwestycyjne przyczyniające się do realizacji wyznaczonych celów.

Przeprowadzona inwentaryzacja zużycia energii oraz emisji dwutlenku węgla umożliwiła wyciągnięcie następujących wniosków:

- Całkowite zużycie energii na terenie gminy wyniosło 71 140,64 MWh, a emisja CO2 18 925,31 Mg;

- Największe zużycie energii oraz emisja CO2obserwowana jest w sektorze transportu (odpowiednio 63% i 611% ogółu);

- Największa ilość energii oraz emisji CO2(po 32%) pochodzi ze spalania olej napędowego;

- Największymi problemami występującymi na terenie gminy jest: wysoki udział budynków ogrzewanych węglem, wysoki poziom zużycia energii w transporcie oraz niski poziom wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Gmina Stary Targ poprzez opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej zobowiązuje się do podejmowania wszelkich działań zmierzających do poprawy jakości powietrza na jego obszarze, a w szczególności do:

- Redukcji emisji gazów cieplarnianych;

- Zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;

- Redukcji zużycia energii finalnej poprzez podniesienie poziomu efektywności energetycznej.

Powyższe cele będą przyświecać Gminie Stary Targ nie tylko w okresie obowiązywania niniejszego Planu (do roku 2020), ale także w dłuższej perspektywie czasowej. Realizacja założeń długoterminowych będzie możliwa dzięki podejmowaniu konkretnych działań ukierunkowanych na poprawę jakości powietrza. Do kluczowych zadań należy zaliczyć:

- Kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych;

- Zwiększanie poziomu wyposażenia Gminy w infrastrukturę energetyczną (sieć ciepłowniczą);

- Modernizację technologii służących do ogrzewania budynków i wykorzystanie instalacji ekologicznych;

- Propagowanie oraz wspieranie wykorzystania energii odnawialnej (w szczególności instalacja paneli fotowoltaicznych/kolektorów słonecznych, pomp ciepła oraz wykorzystanie biomasy);

- Budowę ścieżek rowerowych i propagowanie transportu rowerowego;

- Właściwe planowanie przestrzeni urbanistycznej;

- Podejmowanie działań promujących wszelkie sposoby redukcji emisji CO2 oraz podniesienie efektywności energetycznej.

Niniejszy dokument formułuje następujące cele strategiczne:

  - Redukcja zużycia energii finalnej w 2020 roku (w stosunku do przyjętego roku bazowego – 2014) wyniesie 1 270 MWh, tj. 1,79 %;

  - Redukcja emisji CO2 w 2020 roku (w stosunku do przyjętego roku bazowego – 2014) wyniesie 384 Mg, tj. 2,05 %;

  - Wzrost udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w stosunku do przyjętego roku bazowego – 2014) wyniesie 15 MWh, tj. 0,17 %.

Zdefiniowane zostały następujące cele szczegółowe:

- Ograniczenie „niskiej emisji” z mieszkalnictwa;

- Wzrost liczby budynków (komunalnych, mieszkalnych, użyteczności publicznej) objętych termomodernizacją;

- Rozwój i poprawa jakości systemów energetycznych na terenie Gminy;

- Wzrost wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii;

- Wzrost liczby zmodernizowanych systemów grzewczych i wprowadzonych w tym zakresie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii;

- Kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy;

- Ograniczenie zużycia i kosztów energii używanej przez odbiorców;

- Poprawa bezpieczeństwa energetycznego i ekologicznego;

- Ograniczenie emisji komunikacyjnej;

- Wprowadzenie nowoczesnych technologii w budownictwie.

W odniesieniu do celu strategicznego oraz celów szczegółowych zaplanowano pakiet działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych. Efekty działań przyczyniają się do ograniczenia emisji dwutlenku węgla na terenie Gminy Stary Targ w stosunku do roku bazowego (2014).

Zadania, których realizatorem jest Gmina Stary Targ zostały wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy. Pozostałe przedsięwzięcia pochodzą z aktualnych Planów Rozwoju lub innych dokumentów określających strategię działania danego podmiotu i pozostają w gestii ich realizatorów. Harmonogram oraz opis działań planowanych do realizacji zawarto w rozdziale 6.2.1 i 6.2.2.

# Wstęp

## Podstawy prawne i formalne opracowania

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, który koncentruje się na podniesieniu efektywności energetycznej, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. Istotą Planu jest osiągniecie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych wynikających z działań zmniejszających emisje gazów cieplarnianych.

Konieczność sporządzenia Planu gospodarki niskoemisyjnej oraz przede wszystkim realizacji przedsięwzięć opisanych w Planie wynika z postanowień Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (ratyfikowana przez Polskę w 1994 r.), uzupełniającego ją Protokołu z Kioto z 1997 r. oraz pakietu klimatyczno-energetycznego przyjętego przez Komisję Europejską w grudniu 2008 roku.

Ponadto potrzeba opracowania i realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Stary Targ wpisuje się w politykę Polski i wynika z Założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej przyjętych przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011 r. Niniejszy dokument umożliwi również spełnienie obowiązków nałożonych na jednostki sektora publicznego wzakresie efektywności energetycznej, wynikające z ustawy zdnia 15 kwietnia 2011 r. oefektywności energetycznej (Dz. U. nr 94, poz. 551 z późn. zm.).

Podstawą formalną opracowania Planu jest Uchwała Nr XXXI/259/2013 Rady Gminy Stary Targ zdnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnejrealizowanego w ramach Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku iefektywność energetyczna – Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (KONKURS nr 2/POIiS/9.3/2013) współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

## Cel opracowania

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stary Targ ma na celu przeprowadzenie analizy możliwych do realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych i nieinwestycyjnych, których wdrożenie będzie skutkować zmianą dotychczasowej struktury stosowanych nośników energetycznych, a przy tym zmniejszeniem finalnego zużycia energii na terenie gminy. Konsekwencją planowanych działań będzie stopniowe zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych (CO2) do atmosfery.

Główne cele dokumentu skorelowane są z celami określonymi w pakiecie klimatyczno-energetycznym, tj.:

- poprawa jakości powietrza poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych związanej ze spalaniem paliw na terenie gminy;

- zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;

redukcja poziomu zużytej energii finalnej na terenie gminy.

- Powyższe cele zostaną osiągnięte głównie dzięki realizacji następujących celów operacyjnych:

- rozwój planowania energetycznego w gminie,

- identyfikacja obszarów problemowych na terenie gminy,

- rozwój systemu zarządzania energią i środowiskiem,

- obniżenie poziomu energochłonności w poszczególnych sektorach odbiorców energii,

- optymalizacja działań związanych z produkcją i wykorzystaniem energii,

- utrzymanie tendencji wzrostowej wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych,

- podniesienie poziomu świadomości społeczeństwa z zakresu ochrony środowiska,

- aktywizacja lokalnej społeczności oraz poszczególnych uczestników lokalnego rynku energii w działania ograniczające emisję gazów cieplarnianych.

Ponadto opracowany Plan gospodarki niskoemisyjnej będzie niezbędnym dokumentem, umożliwiającym ubieganie się o przyznanie środków pomocowych z budżetu Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

## Zakres opracowania

Niniejszy dokument został opracowany zgodnie ze Szczegółowymi zaleceniami dotyczącymi struktury planu gospodarki niskoemisyjnej udostępnionymi przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zgodnie z wytycznymi zalecana struktura dokumentu powinna przedstawiać się następująco:

- Streszczenie

- Ogólna strategia

- Cele strategiczne i szczegółowe

- Stan obecny

- Identyfikacja obszarów problemowych

- Aspekty organizacyjne i finansowe (struktury organizacyjne, zasoby ludzkie, zaangażowane strony, budżet, źródła finansowania inwestycji, środki finansowe na monitoring i ocenę)

- Wyniki bazowej inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla

- Działania/zadania i środki zaplanowane na cały okres objęty planem

- Długoterminowa strategia, cele i zobowiązania

- Krótko/średnioterminowe działania/zadania (opis, podmioty odpowiedzialne za realizację, harmonogram, koszty, wskaźniki)

Przy opracowywaniu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stary Targ wzięto pod uwagę następujące założenia:

- Planem objęto całość obszaru geograficznego gminy Stary Targ,

- w Planie uwzględniono zakres działań przewidzianych do realizacji na szczeblu gminy,

- skoncentrowano się na działaniach niskoemisyjnych i efektywnie wykorzystujących zasoby,

- w Planie oraz w planowanych przedsięwzięciach uwzględniono współuczestnictwo podmiotów będących producentami/dostawcami energii (ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Gdańsku) oraz odbiorców energii (podmioty usługowo-przemysłowe, firmy transportowe, gospodarstwa domowe),

- Planem objęto w szczególności obszar, w którym władze lokalne mają wpływ na zużycie energii w perspektywie długoterminowej (m.in. budynki użyteczności publicznej, transport gminny, oświetlenie uliczne, etc.),

- w Planie przewidziano działania mające wpływ na zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii,

- zapewniono spójność Planu gospodarki niskoemisyjnej z opracowanymi bądź tworzonymi dokumentami strategicznymi i planistycznymi.

## Harmonogram opracowywania Planu gospodarki niskoemisyjnej

Rozpoczynając planowanie procedury związanej z tworzeniem Planu gospodarki niskoemisyjnej gminy Stary Targ,uznano, że jego sporządzanie powinno być przede wszystkim procesem społecznym – partycypacyjnym. Wynika to zprzeświadczenia władz samorządowych, że warunkiem opracowania skutecznego planu jest zaangażowanie lokalnej społeczności wramach planowania strategicznego. W celu efektywnej realizacji procesu powstawania Planu oprócz wyłonienia wykonawcy dokumentu – podmiotu zewnętrznego – powołano również Zespół Realizujący Projekt składający się z przedstawicieli Urzędu Gminy w Starym Targu. Wszyscy członkowie Zespołu aktywnie uczestniczyli wpowstawaniu dokumentu na każdym etapie prowadzonych działań.

Przygotowanie Planu rozpoczęto od przeprowadzenia badania ankietowego wśród wszystkich interesariuszy dokumentu. Analizując otrzymane dane dotyczące poszczególnych dziedzin funkcjonowania gminy, sformułowano diagnozę jej stanu, a także dokonano bazowej inwentaryzacji CO2 w gminie. Dodatkowym źródłem informacji poddanych analizie były bazy danych Głównego Urzędu Statystycznego, a także materiały udostępnione przez Urząd Gminy Stary Targ oraz jednostki podległe. Charakterystyka Gminy Stary Targ stanowi rozdział 3 niniejszego opracowania, a bazowa inwentaryzacja CO2 została przedstawiona wrozdziale 4.

Bazowa inwentaryzacja emisji dwutlenku węgla została pogłębiona oprzeprowadzoną analizę SWOT, co w efekcie stanowiło podstawę do opracowania części stricte planistycznej niniejszego dokumentu, tj. wyznaczenia celów strategicznych iszczegółowych oraz określenia katalogu zadań proponowanych do realizacji.

W celu efektywnego wdrażania Planu zidentyfikowane zostały również główne aspekty organizacyjne i finansowe dokumentu, a także wskaźniki monitorowania jego realizacji.

Na poniższym schemacie zaprezentowano harmonogram prac oraz logikę działań procesu powstawania niniejszego dokumentu.

Schemat 1. Proces powstawania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stary Targ

Źródło: opracowanie własne

Należy podkreślić, że w Planie gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stary Targ wyznaczono cele, których horyzont czasowy sięga 2020 roku. Jest to jednak dokument żywy ipodlegać będzie modyfikacjom uzależnionym od postępów w jego realizacji, atakże tendencji globalnych i krajowych oraz od zmian zachodzących wbezpośrednim otoczeniu. Monitorowanie iokresowa ewaluacja wdrażania Planu dokonywane będą na podstawie przyjętych wskaźników monitorowania Planu oraz ogólnych wskaźników charakteryzujących rozwój gminy w sferach: gospodarczej, społecznej oraz przestrzennej. Konkluzje po dokonaniu każdorazowej analizy będą dla samorządu podstawą dowprowadzania ewentualnych zmian inowelizacji Planu.

# Założenia polityki energetycznej na szczeblu krajowym i międzynarodowym

## Poziom międzynarodowy

Podstawą wszelkich działań zmierzających do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych są porozumienia zawierane na szczeblu międzynarodowym, w tym na poziomie europejskim. Pierwszy raport, powołanego w 1988 roku Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu – IPCC (Intergovernmental Panel on ClimateChange), stał się podstawą do zwołania w 1992 r. II konferencji w Rio de Janeiro pt. „Środowisko i rozwój”. Podczas szczytu podpisana została Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC). Podjęty dokument został zatwierdzony decyzją Rady Unii Europejskiej 94/69/WE z 15 grudnia 1993 r. Celem Konwencji jest ustabilizowanie ilości gazów cieplarnianych na poziomie niezagrażającym środowisku. Natomiast szczegółowe uzgodnienia zostały zawarte podczas III konferencji Stron Konwencji (COP3) w Kioto w 1997 r., której rezultatem był najważniejszy dokument dotyczący walki ze zmianami klimatycznymi – Protokół z Kioto (Kyoto Protocol). Na mocy postanowień Protokołu z Kioto ustanowiono limity emisji gazów cieplarnianych. Kraje, które zdecydowały się na ratyfikację Protokołu (w tym Polska), zobowiązały się do redukcji emisji tych gazów.

Na szczeblu europejskim walka ze zmianami klimatu stanowi jeden z najistotniejszych priorytetów globalnej polityki Unii Europejskiej. Podstawę unijnej polityki klimatycznej stanowi zainicjowany w 2000 roku Europejski Program Zapobiegania Zmianom Klimatu (EuropeanClimateChangeProgramme), który jest połączeniem działań dobrowolnych, dobrych praktyk, mechanizmów rynkowych oraz programów informacyjnych.

W celu umożliwienia realizacji założeń polityki UE, wynikających ze zobowiązań międzynarodowych, dotyczącej ochrony klimatu przyjęto pewne mechanizmy ułatwiające wypełnienie zobowiązań w zakresie redukcji emisji:

- Handel emisjami gazów cieplarnianych (EU ETS – EuropeanEmissions Trading System) – wspólnotowy rynek uprawnień do emisji dwutlenku węgla (CO2) pozwalający na zakup i sprzedaż przez poszczególne państwa jednostek emisji gazów cieplarnianych, które powodują wzrost lub spadek limitu dla danego kraju,

- Instrument wspólnych wdrożeń (JI – Joint Implementation) – ma na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przy uwzględnieniu ich zróżnicowania pomiędzy poszczególnymi państwami,

- Mechanizm czystego rozwoju (CDM – Clean Development Mechanism) – umożliwia krajom rozwiniętym, na które nałożono zobowiązania redukcji lub cele ograniczenia emisji zgodnie z postanowieniami Protokołu z Kioto, inwestowanie w projekty ograniczające emisje w innych krajach. Jest to sposób pozyskiwania dodatkowych jednostek redukcji emisji.

Instrument wspólnych wdrożeń oraz mechanizm czystego rozwoju umożliwiają krajom rozwiniętym, na które nałożono zobowiązania redukcji lub cele ograniczenia emisji zgodnie z postanowieniami protokołu z Kioto, inwestowanie w projekty ograniczające emisje w innych krajach.

Nowy, długookresowy program rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej – Strategia „Europa 2020” zastąpił realizowaną od 2000 r., zmodyfikowaną pięć lat później, Strategię Lizbońską. Program będzie realizowany przez trzy następujące priorytety:

- wzrost inteligentny (ang. smart growth), czyli rozwój oparty na wiedzy i innowacjach,

- wzrost zrównoważony (ang.sustainablegrowth), czyli transformacja w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, efektywnie korzystającej z zasobów i konkurencyjnej,

- wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu (ang. inclusive growth), czyli wspieranie gospodarki charakteryzującej się wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniającej spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną.

W ramach zobowiązań ekologicznych, zawartych w Strategii „Europa 2020”, Unia Europejska wyznaczyła na 2020 rok cele ilościowe, tzw. „3x20%”, tj.: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20% w stosunku do 1990 r., zmniejszenie zużycia energii o 20% w porównaniu z prognozami dla UE na 2020 r., zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii do 20% całkowitego zużycia energii w UE, w tym zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w transporcie do 10%. Cele te są jednocześnie wskaźnikami umożliwiającymi monitorowanie postępów w realizacji priorytetów nakreślonych w Strategii.

W grudniu 2008 roku został przyjęty przez UE pakiet klimatyczno-energetyczny, w którym zawarte są konkretne narzędzia prawne realizacji ww. celów. Natomiast osiągnięcie powyższych celów będzie możliwe jedynie przy zaangażowaniu wszystkich szczebli politycznych zarówno na poziomie krajowym, wojewódzkim, a w szczególności na poziomie lokalnym.

W poniższej tabeli przedstawiono wybrane Dyrektywy Europejskie dotyczące efektywności energetycznej.

Tabela 1. Dyrektywy Unii Europejskiej w zakresie efektywności energetycznej

| Dyrektywa | Cele i główne działania |
| --- | --- |
| Dyrektywa 2002/91/WE o charakterystyce energetycznej budynków | Ustanowienie minimalnych wymagań energetycznych dla nowych i remontowanych budynków; Certyfikacja energetyczna budynków; Kontrola kotłów, systemów klimatyzacji i instalacji grzewczych |
| Dyrektywa 2003/87/WE ustanawiająca program handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych na obszarze Wspólnoty | Ustanowienie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych na obszarze Wspólnoty; Promowanie zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w sposób opłacalny i ekonomicznie efektywny |
| Dyrektywa EC/2004/8 o promocji wysokosprawnej kogeneracji | Zwiększenie udziału skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła (kogeneracji); Zwiększenie efektywności wykorzystania energii pierwotnej i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych; Promocja wysokosprawnej kogeneracji i korzystne dla niej bodźce ekonomiczne (taryfy) |
| Dyrektywa 2005/32/WE Ecodesign o projektowaniu urządzeń powszechnie zużywających energię | Projektowanie i produkcja sprzętu i urządzeń powszechnego użytku o podwyższonej sprawności energetycznej; Ustalanie wymagań sprawności energetycznej na podstawie kryterium minimalizacji kosztów w całym cyklu życia wyrobu (koszty cyklu życia obejmują koszty nabycia, posiadania i wycofania z eksploatacji) |
| Dyrektywa 2006/32/WE o efektywności energetycznej i serwisie energetycznym | Zmniejszenie od 2008r. zużycia energii końcowej o 1%, czyli osiągnięcie 9% w 2016r.; Obowiązek stworzenia i okresowego uaktualniania Krajowego planu działań dla poprawy efektywności energetycznej |

Źródło: opracowanie własne

## Poziom krajowy

Zgodnie z dokumentem Polityka energetyczna Polski do 2030 rokuPolska, jako kraj członkowski Unii Europejskiej, czynnie uczestniczy w tworzeniu wspólnotowej polityki energetycznej, a także dokonuje implementacji jej głównych celów w specyficznych warunkach krajowych, biorąc pod uwagę ochronę interesów odbiorców, posiadane zasoby energetyczne oraz uwarunkowania technologiczne wytwarzania i przesyłu energii.

Na poziomie krajowym podejmowany jest szereg działań ukierunkowanych na osiągnięcie priorytetów polityki klimatyczno-energetycznej, wysokiego trwałego wzrostu gospodarczego i zatrudnienia oraz rosnącego poziomu życia w kraju z wykorzystaniem optymalnie zaprojektowanych i wdrażanych systemów wsparcia, przy jednoczesnej poprawie jakości środowiska, racjonalnym gospodarowaniu zasobami naturalnymi, minimalizacji kosztów finansowych i społecznych przy optymalnej alokacji środków budżetowych. Podstawą wszelkich inicjatyw są dokumenty strategiczne konkretyzujące cele i priorytety.

Krajowy Program Reform na rzecz realizacji strategii „Europa 2020”

Program jest podstawowym instrumentemwdrażania przyjętej w 2010 roku Strategii „Europa 2020” (realizowany na poziomie państw członkowskich). Pierwszy Krajowy Program Reform (KPR) przyjęty został przez Radę Ministrów 26 kwietnia 2011 roku. KPR są aktualizowane w kwietniu każdego roku. Obecnie obowiązuje jego czwarta edycja – KPR 2014/2015. Uwzględniając kierunki działań wytyczone w polskich dokumentach strategicznych oraz specyficzne krajowe uwarunkowania, Rząd uznał, że należy skupić się na odrabianiu zaległości rozwojowych oraz budowie nowych przewag konkurencyjnych w następujących obszarach priorytetowych:

- Infrastruktura dla wzrostu zrównoważonego

- Innowacyjność dla wzrostu inteligentnego

- Aktywność dla wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu

W zakresie dotyczącym energetyki cele Programu dotyczą głównie sektora elektro-energetycznego, gdzie potrzebne są pilnie rozstrzygnięcia ustawowe w zakresie OZE oraz handlu emisjami. W zakresie zrównoważonego rozwoju głównym instrumentem jest Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), a także uzupełniająco Program Operacyjny Polska Wschodnia (POPW) oraz Regionalne Programy Operacyjne (RPO).

W zakresie redukcji emisji CO2 postuluje się realizację następujących priorytetów inwestycyjnych:

- promowanie strategii niskoemisyjnych

- promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe

- wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

- promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach i w infrastrukturze publicznej

Najważniejsze akty prawne wspierające idee poprawy efektywności i/lub ograniczenia emisji do powietrza

Ustawa o odnawialnych źródłach energii – z dn. 20 lutego 2015 r. (Dz.U. 2015 r. poz. 478).

Głównym efektem obowiązywania ustawy będzie realizacja celów w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii wynikających z dokumentów rządowych przyjętych przez Radę Ministrów, tj. Polityki energetycznej Polski do 2030 roku oraz Krajowego Planu Działania w Zakresie Energii ze Źródeł Odnawialnych. Ważnym efektem przyjęcia ustawy o odnawialnych źródłach energii będzie wyodrębnienie i usystematyzowanie mechanizmów wsparcia dla energii z OZE zawartych dotychczas w przepisach ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.).

Ustawa o OZE umożliwia kształtowanie mechanizmów i instrumentów wspierających wytwarzanie energii elektrycznej, ciepła lub chłodu, lub biogazu rolniczego w instalacjach odnawialnego źródła energii, wypracowanie optymalnego i zrównoważonego zaopatrzenia w energię odbiorców końcowych, a także wykorzystanie na cele energetyczne produktów ubocznych lub pozostałości z rolnictwa oraz przemysłu wykorzystującego surowce rolnicze.

Ustawa wprowadza m.in. instytucję sprzedawcy zobowiązanego, określa mechanizmy przeciwdziałania nadpodaży świadectw pochodzenia, określa zasady monitorowania i ustalenia średniej ważonej ceny, po jakiej zbywane są prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia, wprowadza aukcyjny system sprzedaży energii oraz procedurę oceny formalnej wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii zamierzających przystąpić do udziału w aukcji, wprowadza opłaty OZE oraz ustanawia Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A.

Ustawa weszła w życie z dniem 10 kwietnia 2015 roku. Część przepisów m.in. dotyczących nowych form wsparcia wytwórców z odnawialnych źródeł energii wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska [Dz.U. z 2013 r., poz. 1232, z późn. zm.]

W Prawie ochrony środowiska można wskazać kilka instrumentów, które mogą mieć zastosowanie w przypadku niskiej emisji. Dział II (art. 86-96a) ustawy poświęcony jest ochronie powietrza. Artykuły w tym dziale dotyczą kluczowych zmian związanych z wdrażaniem Dyrektywy 2008/50WE (CAFE). Ponadto wprowadzono przepisy sankcyjne za uchybienia w zakresie przygotowania i realizacji programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych (Rozdział 4 art. 315a-c).

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej [Dz.U. nr 94, poz. 551, z późn. zm.]

Ustawa określa krajowe cele w zakresie oszczędnego gospodarowania energią, zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej oraz zasady sporządzania audytów energetycznych i uzyskiwania świadectw efektywności energetycznej.

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów [Dz.U. z 2014 r., poz. 712]

Ustawa określa zasady finansowania ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów części kosztów przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych. Na mocy ww. ustawy z tytułu realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego zmniejszającego zapotrzebowanie na energię o określoną wartość, inwestorowi przysługuje premia na spłatę części kredytu zaciągniętego na przedsięwzięcie termomodernizacyjne, zwana „premią termomodernizacyjną”.

Dokumenty strategiczne i planistyczne

Poniżej zamieszczono przegląd najważniejszych dokumentów strategicznych i planistycznych na poziomie krajowym, z którymi koresponduje Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Stary Targ wraz zewskazaniem zbieżności założeń tych dokumentów wkontekście gospodarki niskoemisyjnej.

Strategia Rozwoju Kraju 2020 (SRK)

Jest to główna strategia rozwojowa obejmująca średni horyzont czasowy. Dokument wskazuje na strategiczne zadania państwa, których podjęcie w perspektywie najbliższych lat jest niezbędne, aby wzmocnić procesy rozwojowe kraju. Strategia jest ważnym dokumentem w odniesieniu do nowej generacji dokumentów strategicznych, które pojawiać się będą w Polsce na potrzeby pozyskiwania środków pomocowych z Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Cele rozwojowe i priorytety wyznaczone w SRK 2020 są spójne i silnie wpisują się w cele unijnej strategii „Europa 2020”.

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stary Targ jest zgodny z zapisami SRK określonymi w ramach celu II.6. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko. Zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju towarzyszyć będzie – obok dywersyfikacji źródeł – dywersyfikacja kierunków dostaw nośników energii. W ramach tego celu przewidziano działania, które będą tożsame z zadaniami planowanymi w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej:

- II.6.2. Poprawa efektywności energetycznej, która obejmuje m.in. rozwój sektora OZE, modernizację sektora elektroenergetycznego, w tym infrastruktury przesyłu energii elektrycznej umożliwiające wykorzystanie energii z OZE, wsparcie termomodernizacji budynków i modernizacji istniejących systemów ciepłowniczych,

- II.6.3. Zwiększenie dywersyfikacji dostaw paliw i energii, obejmujące m.in. zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, wspieranie i rozwój energetycznych projektów infrastrukturalnych,

- II.6.4. Poprawa stanu środowiska – m.in. promocja innowacyjnych technologii w przemyśle, paliw alternatywnych oraz rozwiązań zwiększających efektywność zużycia paliw i energii w transporcie, a także wykorzystanie paliw niskoemisyjnych w mieszkalnictwie; poprawie jakości powietrza służyć będą długoterminowe działania na rzecz ograniczenia emisji pyłów i innych zanieczyszczeń powietrza, zwłaszcza z sektorów najbardziej emisyjnych (energetyka, transport), ze źródeł emisji rozproszonych (nieduże zakłady przemysłowe, małe kotłownie) i ze źródeł indywidualnych w zabudowie mieszkaniowej (tzw. niska emisja).

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowani Kraju 2030 (KPZK 2030)

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 jest najważniejszym krajowym dokumentem strategicznym dotyczącym zagospodarowania przestrzennego, zawierającym wizję zagospodarowania przestrzennego kraju w perspektywie najbliższych 15 lat. Dokument wiąże planowanie strategiczne z programowaniem działań w ramach programów rozwoju i programów operacyjnych współfinansowanych ze środków UE, określa działania państwa w sferze legislacyjnej i instytucjonalnej dla wzmocnienia efektywności systemu planowania przestrzennego i działań rozwojowych (w tym inwestycyjnych) ukierunkowanych terytorialnie. W dokumencie zostało wyznaczonych 6 celów głównych. Założenia Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Stary Targ wpisują się w cel 5: Zwiększenie odporności struktury przestrzennej kraju na zagrożenia naturalne i utraty bezpieczeństwa energetycznego oraz kształtowanie struktur przestrzennych wspierających zdolności obronne państwa. Wśród założeń tego celu wymienia się proekologiczną modernizację elektrowni systemowych i zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku została opracowana zgodnie z art. 13-15 ustawy Prawo energetyczne. Przedstawia strategię Państwa, mającą na celu odpowiedzenie na najważniejsze wyzwania stojące przed polską energetyką, zarówno w perspektywie krótkoterminowej, jak i w perspektywie do 2030 roku. Jednym z priorytetów strategii jest zapewnienie osiągnięcia przez Polskę co najmniej 15% udziału energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii finalnej brutto do roku 2020, w tym co najmniej 10% udziału energii odnawialnej zużywanej w transporcie.

Podstawowymi kierunkami polskiej polityki energetycznej są:

- poprawa efektywności energetycznej,

- wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii,

- dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej np. poprzez wprowadzenie energetyki jądrowej,

- rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw,

- rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii,

- ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko.

Aby efektywnie wprowadzić realizację celów polityki energetycznej, niezbędny jest aktywny udział władz regionalnych poprzez przygotowywane na szczeblu wojewódzkim, powiatowym lub gminnym strategii rozwoju energetyki, a także niepomijanie tego aspektu w procesach określania priorytetów inwestycyjnych przez samorządy. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stary Targ jest zbieżny z zapisami Polityki energetycznej Polski wkontekście poprawy efektywności energetycznej. Kwestia ta jest traktowana w obu dokumentach w sposób priorytetowy, a postęp w tej dziedzinie będzie kluczowy dla realizacji wszystkich wyznaczonych celów.

Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko. Perspektywa 2020 (BEiŚ)

Strategia BEiŚ 2020 obejmuje dwa istotne obszary: energetykę i środowisko. Dokument wskazuje m.in. kluczowe reformy i niezbędne działania, które powinny zostać podjęte w perspektywie do 2020 roku. Niniejsza strategia tworzy pomost między środowiskiem a energetyką i stanowi impuls do bardziej efektywnego i racjonalnego prowadzenia polityki w obu wspomnianych obszarach. Celem Strategii jest ułatwienie wzrostu gospodarczego wPolsce, sprzyjającego środowisku poprzez zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego idostępu donowoczesnych, innowacyjnych technologii, a także wyeliminowanie barier administracyjnych, które mogą takowy „zielony” wzrost zaburzyć. Strategia BEiŚ 2020 odnosi się m.in. do konieczności unowocześnienia sektora energetyczno-ciepłowniczego, poprawy efektywności energetycznej oraz ograniczenia niskiej emisji dzięki zastępowaniu tradycyjnych pieców i ciepłowni nowoczesnymi źródłami, przy zwiększeniu dostępnych mechanizmów finansowych będących wsparciem dla inwestycji w tym zakresie.Strategia BEiŚ służy również określeniu celów i kierunków działań nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2014-2020.

Ponadto strategia BEiŚ koresponduje ze średniookresową Strategią Rozwoju Kraju 2020 w dziedzinie energetyki i środowiska i stanowi ogólną wytyczną dla Polityki energetycznej Polski. Koresponduje również z celami rozwojowymi określanymi na poziomie wspólnotowym, ujętymi w dokumencie Europa 2020 oraz celami pakietu klimatyczno-energetycznego.

Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016

Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) stanowi, iż wymagane jest sporządzanie polityki ekologicznej Państwa na najbliższe 4 lata z uwzględnieniem 4-letniej perspektywy. Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2009-2012 jest aktualizacją polityki ekologicznej na lata 2007-2010. Jej priorytetowym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego kraju i tworzenie podstaw do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego. Polityka zwraca uwagę na trudne zadania związane z ochroną atmosfery – przeciwdziałaniem zmianom klimatu. Wynika to z przyjętej przez Radę Europejską w 2007 roku decyzji o redukcji emisji CO2 z terenu Unii o 20% do roku 2020. Poza tym przyjęto, że udział OZE w produkcji energii wyniesie co najmniej 20% i o tyle samo wzrośnie efektywność energetyczna. Polityka odnosi się do jakości powietrza w punkcie 4.2. W treści przedstawiono m.in. dane ukazujące stopień redukcji zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w latach 1998-2005. W okresie tym zmniejszono emisję tlenku węgla i dwutlenku węgla do atmosfery o 30%, emisję dwutlenku siarki o 65%, pyłu o 80%, a tlenków azotu o 45%.

Jednocześnie dokument uwypukla kwestię, iż mimo znacznego ograniczenia emisji wspomnianych zanieczyszczeń Polska ma obecnie problem z dotrzymaniem teraźniejszych standardów dotyczących jakości powietrza w świetle dyrektyw Unii Europejskiej. Polityka energetyczna Polski oparta jest w znacznej mierze na węglu, co stwarza ogromne problemy, by dotrzymać limity dla źródeł o dużej mocy (pow. 50 MW) i kotłów spalających węgiel kamienny i brunatny. Podobnie trudne do spełnienia są normy narzucone przez Dyrektywę CAFE, dotyczące pyłu zawieszonego PM10 oraz pyłu zawieszonego PM2,5.

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stary Targ wykazuje spójność z dokumentem Polityki Ekologicznej Państwa 2009-2012 przede wszystkim ze względu na nacisk dotyczący dalszej redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz konieczności modernizacji systemu energetycznego kraju.

Krajowy Plan Działania w Zakresie Energii ze Źródeł Odnawialnych (KPD)

Krajowy Plan Działania w Zakresie Energii ze Źródeł Odnawialnych został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 6 grudnia 2010 r. Realizuje on zobowiązania wynikające z art. 4 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. Dokument określa krajowe cele w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych zużytej w sektorze transportowym, sektorze energii elektrycznej, sektorze ogrzewania i chłodzenia w 2020 r. W KPD przyjęto, iż osiągnięcie głównych celów opierać się będzie o dwa filary zasobów OZE dostępnych i możliwych do wykorzystania w Polsce, tj. poprzez wzrost wytwarzania energii elektrycznej generowanej przez wiatr oraz większe wykorzystanie energetyczne biomasy. Osiągnięcie tego celu będzie możliwe jedynie przy zapewnieniu zrównoważonego rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Tworzone obecnie nowe prawo legislacyjne dot. OZE ma doprowadzić do wsparcia dla energii z odnawialnych źródeł, a tym samym umożliwi zwiększenie inwestycji w nowe moce wytwórcze. Należy również położyć szczególny nacisk na konieczność rozwoju technologii w dziedzinie OZE oraz promocji badań naukowych i działalności dydaktycznej w tym kierunku.

Polityka Klimatyczna Polski

Dokument ten jest integralnym i istotnym elementem polityki ekologicznej państwa. Główne założenie strategiczne „Polityki…” sformułowano na podstawie zapisów zawartych w Polityce Ekologicznej Państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010.

Cel strategiczny to: włączenie się Polski do wysiłków społeczności międzynarodowej na rzecz ochrony klimatu globalnego poprzez wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza w zakresie poprawy wykorzystania energii, zwiększania zasobów leśnych i glebowych kraju, racjonalizacji wykorzystania surowców i produktów przemysłu oraz racjonalizacji zagospodarowania odpadów, w sposób zapewniający osiągnięcie maksymalnych, długoterminowych korzyści gospodarczych, społecznych i politycznych.

Cel strategiczny polityki klimatycznej Polski może być osiągnięty poprzez realizację celów i działań krótko-, średnio- i długookresowych:

- Cele i działania krótkookresowe (na lata 2003-2006) – obejmowały działania dotyczące wdrożenia systemów umożliwiających realizację postanowień Konwencji i Protokołu z Kioto oraz zapewnienie korzystnego dla Polski możliwości udziału w mechanizmach wspomagających,

- Cele i działania średnio- i długookresowe (na lata 2007-2012 oraz 2013-2020) – obejmują dalszą integrację polityki klimatycznej z polityką gospodarczą i społeczną; szczególnie zwrócić należy uwagę na działania kreujące bardziej przyjazne dla klimatu wzorce zachowań konsumpcyjnych i produkcyjnych, ograniczające negatywny wpływ aktywności antropogenicznej na zmiany klimatu oraz wdrożenie i stosowanie tzw. „dobrych praktyk”, które charakteryzują się dużą skutecznością i efektywnością wraz z innowacyjną techniką i pozwalają na osiągnięcie wyznaczonych celów.

## Poziom regionalny

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stary Targ wykazuje w swoich zapisach zgodność z poniższymi dokumentami strategicznymi opracowanymi na poziomie regionalnym i lokalnym.

Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego – Pomorskie 2020

Strategia rozwoju województwa jest dokumentem strategicznym, wyznaczającym główne kierunki rozwoju regionu. Jest to podstawowe narzędzie prowadzonej przez samorząd województwa polityki regionalnej. Strategia stanowi ważny element polityki regionalnej – uwzględnia zapisy dokumentów krajowych (np. Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego, Koncepcję Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, strategie sektorowe i inne dokumenty rządowe powiązane z rozwojem regionalnym) oraz zasady europejskiej polityki regionalnej.

Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 – Pomorskie 2020 została przyjęta uchwałą nr 458/XXII/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 września 2012 roku. Dokument określił wizję województwa pomorskiego w 2020 roku jako regionu:

- trwałego wzrostu, w którym uruchamiane i wykorzystywane są zróżnicowane potencjały terytorialne dla wzmocnienia i równoważenia procesów rozwojowych,

- unikatowej pozycji, dzięki aktywności społeczeństwa obywatelskiego, silnemu kapitałowi społecznemu i intelektualnemu, racjonalnemu zarządzaniu zasobami środowiska, gospodarczemu wykorzystaniu potencjału morza oraz inteligentnym sieciom infrastrukturalnym i powszechnemu stosowaniu technologii ekoefektywnych,

- będącego liderem pozytywnych zmian społecznych i gospodarczych w Polsce i w obszarze Południowego Bałtyku.

Dokument wyznacza 3 cele strategiczne (Nowoczesna Gospodarka, Aktywni Mieszkańcy, Atrakcyjna Przestrzeń), które są konkretyzowane przez 10 celów operacyjnych oraz 35 kierunków działań. Założenia planu gospodarki niskoemisyjnej gminy Stary Targ będą wpisywać się w cel strategiczny 3 – Atrakcyjna Przestrzeń. W realizacji tego celu główny nacisk będzie kładziony na zapewnienie długofalowego i zrównoważonego rozwoju, który powinien opierać się na poszanowaniu i umiejętnym wykorzystywaniu zasobów i walorów środowiska, ze zwróceniem szczególnej uwagi na ograniczanie antropopresji i stałą poprawę parametrów środowiska (m.in. poprzez produkcję zielonej energii), jak też zachowanie naturalnych siedlisk. Jednym z 6 pożądanych kierunków zmian jest „wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonej generacji”. Działania planowane w niniejszym Planie gospodarki niskoemisyjnej będą wpisywać się w następujące cele operacyjne:

  - sprawny system transportowy – cel ten zorientowany jest m.in. na zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko,

  - bezpieczeństwo i efektywność energetyczna – cel zorientowany będzie na działania służące:

- wyższemu bezpieczeństwu energetycznemu i większej niezawodności dostaw energii odpowiedniej jakości,

- wyższej efektywności energetycznej, szczególnie w zakresie produkcji (kogeneracja) i przesyłu energii oraz racjonalizacji jej wykorzystania (głównie sektory mieszkaniowy i publiczny),

- zapewnieniu wysokiego poziomu wykorzystania odnawialnych źródeł energii, głównie w układzie generacji rozproszonej,

- obniżeniu kosztów korzystania z energii,

- lepszej jakości powietrza,

- wdrożeniu rozwiązań innowacyjnych w energetyce, w tym inteligentnych sieci,

- podniesieniu świadomości społeczeństwa na temat konieczności racjonalizacji zużycia energii oraz wpływu energetyki na jakość środowiska i warunki życia, a także powszechnym postawom prosumenckim.

W odniesieniu do powyższych haseł, szczególnie silnie 2 spośród nich korelują bezpośrednio z założeniami iideą Planu gospodarki niskoemisyjnej: „sprawny system transportowy” oraz „bezpieczeństwo i efektywność energetyczna” – to postawienie na rozwój  technologii przyjaznych środowisku, OZE w modelu rozproszonym, energooszczędne budownictwo, inżynierię ekologiczną oraz ekoturystykę.

RegionalnyProgram Strategiczny w zakresie energetyki i środowiska „Ekoefektywne Pomorze”

Regionalny Program Strategiczny w zakresie energetyki i środowiska jest dokumentem uszczegóławiającym dwa cele operacyjne (3.2. Bezpieczeństwo i efektywność energetyczna i 3.3. Dobry stan środowiska) Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (SRWP 2020).

Do wyznaczonych w SRWP 2020 celów zostały zdefiniowane kierunki działań obejmujące w zakresie energetyki m.in. wsparcie przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, rozwój energetycznych systemów dystrybucyjnych i zwiększenie zasięgu ich obsługi, zmianę lokalnych i indywidualnych źródeł energii (w tym ciepła) w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń. Rozwój systemów odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych oraz wód roztopowych i opadowych, ograniczenie zagrożeń powodziowych, rozwój kompleksowych systemów zagospodarowania odpadów komunalnych, zachowanie walorów przyrody i poprawę spójności przyrodniczej, rozwój monitoringu środowiska, edukację ekologiczną oraz rozwój systemu informowania społeczeństwa na temat środowiska i problemów jego ochrony związane są z działaniami w zakresie środowiska. Przyjęty zakres interwencji dokumentu, dla zachowania spójności ze SRWP 2020, skupia na tych samych wybranych obszarach tematycznych energetyki i środowiska, na który samorząd województwa ma rzeczywisty wpływ i dysponuje konkretnymi narzędziami realizacji.

Zaproponowane w Planie gospodarki niskoemisyjnej gminy Stary Targ działania pozostają w korelacji z kierunkami interwencji wskazanymi w RPS „Ekoefektywne Pomorze”, a sam Plan bezpośrednio realizuje postanowienia Strategii w zakresie celu głównego: Efektywniejsze gospodarowanie zasobami sprzyjające rozwojowi niskoemisyjnej gospodarki, wzrostowi bezpieczeństwa energetycznego i poprawie stanu środowiska. Wszystko to w skali lokalnej zostanie osiągnięte poprzez realizację celów szczegółowych wskazanych w PGN, które to zakładają m.in. rozwój dróg rowerowych (aby lepiej gospodarować dostępnymi zasobami), ograniczenie emisji komunikacyjnej (co poprawi stan środowiska naturalnego), termomodernizację zabudowań w gminie, wykorzystanie OZE, modernizację systemów grzewczych w budynkach (co wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo energetyczne) oraz inne wskazane w dokumencie. Tym samym PGN odzwierciedla założenia wojewódzkie w skali gminnej.

Program Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 (POŚ)

Wojewódzkie programy ochrony środowiska realizują założenia polityki ekologicznej państwa. POŚ województwa przyjęty został uchwałą nr 528/XXV/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2012 roku. Przedmiotowy dokument diagnozuje stan środowiska naturalnego województwa pomorskiego, wskazuje cele, kierunki działań oraz zadania, których realizacja przyniesie poprawę jego stanu i przyczyni się do ochrony jego zasobów zarówno biotycznych jak i abiotycznych.

Program ustanowił 4 cele perspektywiczne, pełniące rolę osi priorytetowych, które wyznaczają grupy celów realizacyjnych. Plan gospodarki niskoemisyjnej gminy Stary Targ będzie wpisywał się w następujące cele i kierunki działań w zakresie ochrony powietrza i odnawialnych źródeł energii:

- cel I-2 Osiągnięcie i utrzymywanie standardów jakości środowiska, wpływających na warunki zdrowotne:

- modernizacja systemów infrastruktury cieplnej, rozwój scentralizowanych systemów grzewczych dla ograniczania niskiej emisji, w tym także liczby źródeł,

- promowanie i wspieranie rozwiązań pozwalających na ograniczenie wielkości emisji zanieczyszczeń pochodzących z transportu oraz hałasu komunikacyjnego,

- upowszechnianie stosowania OZE w indywidualnych i lokalnych źródłach energii,

- rozwój sieci monitoringu powietrza;

- cel I-3 Zapewnienie wysokiego stopnia odzysku odpadów w sposób bezpieczny dla środowiska poprzez budowę nowoczesnego i skutecznego systemu gospodarki odpadami:

- intensyfikacja wdrażania technologii odgazowania składowisk odpadów komunalnych z wykorzystaniem powstałej energii;

- cel II-1 Kształtowanie u mieszkańców województwa pomorskiego postaw i nawyków proekologicznych oraz poczucia odpowiedzialności za stan środowiska:

- wspieranie instytucji i stowarzyszeń prowadzących w terenie edukację ekologiczną wśród młodzieży szkolnej, mieszkańców i turystów na szczeblu regionalnym i lokalnym,

- wspieranie aktywności obywatelskiej, powstawania i rozwoju regionalnych i lokalnych agend organizacji ekologicznych oraz nowych podmiotów artykułujących ekologiczne interesy społeczności lokalnych,

- współpraca samorządów z mediami w zakresie promocji wiedzy i zachowań proekologicznych; organizacja debat publicznych, podnoszących problemy ekologiczne na przykładzie lokalnych konfliktów;

- cel II-2 Aktywizacja rynku do działań na rzecz środowiska, zwiększanie roli ekoinnowacyjności w procesie rozwoju regionu:

- upowszechnienie stosowania w administracji publicznej „zielonych zamówień”;

- cel IV-3 Wspieranie wytwarzania i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych:

- wspieranie budowy urządzeń i instalacji służących do wytwarzania i przesyłania energii ze źródeł odnawialnych,

- wspieranie zakładania plantacji energetycznych, których lokalizacja uwzględnia uwarunkowania przyrodnicze,

- upowszechnianie informacji o rozmieszczeniu i możliwościach technicznego wykorzystania potencjału energetycznego poszczególnych rodzajów odnawialnych źródeł energii oraz o możliwościach skorzystania z pomocy finansowej oraz technicznej,

- promowanie najlepszych praktyk w dziedzinie wykorzystania OZE, w tym rozwiązań technologicznych, administracyjnych i finansowych;

- cel IV-4 Rozbudowa efektywnych systemów produkcji i dystrybucji energii, optymalizacja jej zużycia oraz ograniczenie niekorzystnych oddziaływań energetyki na środowisko:

- promowanie budowy instalacji do wytwarzania energii w kogeneracji,

- wspieranie w procesach produkcji energii wysokosprawnych i niskoemisyjnych technologii energetycznych,

- realizacja kompleksowych przedsięwzięć termomodernizacyjnych, w szczególności w zabudowie mieszkaniowej;

- wspieranie zmian technologicznych ograniczających straty energii na przesyle,

- upowszechnianie energooszczędnych technik, technologii i urządzeń.

Przyglądając się głównym celom wskazanym w POŚ, należy stwierdzić, iż Plan gospodarki niskoemisyjnej cele te realizuje. Dowodem jest bezpośrednia korelacja celów wskazanych w POŚ z celami PGN:

- cel I-2 Osiągnięcie i utrzymywanie standardów jakości środowiska, wpływających na warunki zdrowotne – odpowiada celowi PGN: Rozwój sieci dróg rowerowych w granicach gminy, kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy, ograniczenie emisji komunikacyjnej,

- cel II-1 Kształtowanie u mieszkańców województwa pomorskiego postaw i nawyków proekologicznych oraz poczucia odpowiedzialności za stan środowiska odpowiada celom PGN: Kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy,

- cel II-2 Aktywizacja rynku do działań na rzecz środowiska, zwiększanie roli ekoinnowacyjności w procesie rozwoju regionu odpowiada zadaniom przewidzianym w PGN, w tym upowszechnieniu stosowania w administracji publicznej „zielonych zamówień”;

- cel IV-3 Wspieranie wytwarzania i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych odpowiada wskazanemu w PGN dążeniu do wzrostu wykorzystania OZE w gospodarstwach indywidualnych i przedsiębiorstwach

- cel IV-4 Rozbudowa efektywnych systemów produkcji i dystrybucji energii, optymalizacja jej zużycia oraz ograniczenie niekorzystnych oddziaływań energetyki na środowisko jest w PGN realizowany poprzez: wzrost liczby budynków komunalnych, mieszkalnych, użyteczności publicznej objętych termomodernizacją, zmodernizowanych systemów grzewczych i wprowadzonych w tym zakresie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii, wzrost liczby zmodernizowanego oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej.

Program ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu

Program ochrony powietrza jest dokumentem przygotowanym w celu określenia działań, których realizacja ma doprowadzić do osiągnięcia wartości dopuszczalnych lub docelowych substancji w powietrzu. Wskazanie właściwych działań wymaga zidentyfikowania przyczyn ponadnormatywnych stężeń oraz rozważenia możliwych sposobów ich likwidacji. Jest elementem polityki ekologicznej regionu, stąd zaproponowane w nim działania muszą być zintegrowane z istniejącymi planami, programami, strategiami, a tym samym wpisywać się w realizację celów makroskalowych oraz celów regionalnych i lokalnych. Konieczne jest przy tym uwzględnienie uwarunkowań gospodarczych, ekonomicznych i społecznych.

Dokument został przyjęty uchwałą nr 753/XXXV/13 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 listopada 2013 r. Podstawowymi działaniami wskazanymi w Programie do realizacji na terenie całej strefy pomorskiej są:

- Ograniczenie emisji z indywidualnych systemów grzewczych poprzez stworzenie i realizację systemu zachęt do ich likwidacji lub wymiany na niskoemisyjne we wskazanych miastach i gminach strefy.

- Rozwój sieci gazowych w celu umożliwienia większej liczbie ludności wykorzystania tego niskoemisyjnego paliwa.

- Uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego wymogów dotyczących zaopatrywania mieszkań w ciepło z nośników niepowodujących nadmiernej emisji zanieczyszczeń z indywidualnych systemów grzewczych oraz projektowanie linii zabudowy uwzględniając zapewnienie „przewietrzania” miasta, ze szczególnym uwzględnieniem terenów o gęstej zabudowie oraz zwiększenie powierzchni terenów zielonych (nasadzanie drzew i krzewów).

- Działania prewencyjne na poziomie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Uwzględnianie konieczności ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza szczególnie pyłu zawieszonego i benzo(a)pirenu na etapie wydawania decyzji środowiskowych.

- Kontrola gospodarstw domowych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

- Działania promocyjne i edukacyjne (ulotki, imprezy, akcje szkolne, audycje).

Ponadto podkreśla się konieczność redukcji tzw. niskiej emisji.

Na terenie strefy pomorskiej stwierdzono przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu. Natomiast na obszarze gminy Stary Targ nie stwierdzono przekroczeńdocelowych poziomów.

## Poziom lokalny

Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Stary Targ

Strategia Rozwoju jest kluczowym elementem planowania rozwoju lokalnego. Jest to podstawowy instrument długofalowego zarządzania gminą, który określa strategiczne kierunki rozwoju gminy poprzez sformułowanie misji i docelowej wizji gminy w określonej perspektywie czasowej. Jest to również wybór długookresowych celów rozwojowych zapewniających urzeczywistnienie przyjętej wizji.

Założenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej będą wpisywać w założenia polityki ochrony środowiska przyrodniczego, a głównie:

„II. Uwzględnienie w programach operacyjnych oraz pozostałych politykach sektorowych zadań zmierzających do:

- …

- utrzymania stanu wysokiej czystości powietrza”

W ramach realizacji tego celu wspierane będą działania m.in. obejmujące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń do atmosfery.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stary Targ

Dokument określa cele i kierunki polityki przestrzennej, jakie będzie realizować Samorząd na obszarze gminy. W dokumencie zidentyfikowano główne źródła energii na terenie gminy: paleniska piecowe oraz lokalne instalacje centralnego ogrzewania, w których głównym czynnikiem grzewczym jest węgiel i produkty węglopochodne oraz drewno. W dokumencie jako kierunki rozwoju systemów zaopatrzenia w ciepło wskazano m.in. modernizację istniejących kotłowni z wprowadzaniem urządzeń grzewczych o niskiej emisji spalin oraz preferowanie w realizowanych obiektach przechodzenia na czynnik grzewczy – niewęglowy lub urządzenia niskoemisyjne.

# Charakterystyka gminy Stary Targ

## Położenie gminy

Gmina Stary Targ to gmina wiejska w województwie pomorskim, w powiecie sztumskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie elbląskim. Stary Targ leży na szeroko rozumianym prawym brzegu Wisły, na wschód od Miasta i Gminy Sztum (w odległości około 10 km) oraz na południowy wschód od Miasta Malbork. Poniższy rysunek przedstawia położenie gminy Stary Targ na tle powiatu sztumskiego i województwa pomorskiego.

Mapa 1.Położenie gminy Stary Targ na tle województwa pomorskiego

Źródło: opracowanie własne na podst. wikipedia.org

Siedzibą władz gminnych jest miejscowość Stary Targ, położona w odległości ponad 15 km od miasta Sztum, w którym znajduje się siedziba władz powiatu. Gmina Stary Targ zajmuje łącznie obszar o powierzchni 14 104 ha, a w skład gminy wchodzi 14 sołectw (Bukowo, Dąbrówka Malborska, Jordanki, Jurkowice, Kalwa, Kątki, Łoza, Nowy Targ, Ramoty, Stary Targ, Szropy, Szropy Niziny, Tropy Sztumskie, Tulice). Od północy gmina Stary Targ graniczy zgminą Stare Pole, od północnego-zachodu z gminą Malbork, od zachodu z miastem i gminą Sztum, od wschodu z miastem i gminą Dzierzgoń, natomiast od południa z gminą Mikołajki Pomorskie.

## Demografia

Gminę Stary Targ zamieszkuje 6426 osób, z czego 48,83% to kobiety (dane GUS – stan 
na 31 grudnia 2014 roku). Gęstość zaludnienia wynosi 45 os/km2. W latach 2008 – 2014 liczba ludności zmalała o blisko 100 osób. Wskaźnik feminizacji w gminie w roku 2014 wyniósł 95,5 kobiet na 100 mężczyzn. Szczegóły dotyczące liczby ludności w omawianym okresie przedstawiono w poniższej tabeli oraz na wykresie.

Wykres 1.Liczba ludności w gminie Stary Targ w latach 2008-2014

Źródło:Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Na zmiany demograficzne wpływ mają takie czynniki jak: przyrost naturalny będący pochodną liczby zgonów i narodzin, a także migracje krajowe i zagraniczne, które po otwarciu rynków pracy szczególnie przybrały na sile w skali całego kraju. W gminie w ciągu ostatnich siedmiu lat przyrost naturalny ulegał systematycznemu spadkowi. Liczba urodzonych dzieci w 2014 roku przewyższyła liczbę zgonów tylko o 29. Odnotowano także zmiany w skali ruchów migracyjnych. Wahania w ruchu wewnętrznym były szczególnie niekorzystne w okresie 2008-2009 oraz 2011-2012.

Z roku na rok występuje systematyczny odpływ ludności z terenu gminy (w szczególności w roku 2012). Poniższa tabela ukazuje opisane powyżej ruchy migracyjne ludności na terenie gminy Stary Targ.

Tabela 2.Przyrost naturalny i migracje w gminie Stary Targ w latach 2008 – 2014

| Wyszczególnienie | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| urodzenia żywe | 100 | 98 | 89 | 83 | 86 | 86 | 64 |
| zgony ogółem | 53 | 55 | 61 | 56 | 57 | 60 | 35 |
| przyrost naturalny | 47 | 43 | 28 | 27 | 29 | 26 | 29 |
| przyrost naturalny na 1 000 osób | 7,1 | 6,5 | 4,3 | 4,2 | 4,5 | 4,1 | 4,5 |
| saldo migracji wewnętrznych | -25 | -56 | -55 | -29 | -62 | -39 | -57 |
| saldo migracji ogółem | -29 | -54 | -53 | -30 | -62 | -40 | -57 |

Źródło: Opracowanie własne na podst. danych: Bank Danych Lokalnych, GUS

Zmiany w strukturze wiekowej społeczeństwa gminy Stary Targ odzwierciedlają tendencję zmian struktury w całym kraju tj. starzenie się społeczeństwa. Widoczne jest to w systematycznym wzrościeliczby osób w wieku poprodukcyjnym oraz spadku liczby osób w wieku przedprodukcyjnym. Szczegóły przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 3. Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem

| Ludność | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wiek przedprodukcyjny | 24,3% | 23,7% | 22,8% | 22,4% | 21,8% | 21,7% | 21,1% |
| wiek produkcyjny | 64,7% | 65,1% | 65,9% | 65,7% | 65,9% | 65,6% | 65,3% |
| wiek poprodukcyjny | 11,0% | 11,2% | 11,4% | 11,9% | 12,3% | 12,7% | 13,6% |

Źródło: Opracowanie własne na podst. danych: Bank Danych Lokalnych, GUS

Należy nadmienić, że struktura wieku mieszkańców gminy Stary Targ jest korzystna. Według danych GUS największą grupę stanowią osoby w wieku produkcyjnym – 65,3% ogółu liczby mieszkańców gminy. Kolejną najliczniejszą grupę stanowią mieszkańcy w wieku przedprodukcyjnym, stanowiący 21,1% ogółu ludności. Podsumowując, współczynnik obciążenia demograficznego dla gminy Stary Targ jest korzystny i wskazuje, że liczba osób w wieku produkcyjnym jest większa od liczby osób w wieku nieprodukcyjnym. Jednak w związku ze zmniejszającą się liczbą urodzeń i wydłużeniem czasu trwania życia, współczynnik ten będzie się zmieniał, co może niekorzystnie wpływać na poziom życia z gospodarczego punktu widzenia.

## Komunikacja oraz system transportowy

Gmina Stary Targ charakteryzuje się korzystnym położeniem komunikacyjnym. Przez obszar gminy przebiegają dwie drogi wojewódzkie: nr 517 (relacji Sztum-Tropy Sztumskie) oraz nr 515 (relacji Malbork - Dzierzgoń- Sztum). Gmina leży także w bliskim sąsiedztwie ważnych szlaków komunikacyjnych województwa pomorskiego oraz województwa warmińsko mazurskiego: dróg krajowych nr 22 (relacji Kostrzyn - Grzechotki), nr 55 (Stolno - Malbork) oraz drogi ekspresowej S7 (relacji Gdańsk - Rabka Zdrój). Uzupełnieniem układu komunikacyjnego na terenie gminy są drogi powiatowe oraz gminne.

Tabela 4. Kategorie dróg na terenie gminy Stary Targ

| kategoria drogi | długość na terenie gminy |
| --- | --- |
| krajowe |  |
| wojewódzkie |  |
| powiatowe |  |
| gminne |  |

Źródło: opracowanie własne

Mapa 2. System komunikacyjny na terenie gminy Stary Targ

Źródło: emapi.pl

Przez zachodnią część gminy Stary Targ przebiega linia kolejowa nr 9 relacji Gdynia- Warszawa obsługująca ruch pasażerski oraz towarowy.Na terenie gminy znajduje się jedna stacja kolejowa Mleczewo.

Głównymi przewoźnikami obsługującymi połączenia pasażerskie na terenie gminy Stary Targ są: przedsiębiorstwo AŻ Rydwan PKS z Malborka (połączenia na trasie Stary Targ – Malbork) oraz PUH "LATOCHA"Tomasz Latocha (połączenia wewnątrz gminy oraz w kierunku Sztumu, Malborka i Dzierzgonia.

Połączenia kolejowe realizowane są przez spółkę Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Ze stacji Mleczewo realizowane są połączenia REGIO z Gdynią, Malborkiem, Działdowem oraz Iławą.

## Struktura gospodarki

Stopień rozwoju gospodarczego gminy mierzony jest za pomocą liczby podmiotów wpisanych do rejestru REGON. Według danych GUS 2014 roku można oszacować, iż 94,9% ze wszystkich zarejestrowanych podmiotów stanowią podmioty sektora prywatnego, w tym blisko 70,7% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W 2014 roku na terenie gminy działało17 spółek handlowych (w tym 4 z udziałem kapitału zagranicznego), 3 spółdzielnie, 1 fundacja i 10 stowarzyszeń oraz organizacji społecznych. Szczegółowe dane na temat podmiotów zarejestrowanych na terenie gminy w latach 2008 – 2014 ujęto w poniższej tabeli.

Tabela 5. Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON według struktury własnościowej w latach 2008-2013

| Wyszczególnienie | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| podmioty gospodarki narodowej ogółem | 299 | 303 | 312 | 304 | 310 | 325 | 314 |
| sektor publiczny, w tym: | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 |
| państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego | 9 | 9 | 9 | 7 | 10 | 10 | 10 |
| sektor prywatny, w tym: | 286 | 290 | 299 | 291 | 294 | 309 | 298 |
| osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą | 222 | 225 | 234 | 220 | 222 | 235 | 222 |
| spółki handlowe | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 16 | 17 |
| spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| spółdzielnie | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| fundacje | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| stowarzyszenia i organizacje społeczne | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Źródło: Opracowanie własne na podst. Bank Danych Lokalnych, GUS

Statystycznie, w roku 2014, na 10 tys. mieszkańców gminy Stary Targ przypadało 718 podmiotów gospodarczych.Struktura gospodarcza gminy Stary Targ oparta jest na mikroprzedsiębiorstwach (zatrudnienie do 9 pracowników), które stanowią ponad 91% liczby wszystkich podmiotów – 287 firm. Ponadto działalność prowadzi 26małych przedsiębiorstw (zatrudnieniu do 49 osób) oraz 1średnie przedsiębiorstwo (zatrudniające do 249 osób).

Na terenie gminy Stary Targ najwięcej prywatnych podmiotów gospodarczych, klasyfikowanych wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) związanych jest z sektorem budownictwa. Kolejne dwie branże, wktórych działa spora liczba podmiotów to: handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych oraz przetwórstwo przemysłowe. Wśród publicznych podmiotów gospodarczych w2014 roku, 8 z nich to podmioty o charakterze edukacyjnym, 3 kolejne działalność swą mają związaną z obsługą rynku nieruchomości, 2 podmioty administracji publicznej i 1 opieki zdrowia, 2 z kulturą, rozrywką i rekreacją. Szczegółowe zestawienie poszczególnych sekcji PKD 2007 znajduję się w poniższej tabeli.

Tabela 6. Liczba podmiotów gospodarczych wg sekcji działalności PKD 2007. Stan na 2014 rok.

| Typ Sekcja działalności | Liczba podmiotów gospodarczych ogółem | Udział w liczbie ogółem |
| --- | --- | --- |
| Sekcja A | Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo | 14 | 4% |
| Sekcja C | Przetwórstwo przemysłowe | 37 | 12% |
| Sekcja F | Budownictwo | 69 | 22% |
| Sekcja G | Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych | 63 | 20% |
| Sekcja H | Transport i gospodarka magazynowa | 26 | 8% |
| Sekcja I | Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi | 4 | 1% |
| Sekcja K | Działalność finansowa i ubezpieczenia | 11 | 4% |
| Sekcja L | Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości | 32 | 10% |
| Sekcja M | Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna | 13 | 4% |
| Sekcja N | Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca | 3 | 1% |
| Sekcja O | Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne | 7 | 2% |
| Sekcja P | Edukacja | 9 | 3% |
| Sekcja Q | Opieka zdrowotna i pomoc społeczna | 7 | 2% |
| Sekcja R | Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją | 5 | 2% |
| Sekcje S i T | Pozostała działalność usługowa i gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby | 14 | 5% |
| RAZEM | 314 | 100% |

Źródło:  pracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, GUS

## Rolnictwo i leśnictwo

Stan rolnictwa na terenie gminy Stary Targ został scharakteryzowany w oparciu o dane z Narodowego Spisu Rolnego przeprowadzonego w 2010 roku przez Główny Urząd Statystyczny. Łącznie wszystkie użytki rolne zajmują 9663,9 ha, czyli ponad 68% powierzchni gminy. Sektor rolny odgrywa istotną rolę w gospodarce gminy.

Tabela 7. Użytkowanie gruntów na terenie gminy Stary Targ

| Jednostka terytorialna | Grunty ogółem | Użytki rolne | Grunty pod zasiewami | Łąki | Pastwiska | Lasy i grunty leśne | Pozostałe grunty | Sady |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gmina Stary Targ | 8 405,87 | 7 420,13 | 4 439,12 | 1 402,97 | 663,39 | 532,94 | 452,80 | 19,74 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, GUS 2010r.

Dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące powszechnego spisu rolnego przeprowadzonego w2010 r. wykazują, iż na terenie gminy zarejestrowano ogółem 377 gospodarstw rolnych, w tym:

Wykres 4. Podział gospodarstw rolnych i ich liczba w zależności od zajmowanej powierzchni

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, GUS

Jak wynika z powyższego zestawienia, w strukturze gospodarstw przeważają gospodarstwa rolne opowierzchni większej niż 15 hektarów (38%), następną grupę stanowią gospodarstwa o powierzchni do 1 hektara (32%), 13% to gospodarstwa opowierzchni od 1 do 5hektarów, kolejna grupa to gospodarstwa o powierzchni od 10 do 15 hektarów (10%), najmniejszą zaś grupę stanowią gospodarstwa, których powierzchnia wynosi od 5 do 10 hektarów (7%).

Powierzchnia gruntów leśnych na terenie gminy (wg. GUS, 2014) wynosi 1473,1 ha, co stanowi 10,44% powierzchni gruntów w całej gminie. Lasy ogółem zajmują powierzchnię 1440,96ha, z czego 1236,6 ha to lasy publiczne, a pozostałe 204,3 ha to lasy prywatne. Kompleksy leśne występują głównie w części południowej i południowo-wschodniej gminy, w okolicach Nowego Targu, Waplewa i Tulic, a także na północy gminy, w rejonie Bukowa i Trankwic.Największy udział w powierzchni leśnej mają siedliska lasu mieszanego świeżego i lasu świeżego, a także boru mieszanego świeżego.

Część lasów gminy Stary Targ uznana została za lasy ochronne według kryteriów wyszczególnionych w Ustawie o lasach z dnia 28.09.1991r. z późniejszymi zmianami oraz w Rozporządzeniu MOŚZNiL z dn. 25.08.1992r.

Do lasów glebochronnych spełniających głównie funkcję ochrony przed procesami erozyjnymi, zaliczono drzewostany rosnące na stromych zboczach dolinek rzecznych, a także porastające wzgórza moren czołowych w okolicach miejscowości Bukowo i Trankwice.Lasy wodochronne utworzone w celu ochrony siedlisk wilgotnych i zachowania ich zdolności retencyjnych występują w kompleksie leśnym w rejonie Waplewa i Tulic.

Tabela 8. Powierzchnia gruntów leśnych w gminie Stary Targ

| Formy własności | Powierzchnia [ha] |
| --- | --- |
| Grunty leśne ogółem | 1473,1 |
| grunty leśne publiczne ogółem | 1268,8 |
| grunty leśne prywatne | 204,3 |
| Lasy ogółem | 1440,96 |
| lasy publiczne ogółem | 1236,66 |
| lasy prywatne ogółem | 204,3 |

Źródło: Opracowanie własne na podst. danych GUS

## Klimat

Gmina Stary Targ znajduje się w dzielnicy wschodniobałtyckiej, której klimat charakteryzuje się wieloma cechami związanymi z wpływem Bałtyku. Dzielnica ta jest chłodniejsza od dzielnicy położonej bardziej na zachód (zachodniopomorskiej), a cieplejsza od dzielnicy mazurskiej.

Roczna amplituda temperatur wynosi 20,30C – 20,50C, przy średniej wartości temperatury w roku 7,20C - 7,50C, najniższej w lutym (śr. 2,80C), najwyższej w lipcu (śr. 17,70C). Roczna suma opadów dla dzielnicy wschodniopomorskiejwynosi  ok. 600 – 650 mm. Pokrywa śnieżna trwa średnio 60 – 65 dni. Okres wegetacyjny – ok. 200 dni. Dni przymrozkowych jest ok.110 – 115, mroźnych  38 – 48, bardzo mroźnych 3 – 4. Przeważają wiatry z kierunku południowo-zachodniego i zachodniego.

Położenie gminy Stary Targ na styku Żuław Wiślanych i Pojezierza Iławskiego powoduje, iż na obszarze tej gminy występują znaczne różnice klimatyczne.W północnej, żuławskiej części gminy panują specyficzne warunki mikroklimatyczne, występują częściej mgły i inwersje, sprzyjające stagnacji chłodnego powietrza.W części pojeziernej gminy warunki topoklimatyczne różnią się znacznie w zależności od wysokości nad poziom morza, ekspozycji i użytkowania terenu. Klimat tej części gminy charakteryzuje się m.in. wyższą niż na terenach żuławskich liczbą dni przymrozkowych i mroźnych, wyższą sumą opadów  oraz niższą średnią temperaturą powietrza.

## Ochrona przyrody

W Polsce, zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 zpóźn. zmianami), wyróżnia się następujące formy ochrony przyrody: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary NATURA 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe oraz ochronę gatunkową roślin, zwierząt i grzybów.Obszary chronione zajmują łączną powierzchnię 2149 ha, co stanowi ponad 15% obszaru całej gminy.

Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. W granicach gminy Stary Targ znajduje się Obszar Chronionego Krajobrazu Jeziora Dzierzgoń. Powierzchnia obszaru wynosi 5 630 ha. W obrębie gminy Mikołajki Pomorskie obejmuje rejon jeziora Balewskiego, a w gminie Stary Targ obszar pomiędzy miejscowościami Stary Targ, Waplewo i Krasna Łąka. Obszar utworzono w dniu 26.04.1985 r. uchwałą WRN w Elblągu nr VI/51/85 dla ochrony walorów krajobrazowych. Elementami krajobrazotwórczymi tego obszaru są niecki jezior rynnowych: Dzierzgoń i Balewskie wraz z terenami przyjeziornymi oraz dwa kompleksy leśne: las mieszany świeży, miejscami las wilgotny i ols.

Na obszarze gminy Stary Targ znajdują się również lasy glebochronne, wodochronne stanowiące jedne z kategorii lasów o szczególnych walorach przyrodniczych.

Pomniki przyrody występujące na terenie gminy Stary Targ to:

Tabela 9. Pomniki przyrody w gminie Stary Targ

| Lp. | Numer wg. Rejestru Woj. Konserwatora Przyrody | Gatunek | Obwód w metrach | Wysokość w metrach | Lokalizacja | Podstawa prawna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 37/93 | Buk pospolity | 3,6 | 23 | Park przypałacowy Waplewo | Rozporządzenie Wojewody Elbląskiego z dnia 30 czerwca 1993r. w sprawie uznania niektórych tworów przyrody za pomniki przyrody |
| 2. | 38/93 | Buk pospolity | 4,6 | 23 | Park przypałacowy Waplewo |  |
| 3. | 39/93 | Modrzew europejski | 2,65 | 25 | Park przypałacowy Waplewo |  |
| 4. | 40/93 | Lipa drobnolistna | 3,8 | 30 | Park przypałacowy Waplewo |  |
| 5. | 41/93 | Dąb szypułkowaty | 3,6 | 30 | Park przypałacowy Waplewo |  |
| 6. | 42/93 | Tulipanowiec amerykański | 2,1 | 20 | Park przypałacowy Waplewo |  |
| 7. | 43/93 | Świerk pospolity | 3,15 | 33 | Park przypałacowy Waplewo |  |
| 8. | 44/93 | Platan klonolistny | 4 | 20 | Park przypałacowy Waplewo |  |
| 9. | 45/93 | Orzech czarny | 4 | 20 | Park przypałacowy Waplewo |  |
| 10. | 46/93 | Buk pospolity | 3,15 | 30 | Park przypałacowy Waplewo |  |
| 11. | 47/93 | Buk pospolity | 4,45 | 32 | Park przypałacowy Waplewo |  |
| 12. | 129/96 | Dąb | 4,4 | 25 | Leśnictwo Waplewo oddz.49a m. Tulice | Rozporządzenie Wojewody Elbląskiego z dnia 26 czerwca 1996r. |
| 13. | 130/96 | Dąb | 6,2 | 25 | Leśnictwo Waplewo oddz.49a m. Tulice |  |

Źródło: http://bip.gminastarytarg.pl/old/dokumenty/1s3.pdf

## Zabudowa mieszkaniowa

Zabudowamieszkaniowa gminy Stary Targ jest zróżnicowana, tak pod względem charakteru, jak i stanu technicznego. Zabudowa wielorodzinna koncentruje się głównie we wsiach, gdzie lokalizowane były dawne PGR-y lub ich bazy, są to: Waplewo Wielkie, Szropy, Trankwice, Mleczewo. Stan techniczny budynków można określić jako średni. Na pozostałym obszarze gminy wykształciła się zabudowa siedliskowa i jednorodzinna skupiająca się głównie przy drogach. Stan techniczny tych budynków można określić jako bardzo zróżnicowany.

W gminie Stary Targ obserwuje się spadek bazy mieszkaniowej na przestrzeni ostatnich lat. Od 2008 roku do 2013 roku liczba mieszkań zmniejszyła się o 128, największy spadek zanotowano w 2010 roku.Nastąpił również spadek powierzchni użytkowej mieszkań na przestrzeni tego okresu. Zwiększyła się natomiast  przeciętna powierzchnia użytkowa na 1 mieszkańca, która w roku 2008 wynosiła 68 m2 a w roku 2014 wzrosła do 71,8 m2. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę zmniejszyła się w tym okresie z 18,5m2 do 18,4m2. Szczegółowe dane przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 10. Zasoby mieszkaniowe gminy Stary Targ w latach 2008 – 2013

| Zasoby mieszkaniowe | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mieszkania | 1770 | 1771 | 1630 | 1635 | 1639 | 1642 | 1643 |
| Izby | 6510 | 6515 | 6314 | 6349 | 6367 | 6383 | 6398 |
| Powierzchnia użytkowa mieszkań [m2] | 120441 | 120637 | 115868 | 116647 | 117142 | 117556 | 117981 |
| Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania [m2] | 68 | 68,1 | 71,1 | 71,3 | 71,5 | 71,6 | 71,8 |
| Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę [m2] | 18,5 | 18,5 | 17,9 | 18,0 | 18,2 | 18,3 | 18,4 |

Źródło: Opracowanie własne na podst. Bank Danych Lokalnych, GUS

Na terenie gminy funkcjonują spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Do największych z nich można zaliczyć:

- Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” w Waplewie Wielkim;

- Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Jeziorem” w Sztumie;

- Wspólnota Mieszkaniowa Nr 44, 45,46 w Waplewie Wielkim;

- Wspólnota Mieszkaniowa (budynki nr 1F, 1G, 1H, 1I, 1J, 1L, 1Ł, 1M) w Zielonkach.

Gmina Stary Targ w swoich zasobach posiada mieszkania komunalne o łącznej powierzchni użytkowej 4 534,27 m2, w tym 321,94 m2 stanowią mieszkania socjalne.

## System wodociągowy i kanalizacyjny, gospodarka odpadami

Zaopatrzenie w wodę

Gmina Stary Targ posiada korzystne właściwości hydrogeologiczne. Ujmowane są tu wody z piętra czwartorzędowego i kredowego. Głębokość występowania w tym rejonie warstw wodonośnych waha się od 50 do 80 m pod poziomem terenu. Wydajność pojedynczych studni wynosi od 4 do 60 m 3 /godz. Na terenie gminy znajduje się 40 studni wierconych o łącznych zasobach wody 1 094, 71 m 3 /godz.

Całkowita długość czynnej sieci rozdzielczej w gminie Stary Targ w 2014 roku wynosiła 70,9 km. Do budynków mieszkalnych oraz zbiorowego zamieszkania poprowadzono 608 przyłączy wodociągowych. Z sieci wodociągowej korzysta 3 936 osób, co stanowi ok. 61,3% ogółu mieszkańców gminy. Mieszkańcom gminy dostarczono w 2014 roku 96 300 m3 wody.

Odprowadzanie ścieków

Długość czynnej sieci rozdzielczej wynosi 10,1 km. Od budynków mieszkalnych oraz zbiorowego zamieszkania poprowadzono 63 sztuki przyłączy kanalizacyjnych. Z sieci kanalizacyjnej korzysta 686 osób (10,7% ogółu mieszkańców). Pozostała część mieszkańców korzysta z przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych. Od mieszkańców gminy odebrano w 2014 roku 41 000 m3 ścieków. Ścieki z terenu gminy poddawane są oczyszczeniu w Oczyszczalni Ścieków w Zielonce i Mleczewie. Są to oczyszczalnie mechaniczno-biologiczne o przepustowości 270 m3 /dobę.

Oczyszczalnia ścieków w Mleczewieużytkowana jest przez Urząd Gminy Stary Targ. Wydajność oczyszczalni wynosi ok. 288 RLM (równoważnej liczby mieszkańców). Średnia przepustowość to 70 m3/d.  Odbiornikiem ścieków jest rów melioracyjny, a następnie Struga Orlęcia, która po 1 km łączy się z kanałem Juranda.

Użytkownikiem oczyszczalni ścieków Zielonka jest Zakład Energetyki Cieplnej i Usług Bytowych w Zielonkach „EKOLOG”. Wydajność oczyszczalni ścieków wynosi 803 RLM, a jej przepustowość to 200 m3/d.  Odbiornikiem oczyszczalni ścieków jest rzeka Tyna.

Gospodarka odpadami

Odpady komunalne z terenu Gminy Stary Targ wywożone są na wysypisko śmieci znajdujące się w Nowej Wsi w gminie Sztum. Obiekt zlokalizowany jest przy drodze Sztum – Kwidzyn w odległości około 7 km od Sztumu w byłym wyrobisku gliny. Niecka składowiska posiada naturalne uszczelnienie w postaci słabo przepuszczalnych utworów gliniastych. Powierzchnia składowiska w granicach ogrodzenia wynosi 2,5 ha, podczas gdy powierzchnia eksploatacyjna to 1,99 ha. Obiekt jest eksploatowany od 1990 roku i zgodnie z informacjami wykorzystano już 70% jego pojemności, która wynosi 400 000 m3. Rocznie na składowisku gromadzi się około 5800 ton odpadów. Składowisko posiada instalację do zbierania odcieków w postaci drenażu z sączków ceramicznych.

Tabela 11.Zmieszane odpady komunalne zebrane w ciągu 2013 roku

| Zmieszane odpady ogółem [Mg] | Odpady ogółem na 1 mieszkańca [kg] | Z gospodarstw domowych [Mg] | Odpady z gospodarstw domowych przypadające na 1 mieszkańca [kg] |
| --- | --- | --- | --- |
| 607,65 | 94,8 | 490,73 | 76,6 |

Źródło: Opracowanie własne na podst. danych GUS, 2013 r.

## Oświetlenie publiczne

Na system oświetlenia gminnego składa się łącznie 409 opraw oświetleniowych zlokalizowanych na wszystkich typach dróg oraz na placach, skwerach i w parkach. Wszystkie oprawy oświetleniowe są własnością gminy Stary Targ. Łączna moc opraw wynosi 30,855 kW, a średnia moc punktu oświetleniowego 75,44 W. Najliczniejszą grupę stanowią oprawy o mocy 70 W (90% wszystkich opraw). 7% opraw na terenie gminy posiada moc 100W.Oprawy innych mocy występują na terenie gminy sporadycznie. Na terenie gminy użytkowane są wyłącznie oprawy sodowe. Informacje o oprawach oświetleniowych według ich mocy przedstawiono na poniższym wykresie.

Wykres 2. Liczba opraw oświetleniowych zainstalowanych na terenie gminy w podziale na moc oprawy

Źródło: Urząd Gminy Stary Targ

Szczegółowe dane o infrastrukturze technicznej przedstawione zostały w poniższej tabeli.

Tabela 12.Parametry systemu oświetleniowego na terenie gminy

| Wyszczególnienie | Wartość |
| --- | --- |
| linie kablowe | 0,12 km |
| linie napowietrzne | 97,294 km |
| - wydzielone | 45,892 km |
| - wspólne | 21,402 km |
| Latarnie żelbetonowe | 409 szt. |
| Szafki oświetleniowe | 28 szt. |

Źródło: Urząd Gminy Stary Targ

## Zaopatrzenie w ciepło

Za zaopatrzenie budynków w ciepło na terenie gminy Stary Targ w głównej mierze odpowiedzialne są lokalne kotłownie zasilane paliwem węglowym lub olejowym. Obecne potrzeby cieplne w gminie zaspokajane są również dzięki lokalnym, indywidualnym źródłom ciepła (wykorzystującymi paliwo węglowe, gaz LPG, olej opałowy) oraz elektrycznym urządzeniom grzewczym.Według danych Głównego Urzędu Statystycznego ok. 77% mieszkań w 2013 roku było podłączonych do instalacji doprowadzającej ciepło zcentralnego źródła jego wytwarzania lub z własnej kotłowni w budynku indywidualnym.Hierarchia stosowanych w powiecie nośników energii cieplnej jest następująca (w kolejności od najczęściej do najrzadziej stosowanego nośnika):

- Ciepło z sieci miejskiej

- Gaz z butli

- Indywidualne piece węglowe

- Biomasa oraz drewno

- Olej opałowy

- Kolektory słoneczne

- Pompy ciepła

- Inne odnawialne źródła energii

Na terenie gminy Stary Targ działają 3 ekologiczne kotłownie opalane na słomę, zlokalizowane w Starym Targu i Waplewie Wielkim (kotłownie gminne) oraz w Zielonkach (kotłownia prywatna). Zaopatrują w energię cieplną odbiorców obiektów użyteczności publicznej oraz budynki mieszkalne.

Kotłownia w Starym Targu jest wyposażona w 3 kotły o łącznej mocy 2,2 MW (odpowiednio 1MW, 0,7 MW, 0,5 MW). Paliwem wykorzystywanym w kotłowni jest głównie biomasa w postaci słomy kostkowanej lub w balotach (w sporadycznych przypadkach – w przypadku awarii lub skokowego wzrostu zapotrzebowania na ciepło – wykorzystywany jest także węgiel). Zapewnia ona ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej mieszkańcom Starego Targu.

Kotłownie w Waplewie Wielkim posiada 2 kotły, których moc wynosi 3 MW. Wykorzystywanym nośnikiem jest biomasa.

Całkowita sprzedaż przez kotłownie gminne wyniosła w 2014 roku 11 533,4 GJ.

Poziom zapotrzebowania na ciepło uzależniony jest w głównej mierze od warunków atmosferycznych panujących w tzw. „sezonie grzewczym” (w miesiącach wrzesień-marzec). Znaczny wpływ ma także energochłonność stosowanych technologii, poziom produkcji oraz stosowanie nowoczesnych, energooszczędnych źródeł ciepła. Najistotniejszy jest jednak stan techniczny budynków: izolacja termiczna przegród zewnętrznych, powierzchnia przegród, rodzaj wentylacji budynku, usytuowanie względem stron świata, a także efektywności zastosowanych w obiekcie urządzeń grzewczych i przeprowadzone prace termomodernizacyjne.

Energochłonność budynku można także określić, posługując się wskaźnikiem sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania określonego w stosunku do powierzchni ogrzewanego obiektu. Wskaźniki energochłonności określono w zależności od okresu budowy budynku – 
na podstawie danych literaturowych oraz obowiązujących w roku budowy norm i przepisów prawnych. Wartości wskaźników energochłonności przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 13. Wskaźnik zapotrzebowania na ciepło

| Rok budowy | Przepis / norma | Wskaźnik zużycia energii cieplnej (kWh/m2a) |
| --- | --- | --- |
| Do 1966 | Prawo Budowlane a) w środkowej i wschodniej części Polski mur 2 cegły b) w zachodniej części Polski mur z 1,5 cegły | 240 – 280 300 – 350 |
| 1967 – 1985 | PN-64/B-03404 od 1.01.1966 PN-74/B-02020 od 1.01.1976 | 240 – 280 |
| 1985 – 1992 | PN-82/B-02020 od 1.01.1983 | 160 – 200 |
| 1993 – 2002 | PN-91/B-20020 od 1.01.1992 | 120 – 160 |
| Od 2002 | Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie | 90 – 120 |

Źródło: Podręcznik typologii budynków mieszkalnych z przykładami działań mających na celu zmniejszenie ich energochłonności

## System gazowniczy

Gmina Stary Targ nie posiada zorganizowanego systemu zaopatrzenia w gaz.Mieszkańcy nie korzystają z gazu przewodowego. Potrzeby cieplne komunalno-bytowe w gospodarstwach domowych zaspokajane są dostawą gazu płynnego LPG w butlach. Przez teren gminy przebiega gazociąg wysokiego ciśnieniarelacji Malbork - Dzierzgoń.  Na poniższym rysunku przedstawiono poglądową mapę systemu dystrybucji gazu Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Gdańsku, który dystrybuuje paliwo gazowe zarządzaną siecią gazociągów m.in. na obszarze województwa pomorskiego. Na chwilę obecną nie przewiduje się rozpoczęcia budowy sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego.

## Odnawialne źródła energii

W Polsce istnieje możliwość pozyskania i zużycia energii z następujących odnawialnych źródeł:

- energii wody,

- energii geotermalnej,

- energii słonecznej,

- energii wiatru,

- odpadów komunalnych,

- biopaliw stałych,

- biogazu,

- biopaliw ciekłych (dla transportu),

- ciepła otoczenia (środowiska naturalnego), przy zastosowaniu pomp ciepła.

Energia wody

Energia wody (potencjalna i kinetyczna) jest określana przez wielkość energii elektrycznej wytwarzanej w elektrowniach wodnych. Do energii odnawialnej zalicza się jedynie produkcję energii elektrycznej w elektrowniach na dopływie naturalnym (przepływowych).

Pomorze należy do regionów Polski o stosunkowo dużych zasobach energii wód płynących. Obecnie w województwie funkcjonuje 109 małych elektrowni wodnych o łącznej mocy zainstalowanej 33,75 MWe. Potencjał kinetyczny mas wody jest w znacznym stopniu wykorzystany.

Na terenie gminy Stary Targ nie znajduje się żadna elektrownia wodna.

Energia geotermalna

Energia geotermalna jest to ciepło pozyskiwane z głębi ziemi w postaci gorącej wody lub pary wodnej. Energia geotermalna jest użytkowana bezpośrednio jako ciepło grzewcze dla potrzeb komunalnych oraz w procesach produkcyjnych w rolnictwie, a także do wytwarzania energii elektrycznej (przy wykorzystaniu pary suchej lub solanki o wysokiej entalpii).

Gmina Stary Targ leży w grudziądzko-warszawskim okręgu geotermalnym. Okręg ten zajmuje powierzchnie ok. 70tys. km2. Potencjalne zasoby wód geotermalnych dla gminy Stary Targ (przy powierzchni 161 km2) wynoszą 936 tys. TJ. Na podstawie danych Państwowego Instytutu Geologicznego wiadomo, że na terenie gminy nie przeprowadzano głębokich odwiertów.

Mapa 3.Mapa strumienia cieplnego Polski

Źródło: www.pgi.gov.pl

Najlepsze możliwości rozwoju energetyki geotermalnej występują zazwyczaj na obszarach wysokich wartości strumienia cieplnego (oznaczone na mapie nr 2 kolorem czerwonym), przy jednoczesnej obecności formacji wodonośnych o dobrych warunków hydrogeologicznych. W związku z tym gmina Stary Targ nie posiada większych perspektyw dla pozyskiwania energii geotermalnej. Aktualnie oraz w najbliższej perspektywie gmina Stary Targ nie przewiduje na swoim terenie zastosowania układów do wykorzystania ciepła geotermalnego. Stanowisko takie wynika z faktu, iż brak jest szczegółowego rozeznania co do istnienia takich złóż na przedmiotowym terenie, ich temperatury i głębokości zalegania. Ewentualne inwestycje wymagają dokładnego rozpoznania potencjału energii wód geotermalnych za pomocą próbnych odwiertów które, ze względu na znaczne koszty, są niemożliwe do sfinansowania wyłącznie przez gminę Stary Targ.

Energia słoneczna

Energia promieniowania słonecznego przetwarzana na ciepło lub na energię elektryczną poprzez zastosowanie:

- płaskich, tubowo próżniowych i innego typu kolektorów słonecznych (cieczowych lub powietrznych) do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, wody w basenach kąpielowych, ogrzewania pomieszczeń, w procesach suszarniczych, w procesach chemicznych,

- ogniw fotowoltaicznych do bezpośredniego wytwarzania energii elektrycznej,

- termicznych elektrowni słonecznych.

Województwo pomorskie należy do najbardziej nasłonecznionych obszarów w Polsce. Zasoby energii słonecznej są wystarczające do zaspokojenia wszystkich potrzeb w zakresie produkcji ciepłej wody użytkowej w okresie letnim i ok. 50-60% tych potrzeb w okresie wiosenno-jesiennym. Średnioroczne sumy promieniowania słonecznego całkowitego padającego na jednostkę powierzchni poziomej wynoszą dla województwa pomorskiego 1076 kWh/m2/rok i są najwyższe w północnej części województwa.

Mapa 4.Rejonizacja średniorocznych sum promieniowania słonecznego  padającego na jednostkę powierzchni poziomej [kWh/m2/rok]

Źródło: http://www.oze.agh.edu.pl

Gmina Stary Targ w grudniu 2013r. zakończyła inwestycję w ramach programu pt.: „Słoneczna Gmina- zakup i montaż oświetlenia hybrydowego w gminie Stary Targ”.Inwestycja polegała na uzyskaniu energii elektrycznej ze światła słonecznego oraz wiatru w celu oświetlenia miejsc publicznych na terenie gminy za pomocą lamp wykorzystujących panele fotowoltaiczne wraz z turbinami wiatrowymi.

Na terenie gminy Stary Targ coraz bardziej popularne staje się wykorzystywanie energii słonecznej. Do 2014 roku zainstalowano 13 lamp hybrydowych oraz 2 solary. W 2015 roku planowanych jest zamontowanie 8 lamp hybrydowych.

Mapa 5.Usłonecznienie roczne na obszarze Polski w latach 1971-2000

Źródło: Materiały Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Energia wiatru

Energia wiatru jest to energia kinetyczna wiatru wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej w turbinach wiatrowych. Podobnie jak w przypadku elektrowni wodnych potencjał elektrowni wiatrowych jest określony przez możliwości generowania przez nie energii elektrycznej.

Elektrownie wiatrowe wykorzystują moc wiatru wzakresie jego prędkości od 4 do 25 m/s. Przy prędkości wiatru mniejszej od 4 m/s moc wiatru jest niewielka, aprzy prędkościach powyżej 25 m/s zewzględów bezpieczeństwa elektrownia jest zatrzymywana. Według danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) na obszarze 60 tys. km2, czyli na około 30% terytorium kraju średnia prędkość wiatru przekracza 4m/s. Zatem odpowiednie warunki do wykorzystania energii wiatru istnieją na 1/3 powierzchni naszego kraju. Najlepsze warunki wiatrowe w Polsce panują na północnych krańcach kraju, gdzie średnia roczna prędkość wiatru na wysokości ponad 50 m waha się od 5,5 do 7,5 m/s.

Gmina Stary Targ nie posiada dobrych warunków wietrzności. Według mapy pomiaru wietrzności wykonanej przez IMGW średnia prędkość wiatru na terenie Gminy wynosi 4,0 m/s. Dlatego nie przewiduje się większego rozwoju energetyki wiatrowej w gminie.

Mapa 6.Średnie roczne prędkości wiatru w terenie otwartym na wysokości 10 m n.p.g. w Polsce w latach 1971-2000

Źródło: Lorenc H.,2005. Atlas Klimatu Polski, IMGW, Warszawa

Odpady komunalne

Odpady komunalne są to paliwa odpadowe pochodzące z palnych odpadów przemysłowych i komunalnych, takich jak guma, tworzywa sztuczne, odpady olejów i innych podobnych produktów. Mają one postać stałą lub ciekłą i zaliczane są do paliw odnawialnych lub nieodnawialnych, w zależności od tego czy ulegają biodegradacji czy nie. Do paliw odnawialnych wykorzystywanych w procesie wytwarzania energii elektrycznej i/lub ciepła zaliczane są odnawialne stałe odpady komunalne o pochodzeniu biologicznym spalane w odpowiednio przystosowanych instalacjach. Są to odpady z gospodarstw domowych, szpitali i sektora usług (biomasa odpadowa), zawierające frakcje organiczne ulegające biodegradacji.

W zależności od swej charakterystyki cześć odpadów komunalnych może być wykorzystana jako potencjalne źródło energii. Należy jednak mieć na uwadze fakt, że wykorzystanie termiczne odpadów wiążę się z wieloma ograniczeniami. Budowa instalacji unieszkodliwiającej odpady jest zależna przede wszystkim od ilości odpadów powstających w regionie – minimalna wydajność odpadów palnych dla spalarni powinna kształtować się na poziomie ok. 60000 Mg/rok.Masa odpadów zebranych z terenu gminy jest zbyt mała (336,46 Mg;GUS, 2014 r.), co stanowi czynnik decydujący o braku możliwości wykorzystania odpadów jako potencjalnego źródła energii.Odpady z gminy mogłyby być wykorzystane jedynie jako część systemu zorganizowanego na większą skalę.

Innym sposobem na wykorzystanie energetyczne odpadów jest produkcja paliwa alternatywnego z odpadów, która jednocześnie stanowi bodziec do rozwoju działalności gospodarczej związanej ze zbiórka odpadów, przygotowaniem paliw alternatywnych i ich stosowaniem.

Na obszarze gminy Stary Targ obecnie nie wykorzystuje się odpadów komunalnych w celach pozyskania energii.

Biopaliwa stałe

Biopaliwa stałe obejmują organiczne, niekopalne substancje o pochodzeniu biologicznym, które mogą być wykorzystywane w charakterze paliwa do produkcji ciepła lub wytwarzania energii elektrycznej. Podstawowym biopaliwem stałym jest drewno opałowe występujące w postaci polan, okrąglaków, zrębków oraz brykiety, pellety i odpady z leśnictwa w postaci drewna niewymiarowego, a także odpady z przemysłu drzewnego ipapierniczego. Odrębną grupę stanowią paliwa pochodzące z plantacji przeznaczonych na cele energetyczne (drzewa szybko rosnące, byliny dwuliścienne, trawy wieloletnie, zboża uprawiane w celach energetycznych) oraz pozostałości organiczne z rolnictwa i ogrodnictwa (odchody zwierzęce, słoma). Do grupy biopaliw stałych zaliczany jest również węgiel drzewny, rozumiany jako stałe pozostałości destylacji rozkładowej i pirolizy drewna iinnych substancji roślinnych.

W gminie Stary Targ biopaliwa stałe wykorzystywane są przede wszystkim w indywidualnych systemach grzewczych. Szacuje się, że wykorzystywane są ona na poziomie 6,6 tys. ton rocznie i stanowią one najtańsze paliwo dostępne na tym terenie.

Biogaz

Biogaz jest to gaz będący mieszaniną głównie metanu i dwutlenku węgla, powstający podczas beztlenowej fermentacji substancji organicznej. Biogaz o dużej zawartości metanu (powyżej 40%) może być wykorzystany do celów użytkowych, głównie do celów energetycznych. Wyodrębnia się:

- biogaz wysypiskowy, uzyskiwany w wyniku fermentacji odpadów na składowiskach,

- biogaz z osadów ściekowych, wytwarzany w wyniku beztlenowej fermentacji osadów ściekowych,

- pozostałe biogazy:

  - biogaz rolniczy uzyskiwany w procesie beztlenowej fermentacji biomasy pochodzącej z upraw energetycznych, pozostałości z produkcji roślinnej iodchodów zwierzęcych,

  - biogaz uzyskiwany w procesie beztlenowej fermentacji biomasy pochodzącej z odpadów w rzeźniach, browarach i pozostałych branżach żywnościowych.

Brak jest informacji dotyczących wykorzystania biogazu w celach energetycznych na terenie gminy Stary Targ.

Biopaliwa ciekłe (dla transportu)

Biopaliwa są wytwarzane z surowców pochodzenia organicznego (biomasy lub biodegradowalnych frakcji odpadów). Są to: bioetanol, biodiesel, biometanol, biodimetyloeter, bio-ETBE, bio-MTBE. Jako biopaliwa ciekłe mogą być wykorzystywane też naturalne oleje roślinne. Wymienione produkty są stosowane jako biokomponenty dodawane do paliw silnikowych wytwarzanych z ropy naftowej. Dodatkami najczęściej stosowanymi są bioetanol (dodatek do benzyn silnikowych) i biodiesel (dodatek do olejów napędowych).

Brak jest danych na temat wykorzystania biopaliw ciekłych na terenie gminy Stary Targ.

# Inwentaryzacja emisji dwutlenku węgla do atmosfery na obszarze GminyStary Targ

## Podstawowe założenia przyjęte w Planie

Warunkiem wstępnym i istotą opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej jest wyjściowa inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych do powietrza (dwutlenku węgla). Podstawę opracowania inwentaryzacji emisji CO2 stanowiły wytyczne Porozumienia Burmistrzów, ujęte w dokumencie „How to develop a Sustainable Energy Action Plan (SEAP) – Guidebook”, który został udostępniony na głównej stronie Porozumienia (www.eumayors.eu). Publikacja określa ramy oraz podstawowe założenia wykonania inwentaryzacji emisji CO2, które zostały przyjęte na potrzeby opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Wytyczne Porozumienia dają możliwość określenia emisji na dwa sposoby:

- Wykorzystując standardowe wskaźniki emisji zgodnie z zasadami IPCC, które obejmują całość emisji CO2 wynikłej z końcowego zużycia energii na terenie gminy. W tym podejściu uwzględnia się zarówno emisje bezpośrednie związane ze spalania paliw w budynkach, instalacjach i transporcie, jak i emisje pośrednie towarzyszące produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu wykorzystywanych przez mieszkańców;

- Wykorzystując wskaźniki emisji LCA (Life CycleAssessment – Ocena Cyklu Życia), które uwzględniają cały cykl życia poszczególnych nośników energii. W tym podejściu uwzględnia się emisje związane nie tylko z końcowym spalaniem, ale także emisje powstałe na wszystkich pozostałych etapach łańcucha dostaw, w tym emisje związane z pozyskiwaniem surowców, ich transportem i przeróbką.

Pierwsze podejście jest bardziej precyzyjne w wyznaczaniu wielkości emisji (charakteryzuje się mniejszym błędem szacunkowym), natomiast drugie podejście, pomimo mniejszej dokładności, daje pełniejszy obraz wielkości emisji, uwzględniający również emisje pośrednie.

W niniejszej inwentaryzacji przyjęto pierwsze podejście – z wykorzystaniem standardowych wskaźników emisji.

## Metodologia inwentaryzacji

W celu oszacowania poziomu emisji gazów cieplarnianych przyjęte zostały następujące założenia metodologiczne:

- Zasięg terytorialny – inwentaryzacja obejmuje obszar w granicach administracyjnych gminy Stary Targ. Do wyznaczenia poziomu emisji CO2 przyjęto zużycie energii finalnej wyłącznie w obrębie gminy;

- Zakres inwentaryzacji – inwentaryzacja obejmie emisje gazów cieplarnianych powstające ze zużycia energii finalnej na terenie gminy. Poprzez zużycie energii finalnej rozumie się zużycie: energii elektrycznej, energii cieplnej (na potrzeby ogrzewania i c.w.u.), energii paliw (związanych z transportem) oraz energii gazu (na potrzeby ogrzewania oraz cele socjalno-bytowe);

- Wskaźnik emisji – dla określenia wielkości emisji CO2 przyjęto wskaźniki, zgodnie z rzeczywistymi wskaźnikami dla obszaru gminy Stary Targ. Wykaz stosowanych wskaźników emisji gazów cieplarnianych zestawiono w poniższej tabeli;

Tabela 14.Wartości opałowe oraz wskaźniki emisji przyjęte do obliczeń wielkości emisji CO2

| Nośnik energii | Wartość opałowa (MJ/kg) | Wskaźnik emisji CO2 (Mg CO2/MWh) |
| --- | --- | --- |
| Energia elektryczna | - | 0,832 |
| Ciepło sieciowe | - | 0,003 |
| Gaz ziemny | 34,39 (MJ/m3) | 0,201 |
| Gaz płynny | 47,31 | 0,225 |
| Węgiel kamienny | 20,70 | 0,334 |
| Olej opałowy | 40,19 | 0,276 |
| Biomasa (w tym m.in. drewno opałowe, pellet) | 15,00 | - |
| Benzyna | 44,80 | 0,247 |
| Olej napędowy | 43,33 | 0,264 |
| Gaz LPG | 47,31 | 0,225 |

Źródło: opracowanie własne

Do obliczenia wartości emisji CO2 wykorzystano następujący wzór obliczeniowy:

ECO2 = C x EF

gdzie:

ECO2 – wartość emisji CO2 (MgCO2),

C – zużycie energii (MWh)

EF – wskaźnik emisji CO2 (MgCO2/MWh).

Wartość opałowe oraz wskaźniki emisji CO2 pochodzą z opracowania Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2011 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2014 opracowanego przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE). Wskaźnik emisji z ciepła sieciowego obliczono w oparciu o dane o emisji zanieczyszczeń do atmosfery przekazane przez operatora systemu ciepłowniczego. Dla paliwa odnawialnych (m.in. biomasy, drewna opałowego, pelletu etc.) przyjęto wskaźnik 0 Mg CO2/MWh.

## Sektory objęte inwentaryzacją

Zgodnie z założeniami i wytycznymi „Porozumienia Burmistrzów” inwentaryzacją objęto zużycie energii oraz związaną z nim emisję CO2 w następujących sektorach:

- Obiekty komunalne

- Budynki mieszkalne

- Oświetlenie uliczne

- Transport

Obliczenia wartości emisji CO2 przeprowadzono za pomocą arkusza kalkulacyjnego, przeliczającego dane wejściowe (ilość zużytej energii, paliwa) na wielkość emisji gazów cieplarnianych za pomocą wskaźników emisji. Wielkość emisji określana jest za pomocą ekwiwalentu CO2 (Mg CO2). Jednostka ta pozwala na określenie sumarycznego wpływu wszystkich gazów cieplarnianych w przeliczeniu na gaz referencyjny – CO2.

Sektory objęte inwentaryzacją przedstawiono na poniższym schemacie.

Schemat 2. Schemat inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych

Źródło: opracowanie własne

## Rok inwentaryzacji

Rokiem, w którym zbierano dane niezbędne do przeprowadzenia inwentaryzacji emisji CO2, jest rok 2015. Większość zebranych danych jest aktualna na koniec roku 2014 (m.in. dane od operatorów systemów energetycznych, dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego, dane Urzędu Gminy etc.). Tak więc rok 2014 przyjęty został jako rok, w którym ustalono wielkość zużycia energii oraz emisji CO2 i w dalszej części określany będzie jako rok bazowy.

Wybór roku 2014 jako rok bazowy wynika z braku rzetelnych danych i opracowań przedstawiających zużycie energii i emisję CO2 w latach poprzednich. Pozyskanie wcześniejszych informacji nie byłoby możliwe ze względu na m.in. wprowadzony w 1999 r. nowy zasadniczy podział terytorialny państwa (trójstopniowy podział administracyjny), ustanawiający nie tylko nowe województwa oraz powiaty, ale również zmiany w funkcjach i kompetencjach gmin. Ponadto, co potwierdziła przeprowadzona ankietyzacja, mieszkańcy Gminy w większości nie dysponują informacjami na temat zużycia paliw pierwotnych i nośników energii w gospodarstwach domowych z okresu dłuższego niż rok poprzedzający rok bieżący. Wybór wcześniejszego roku bazowego wiązałby się z dużo niższym poziomem zwrotu ankiet (zarówno z sektora samorządowego, jak i sektora społecznego), a co za tym idzie koniecznością przeprowadzenia bazowej inwentaryzacji CO2 na podstawie ogólnych wskaźników (rzadko uwzględniających lokalną specyfikę).

## Źródła danych

W inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych uwzględnione zostały dane źródłowe za 2014 rok w zakresie:

- Zużycia energii elektrycznej,

- Zużycia paliw kopalnych (węgiel kamienny, olej opałowy, gaz ziemny),

- Zużycia paliw transportowych (benzyny, oleju napędowego, gazu LPG),

- Zużycia energii ze źródeł odnawialnych oraz biomasy,

- Ilości wytworzonychścieków.

Źródłem danych o zużyciu energii były m.in.:

- Dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego,

- Dokumenty strategiczne i planistyczne gminy Stary Targ,

- Materiały udostępnione przez Urząd Gminy Stary Targ,

- Dane udostępnione przez dystrybutorów energii i paliw funkcjonujących na terenie gminy (ENERGA OPERATOR, Polska Spółka Gazownictwa S.A.),

- Dane udostępnione przez inne podmioty i instytucje (m.in. Główną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, podmioty transportowe).

Przy szacowaniu zużycia energii posłużono się dwiema metodami analitycznymi: „bottom-up” oraz „top-down”. Metoda „bottom-up” (z dołu do góry) polega na zbieraniu danych u źródła i rozciąganiu ich na całą populację. Każda jednostka podlegająca inwentaryzacji udostępnia dane, które później agreguje się w taki sposób, aby były one reprezentatywne dla całego danego obszaru. Metoda „top-down” (z góry na dół) polega na pozyskaniu zagregowanych danych dla większej jednostki lub obszaru i rozdzielaniu ich na mniejsze sektory.

Dane do inwentaryzacji zużycia energii oraz emisji CO2 pozyskano w następujący sposób:

- Zużycie energii elektrycznej oraz cieplnej w budynkach użyteczności publicznej określono jako sumę zużycia energii we wszystkich obiektach na terenie gminy – przedstawionych w ankietach przez właścicieli i administratorów budynków;

- Zużycie energii elektrycznej oraz cieplnej w budynkach mieszkalnych (prywatnych oraz komunalnych) określono na podstawie badania ankietowego, w obliczeniach wsparto się także danymi przekazanymi przez dystrybutorów energii funkcjonujących na terenie gminy;

- Zużycie energii elektrycznej oraz cieplnej w budynkach podmiotów gospodarczych określono na podstawie badania ankietowego, w obliczeniach wsparto się także danymi przekazanymi przez dystrybutorów energii funkcjonujących na terenie gminy;

- Zużycie paliw transportowych określono: dla transportu gminnego i pasażerskiego – na podstawie rzeczywistych kosztów zużytych paliw (opłaconych faktur) oraz na podstawie rocznego przebiegu i średniego poziomu spalania paliw przez pojazdy; dla transportu prywatnego – na podstawie danych dotyczących struktury pojazdów zarejestrowanych w gminie, średniego przebiegu pojazdów oraz na podstawie Pomiarów Ruchu wykonywanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad;

- Zużycie energii elektrycznej oraz gazu ziemnego w pozostałych sektorach – określono na podstawie rzeczywistych danych o poziomie energii dostarczonej odbiorcom;

- Zużycie energii elektrycznej związanej z oświetleniem na terenie gminy określono na podstawie umów zawartych z operatorem;

- Zużycie energii związanej z gospodarką wodno-ściekową na terenie gminy określono na podstawie danych udostępnionych przez podmioty wodno-ściekowe.

# Wyniki bazowej inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla wraz z prognozą na 2020 rok

## Obiekty użyteczności publicznej

W niniejszym podrozdziale uwzględnione zostało zużycie energii oraz emisja CO2 wynikająca z funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie gminy Stary Targ. Na potrzeby Planu Gospodarki Niskoemisyjnej ustalono, że budynki użyteczności publicznej to obiekty pełniące funkcje publiczne, których właścicielem jest gmina Stary Targ (bezpośrednio lub pośrednio – poprzez jednostki organizacyjne i spółki komunalne). Obiekty pełniące funkcje publiczne, należące do innych podmiotów (m.in. władz samorządowych wyższego szczebla oraz podmiotów prywatnych) zakwalifikowane zostały jako obiekty usługowe, które uwzględniono w podrozdziale 5.6.

Do grupy obiektów użyteczności publicznej uwzględniono więc m.in. budynki administracyjne Urzędu Gminy, budynki oświatowe, obiekty kulturalne oraz pomocy społecznej. Uwzględnione w inwentaryzacji obiekty przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 15.Budynki użyteczności publicznej poddane inwentaryzacji

| obiekt | Adres | Nośnik energii cieplnej |
| --- | --- | --- |
| Zespół Szkół w Starym Targu (Gimnazjum) | ul. Świerczewskiego 37, Stary Targ | ciepło sieciowe |
| Zespół Szkół w Starym Targu | ul. Świerczewskiego 52, Stary Targ | ciepło sieciowe |
| Szkoła Podstawowa | Szropy | węgiel |
| Zespół szkolno-przedszkolny | Waplewo Wielkie 15A | ciepło sieciowe |
| Zespół szkolno-przedszkolny | Waplewo Wielkie 49 | ciepło sieciowe |
| Gminny Ośrodek Kultury | ul. 22 Lipca | ciepło sieciowe |
| Remiza OSP | ul. Staszica, Stary Targ | ciepło sieciowe |
| Remiza OSP | Szropy | węgiel |
| Remiza OSP | Dąbrówka Malborska 65 | węgiel |
| Remizo - świetlica | Waplewo Wielkie | ciepło sieciowe |
| Świetlica | Kalwa | węgiel |
| Świetlica | Stary Targ | węgiel |
| Remiza OSP + świetlica | Bukowo | węgiel |
| Pawilon sportowy | Stary Targ | ciepło sieciowe |
| Pawilon sportowy | Waplewo Wielkie | ciepło sieciowe |
| Obiekt byłej Hydroforni | Waplewo Wielkie | węgiel |

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego

Budynki użyteczności publicznej korzystają z dwóch nośników energii – ciepła sieciowego pochodzącego z gminnych kotłowni oraz węgla kamiennego (i produktów węglopochodnych).

Dla powyższych obiektów przeprowadzone zostało badanie ankietowe mające na celu określenie poziomu emisji CO2 związanej ze zużyciem energii elektrycznej, energii na ogrzewanie, przygotowanie ciepłej wody użytkowej oraz przygotowanie posiłków. Dane pochodziły z zawartych umów na dostawę energii oraz faktur dokumentujących rzeczywisty poziom zużycia energii. Szczegółowe informacje przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 16. Zużycie energii oraz emisja CO2 w budynkach użyteczności publicznej

| nośnik energii | zużycie energii | emisja CO2 |
| --- | --- | --- |
|  | [MWh] | [%] | [Mg] | [%] |
| energia elektryczna | 226,61 | 14,26% | 188,54 | 56,93% |
| ciepło sieciowe | 952,22 | 59,93% | 2,86 | 0,86% |
| węgiel kamienny | 409,93 | 25,80% | 139,79 | 42,21% |
| RAZEM | 1 588,76 | 100,00% | 331,18 | 100,00% |

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego

Całkowite zużycie energii w budynkach użyteczności publicznej w 2014 roku wyniosło 1 588,76 MWh, a emisja CO2 331,18 Mg. Na przestrzeni ostatnich lat zaobserwowano minimalny spadek zużycia energii cieplnej związany z pracami termomodernizacyjnymi przeprowadzonymi w poszczególnych budynkach. Największa ilość energii pochodzi z ciepła sieciowego (ok. 60 % ogółu) oraz węgla kamiennego (ok. 26 %). Natomiast emisja CO2związana jest ze zużyciem energii elektrycznej (ok. 57 %) oraz węgla kamiennego (ok. 42 %). Ciepło sieciowe z uwagi, że w większości wytwarzane jest z biomasy ma znikomy udział w emisji CO2 do atmosfery. Poziom zużycia energii oraz emisji CO2 przedstawiony został na poniższych wykresach.

Wykres 3. Zużycie energii oraz emisja CO2w budynkach użyteczności publicznej

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego

Wykres 4. Udział nośników energii w budynkach użyteczności publicznej

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego

## Mieszkalnictwo

W niniejszym podrozdziale przedstawione zostało zużycie energii oraz emisja CO2 w sektorze mieszkalnictwa. Analizą objęte zostały wszystkie gospodarstwa domowe funkcjonujące na terenie gminy – gospodarstwa indywidualne, należące do Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych oraz lokale komunalne gminy Stary Targ przeznaczone na cele mieszkalne. Na poziom całkowitej emisji gazów cieplarnianych wpływa zużycie energii elektrycznej oraz energii cieplnej w budynkach.

Inwentaryzacja zużycia energii oraz emisji CO2przeprowadzona została w oparciu o zbiorcze dane o zużyciu energii elektrycznej dostarczone przez operatora systemu dystrybucyjnego (ENERGA OPERATOR S.A.), energii cieplnej (ciepłownie gminne). Na podstawie otrzymanych danych obliczono całkowite zużycie energii na terenie gminy Stary Targ, a także określono wskaźnik zapotrzebowania na energię (kWh w przeliczeniu na m2 powierzchni mieszkaniowej), który będzie wykorzystywany w dalszych obliczeniach. W analizie uwzględniono także informacje pozyskane w ramach badania ankietowego przeprowadzonego wśród właścicieli i administratorów nieruchomości na terenie gminy. Wykorzystane zostały również zbiorcze dane statystyczne oraz standardowe wskaźniki zużycia energii cieplnej w budynkach mieszkalnych (ilość kWh/m2rocznie w zależności od roku budowy). Wyniki inwentaryzacji przedstawiono w poniższej tabeli oraz na wykresach.

Tabela 17. Zużycie energii oraz emisja CO2 w sektorze mieszkalnictwa

| nośnik energii | zużycie energii | emisja CO2 |
| --- | --- | --- |
|  | [MWh] | [%] | [Mg] | [%] |
| energia elektryczna | 3 420,22 | 16,27% | 2 845,62 | 53,62% |
| ciepło sieciowe | 2 026,35 | 9,64% | 6,08 | 0,11% |
| węgiel kamienny | 6 559,62 | 31,21% | 2 236,83 | 42,15% |
| biomasa | 8 109,85 | 38,59% | 0,00 | 0,00% |
| olej opałowy | 306,02 | 1,46% | 84,46 | 1,59% |
| gaz płynny | 594,04 | 2,83% | 133,66 | 2,52% |
| RAZEM | 21 016,10 | 100,00% | 5 306,65 | 100,00% |

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego

Łączne zużycie energii w sektorze mieszkalnictwa wyniosło w 2014 roku 21 016,10 MWh, a towarzysząca mu emisja 5 306,65 Mg CO2. Największa ilość energii pochodzi ze spalania biomasy (ok. 39 %) oraz węgla kamiennego (31 %). Natomiast największa emisja pochodzi z energii elektrycznej (54 % ogółu). Całkowity poziom zużycia energii oraz emisji CO2 utrzymuje się w ostatnich latach na zbliżonym poziomie.

Poziom zużycia energii oraz emisji CO2 przedstawiony został na poniższych wykresach.

Wykres 5. Zużycie energii w sektorze mieszkalnictwa

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego

Wykres 6. Emisja CO2 w sektorze mieszkalnictwa

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego

Wykres 7. Udział nośników energii w sektorze mieszkalnictwa

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego

## Transport

W niniejszym podrozdziale przedstawiona została emisja CO2 związana z transportem realizowanym na terenie gminy Stary Targ. W obliczeniu uwzględniono m.in. transport realizowany przez pojazdy gminne, transport pasażerski (samochodowy oraz kolejowy) oraz transport prywatny. W obliczeniach uwzględniono m.in. typy pojazdów, średnie spalanie poszczególnych pojazdów, roczny przebieg na terenie gminy Stary Targ. Szczegółowe informacje przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 18. Zużycie energii oraz emisja CO2 w sektorze transportu

| nośnik energii | zużycie energii | emisja CO2 |
| --- | --- | --- |
|  | [MWh] | [%] | [Mg] | [%] |
| olej napędowy | 22 984,60 | 50,91% | 6 067,94 | 52,76% |
| benzyna | 14 535,36 | 32,19% | 3 590,23 | 31,22% |
| gaz LPG | 7 419,56 | 16,43% | 1 669,40 | 14,52% |
| energia elektryczna | 208,61 | 0,46% | 173,56 | 1,51% |
| RAZEM | 45 148,13 | 100,00% | 11 501,13 | 100,00% |

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego

Całkowite zużycie energii w sektorze transportu wyniosło w 2014 roku 45 148,13 MWh. Największa ilość energii (ok. 51%) pochodzi ze spalania oleju napędowego – najpopularniejszego paliwa transportowego w transporcie autobusowym i ciężarowym. Ok. 32% energii pochodzi ze spalania benzyny, a 16% z gazu LPG. Energia elektryczna wykorzystywana w transporcie kolejowym stanowi ok. 0,5% całkowitego zużycia energii. Całkowita emisja CO2 wyniosła w 2014 roku 11 501,13Mg. Zużycie przedstawione zostało poniżej także w formie graficznej.

Wykres 8.Zużycie energii w sektorze transportu

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego

Wykres 9. Emisja CO2 w sektorze transportu

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego

W poniższej tabeli oraz na wykresach przedstawione zostało zużycie energii oraz emisja CO2 w podziale na poszczególne grupy użytkowników. Największa ilość energii oraz emisji CO2 pochodzi z transportu prywatnego (ok. 99%).

Tabela 19.Zużycie energii oraz emisja CO2w sektorze transportu w podziale na użytkowników ruchu

| nośnik energii | zużycie energii | emisja CO2 |
| --- | --- | --- |
|  | [MWh] | [%] | [Mg] | [%] |
| pojazdy gminne | 45,50 | 0,10% | 12,01 | 0,10% |
| AŻ Rydwan | 58,39 | 0,13% | 15,41 | 0,13% |
| PUHLachota | 427,37 | 0,95% | 112,83 | 0,98% |
| Przewozy Regionalne | 208,61 | 0,46% | 173,56 | 1,51% |
| transport prywatny | 44 408,27 | 98,36% | 11 187,32 | 97,27% |
| RAZEM | 45 148,13 | 100,00% | 11 501,13 | 100,00% |

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego

Wykres 10. Zużycie energii w sektorze transportu w podziale na użytkowników ruchu

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego

Wykres 11 Emisja CO2 w sektorze transportu w podziale na użytkowników ruchu

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego

## Oświetlenie publiczne

W danej podgrupie uwzględnione zostało zużycie energii oraz emisja CO2 związana z funkcjonującym na terenie gminy oświetleniem gminnym. Obliczenie dokonano na podstawie informacji Urzędu Gminy Stary Targ. W kalkulacji uwzględniono łączną moc wszystkich zainstalowanych na terenie gminy opraw – 409 opraw o łącznej mocy 30,855 kW.Zużycie energii obliczono na podstawie rzeczywistego zużycia udokumentowanego opłaconymi fakturami. Szczegółowe informacje o zużyciu energii elektrycznej oraz emisji CO2związanej z oświetleniem publicznym przedstawiono w poniższej tabeli oraz na wykresach.

Tabela 20. Zużycie energii oraz emisja CO2 związana z oświetleniem gminnym

| nośnik energii | zużycie energii | emisja CO2 |
| --- | --- | --- |
|  | [MWh] | [%] | [Mg] | [%] |
| energia elektryczna | 183,60 | 100,00% | 152,76 | 100,00% |
| RAZEM | 183,60 | 100,00% | 152,76 | 100,00% |

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego

Wykres 12. Zużycie energii oraz emisja CO2 związana z oświetleniem gminnym

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego

## Gospodarka wodno-ściekowa

W sektorze gospodarki wodno-ściekowej uwzględniono zużycie energii związane z zaopatrywaniem gminy Stary Targ w wodę pitną i odprowadzeniem ścieków. Infrastrukturą wodno-ściekową na terenie gminy (oczyszczalniami ścieków, stacjami poboru wody, stacjami uzdatniania wody, przepompowniami ścieków etc.) zarządza Gminy Stary Targ. Całkowite zużycie energii (elektrycznej) oraz poziom emisji CO2 w tych obiektach przedstawione zostały w poniższej tabeli oraz na wykresach.

Tabela 21. Zużycie energii oraz emisja CO2 w sektorze wodno-ściekowym

| nośnik energii | zużycie energii | emisja CO2 |
| --- | --- | --- |
|  | [MWh] | [%] | [Mg] | [%] |
| energia elektryczna | 220,00 | 100,00% | 183,04 | 100,00% |
| RAZEM | 220,00 | 100,00% | 183,04 | 100,00% |

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego

Wykres 13. Zużycie energii oraz emisja CO2 w sektorze wodno-ściekowym

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego

## Sektor przedsiębiorstw

W podrozdziale uwzględniona została emisja gazów cieplarnianych (CO2) pochodząca od funkcjonujących na terenie gminy podmiotów gospodarczych (przemysłowych, handlowych, usługowych).

Inwentaryzacja przeprowadzona została w oparciu o zbiorcze dane o zużyciu energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu w sektorze przedsiębiorstw, a także na podstawie informacji pozyskanych podczas badania ankietowego przeprowadzonego wśród funkcjonujących na terenie gminy przedsiębiorstw. W inwentaryzacji wykorzystane zostały również zbiorcze dane statystyczne oraz standardowe wskaźniki zużycia energii cieplnej w budynkach przemysłowych i usługowych (ilość kWh/m2rocznie w zależności od roku budowy). Wyniki inwentaryzacji przedstawione zostały w poniższej tabeli.

Tabela 22. Zużycie energii oraz emisja CO2 w sektorze przedsiębiorstw

| nośnik energii | zużycie energii | emisja CO2 |
| --- | --- | --- |
|  | [MWh] | [%] | [Mg] | [%] |
| energia elektryczna | 1 452,65 | 48,68% | 1 208,60 | 83,32% |
| ciepło sieciowe | 225,15 | 7,55% | 0,68 | 0,05% |
| węgiel kamienny | 651,08 | 21,82% | 222,02 | 15,31% |
| biomasa | 576,72 | 19,33% | 0,00 | 0,00% |
| olej opałowy | 31,38 | 1,05% | 8,66 | 0,60% |
| gaz płynny | 47,07 | 1,58% | 10,59 | 0,73% |
| RAZEM | 2 984,04 | 100,00% | 1 450,55 | 100,00% |

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego

Zużycie energii w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w 2014 roku 2 984,04 MWh. Zdecydowaną większość energii stanowi energia elektryczna (ok.49 %), która wykorzystywana jest głównie na cele produkcyjne, technologiczne oraz w niewielkim stopniu na cele grzewcze. Wśród pozostałych nośników energii na szerszą skalę wykorzystywany jest także węgiel kamienny (ok. 22% ogółu energii) oraz biomasa (ok. 19 %).

Całkowita emisja w sektorze przedsiębiorstw wyniosła w 2014 roku 1 405,55 Mg CO2. Najbardziej emisyjnym nośnikiem była energia elektryczna (ok. 83 % całkowitej emisji). Poziom zużycia energii oraz emisji CO2 przedstawiony został na poniższych wykresach.

Wykres 14. Zużycie energii w sektorze przedsiębiorstw

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego

Wykres 15. Emisja CO2 w sektorze przedsiębiorstw

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego

Wykres 16. Zużycie energii oraz emisja CO2 w sektorze przedsiębiorstw

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego

## Podsumowanie inwentaryzacji zużycia energii oraz emisji dwutlenku węgla na terenie gminy

Przeprowadzona inwentaryzacja ukazała skalę zużycia energii oraz emisji CO2 w poszczególnych sektorach na terenie gminy Stary Targ. Zarówno większość energii jak i emisji CO2 na terenie gminy Stary Targ pochodzi z sektora transportu (odpowiednio 60% i 63% ogółu). Wysoki poziom notowany jest także dla sektora mieszkalnictwa. Szczegóły przedstawiono w poniższej tabeli oraz na wykresach.

Tabela 23. Podsumowanie zużycia energii oraz emisji CO2 na terenie gminy Stary Targ w podziale na sektory

| nośnik energii | zużycie energii | emisja CO2 |
| --- | --- | --- |
|  | [MWh] | [%] | [Mg] | [%] |
| użyteczność publiczna | 1 588,76 | 2,23% | 331,18 | 1,75% |
| mieszkalnictwo | 21 016,10 | 29,54% | 5 306,65 | 28,04% |
| transport | 45 148,13 | 63,46% | 11 501,13 | 60,77% |
| oświetlenie publiczne | 183,60 | 0,26% | 152,76 | 0,81% |
| gospodarka wodno-ściekowa | 220,00 | 0,31% | 183,04 | 0,97% |
| sektor przedsiębiorstw | 2 984,04 | 4,19% | 1 450,55 | 7,66% |
| RAZEM | 71 140,64 | 100,00% | 18 925,31 | 100,00% |

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego

Wykres 17. Zużycie energii w gminie Stary Targ w podziale na sektory

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego

Wykres 18. Emisja CO2 w gminie Stary Targ w podziale na sektory

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego

Wykres 19. Udział poszczególnych sektorów w całkowitym zużyciu energii oraz emisji CO2 na terenie gminy Stary Targ

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego

W poniższych tabelach oraz na wykresach przedstawiono poziom zużycia energii oraz emisji CO2 w podziale na nośniki energii. Największy poziom energii pochodzi ze spalania paliw transportowych (oleju napędowego oraz benzyny), natomiast największa emisja CO2 pochodzi ze spalania oleju napędowego oraz energii elektrycznej.

Tabela 24. Podsumowanie zużycia energii oraz emisji CO2 na terenie gminy Stary Targ w podziale na nośniki energii

| nośnik energii | zużycie energii | emisja CO2 |
| --- | --- | --- |
|  | [MWh] | [%] | [Mg] | [%] |
| energia elektryczna | 5 503,08 | 7,76% | 4 578,56 | 24,42% |
| ciepło sieciowe | 3 203,72 | 4,52% | 9,61 | 0,05% |
| węgiel kamienny | 7 620,63 | 10,74% | 2 598,63 | 13,86% |
| gaz płynny | 641,10 | 0,90% | 144,25 | 0,77% |
| olej opałowy | 337,40 | 0,48% | 93,12 | 0,50% |
| biomasa | 8 686,58 | 12,25% | 0,00 | 0,00% |
| olej napędowy | 22 984,60 | 32,40% | 6 067,94 | 32,36% |
| benzyna | 14 535,36 | 20,49% | 3 590,23 | 19,15% |
| gaz LPG | 7 419,56 | 10,46% | 1 669,40 | 8,90% |
| RAZEM | 70 932,03 | 100,00% | 18 751,75 | 100,00% |

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego

Wykres 20. Zużycie energii w gminie Stary Targ w podziale na nośniki energii

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego

Wykres 21. Emisja CO2 w gminie Stary Targ w podziale na nośniki energii

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego

Wykres 22. Udział poszczególnych nośników energii w całkowitym zużyciu energii oraz emisji CO2 na terenie gminy Stary Targ

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego

## Identyfikacja obszarów problemowych

Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stary Targ wynika nie tylko z przeprowadzonej inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla, ale również z analizy czynników społeczno-gospodarczych charakteryzujących gminę Stary Targ. W celu dokonania właściwego doboru instrumentów i zakresu interwencji przeprowadzono analizę SWOT, tj. zidentyfikowano silne i słabe strony gminy Stary Targ, a także szanse i zagrożenia, które mogą wywierać istotny wpływ na osiągnięcie zakładanych celów redukcji emisji gazów cieplarnianych – warunkując tym samym powodzenie wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stary Targ.

Tabela 25.Analiza SWOT - Uwarunkowania realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stary Targ

| SILNE STRONY | SŁABE STRONY |
| --- | --- |
| Wysoka świadomość władz samorządowych w zakresie ochrony środowiska i procesu zarządzania energią; Aktywna postawa władz samorządowych w zakresie działań na rzecz ochrony klimatu; Dobra dostępność do infrastruktury energetycznej, kanalizacyjnej i wodociągowej; Doświadczenie gminy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, w tym także na przedsięwzięcia energooszczędne; Doświadczenie gminy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, w tym także na przedsięwzięcia energooszczędne; Podejmowanie działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej – termomodernizacje, modernizacje źródeł ciepła oraz infrastruktury energetycznej; Duży udział budynków użyteczności publicznej poddanych termomodernizacji. | Niewystarczające środki budżetowe na realizację działań podnoszących efektywność energetyczną; Niewielki potencjał odnawialnych źródeł energii na terenie gminy; Znaczny udział niskosprawnych węglowych źródeł ciepła w ogrzewaniu indywidualnym; Niewielka świadomość społeczna w zakresie ochrony klimatu. |
| SZANSE | ZAGROŻENIA |
| Możliwość wsparcia finansowego na realizację przedsięwzięć podnoszących efektywność energetyczną (fundusze europejskie i krajowe); Uchwalone kompleksowe regulacje prawne w zakresie OZE; Rozwój technologii energooszczędnych oraz ich większa dostępność; Modernizacja sektora elektroenergetycznego w Polsce; Rozwój rynku usług energetycznych; Wzrost cen energii pochodzącej ze źródeł konwencjonalnych; Wymiana środków transportu na pojazdy efektywniejsze i energooszczędne; Wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa; Rosnące zapotrzebowanie na działania proefektywnościowe; Rozwój bazy mieszkaniowej o nowe, energooszczędne budynki; Rozwój technologii ICT. | Ogólnokrajowy trend wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną; Prognozowany wzrost udziału transportu indywidualnego; Wysoki koszt inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii; Uwarunkowania prawne wydłużające proces inwestycyjny; Niekorzystne trendy demograficzne – starzenie się społeczeństwa; Ubożenie społeczeństwa. |

Źródło: opracowanie własne

Obszary problemowe

Do najważniejszych problemów występujących na terenie gminy Stary Targ zaliczono:

- Użyteczność publiczna – wysoki udział budynków ogrzewanych węglem oraz produktami węglopochodnymi;

- Mieszkalnictwo i sektor przedsiębiorstw – stosunkowo niewielki udział budynków podłączonych do sieci ciepłowniczej oraz wysoki udział obiektów ogrzewanych węglem;

- Transport – wysoki poziom zużycia energii oraz emisji CO2 w sektorze transportu, związany z dużym natężeniem ruchu na drogach w gminie;

- Oświetlenie publiczne – brak stosowania oświetlenia wykorzystującego odnawialne źródła energii.

# Strategia do roku 2020 na rzecz ograniczania emisji gazów cieplarnianych

## Długoterminowa strategia, cele i zobowiązania

Gmina Stary Targ poprzez opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej zobowiązuje się do podejmowania wszelkich działań zmierzających do poprawy jakości powietrza na jej obszarze, a w szczególności do:

- Redukcji emisji gazów cieplarnianych;

- Zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;

- Redukcji zużycia energii finalnej poprzez podniesienie poziomu efektywności energetycznej.

Powyższe cele będą przyświecać Gminie Stary Targ nie tylko w okresie obowiązywania niniejszego Planu (do roku 2020), ale także w dalszej perspektywie czasowej. Realizacja założeń długoterminowych będzie możliwa dzięki podejmowaniu konkretnych działań ukierunkowanych na poprawę jakości powietrza. Do kluczowych zadań należy zaliczyć:

- Kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych;

- Zwiększanie poziomu wyposażenia Gminy w infrastrukturę energetyczną (sieć gazową oraz ciepłowniczą);

- Modernizację technologii służących do ogrzewania budynków i wykorzystanie instalacji ekologicznych;

- Propagowanie oraz wspieranie wykorzystania energii odnawialnej (w szczególności instalacja paneli fotowoltaicznych/kolektorów słonecznych, pomp ciepła oraz wykorzystanie biomasy);

- Budowę ścieżek rowerowych i propagowanie transportu rowerowego;

- Właściwe planowanie przestrzeni urbanistycznej;

- Podejmowanie działań promujących wszelkie sposoby redukcji emisji CO2 oraz podniesienie efektywności energetycznej.

Konieczne jest, aby wszelkie zaplanowane do realizacji działania były odpowiednio skoordynowane. Powinna zostać także zachowana spójność i ciągłość procesu wdrażania celów, co pozostaje w gestii przedstawicieli władz samorządu terytorialnego. Ponadto w realizację poszczególnych założeń powinni być zaangażowani wszyscy interesariusze Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, a w szczególności:

- Mieszkańcy Gminy Stary Targ;

- Przedsiębiorstwa funkcjonujące na terenie Gminy Stary Targ, w tym przede wszystkim przedsiębiorstwa energetyczne, komunalne, wodno-kanalizacyjne etc;

- Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;

- Przedsiębiorstwa transportowe;

- Organizacje pozarządowe.

Interesariusze są (będą) angażowani we wspólną realizację i wdrożenie Planu gospodarki niskoemisyjnej na każdym etapie poprzez:

- Udział w badaniu ankietowym dotyczącym bieżącego zużycia energii oraz potrzeb inwestycyjnych;

- Udział w spotkaniach informacyjnych/konsultacyjnych dotyczących przygotowania i wdrożenia Planu gospodarki niskoemisyjnej;

- Zgłaszanie propozycji przedsięwzięć służących ograniczeniu zapotrzebowania na energię;

- Bieżące spotkania z władzami samorządowymi w zakresie wspólnej realizacji inwestycji oraz możliwości pozyskania dofinansowania;

- Monitoring realizowanych działań.

### Cel strategiczny

Fundamentem procesu formułowania celów było założenie, iż powinny być one zgodne z koncepcją SMART – cele powinny być sprecyzowane, mierzalne, osiągalne, realistyczne i ograniczone czasowo. Hierarchizacja celów dokonana została na dwóch poziomach: strategicznym (cel strategiczny) oraz operacyjnym (cele szczegółowe). Cel strategiczny określa długoterminowe kierunki działania gminy, natomiast cele szczegółowe stanowią jego uzupełnienie.

Niniejszy dokument formułuje następujące cele strategiczne:

  - Redukcja zużycia energii finalnej w 2020 roku (w stosunku do przyjętego roku bazowego – 2014) wyniesie 1 270 MWh, tj. 1,79 %;

  - Redukcja emisji CO2 w 2020 roku (w stosunku do przyjętego roku bazowego – 2014) wyniesie 384 Mg, tj. 2,05 %;

  - Wzrost udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w stosunku do przyjętego roku bazowego – 2014) wyniesie 15 MWh, tj. 0,17 %;

Szczegóły przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 26. Cele strategiczne w odniesieniu do roku bazowego (2014)

|  | 2014 | Poziom zmiany | Zmiana % (w stosunku do 2014) |
| --- | --- | --- | --- |
| Zużycie energii [MWh] | 70 932,03 | 1 270 | 1,79 % |
| Emisja CO2 [Mg] | 18 751,75 | 384 | 2,05 % |
| Energia z OZE [MWh] | 8 686,58 | 15 | 0,17 % |

Źródło: opracowanie własne

Osiągnięcie założonych celów redukcji zużycia energii oraz emisji CO2będzie możliwe jedynie dzięki systemowym działaniom władz samorządowych w zakresie zwiększenia efektywności energii, wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz edukacji społecznej.

### Cele szczegółowe

Strategicznym celem, wyznaczonym w poprzednim podrozdziale, jest redukcja zużycia energii oraz emisji CO2. Osiągnięcie celu strategicznego będzie możliwe poprzez realizację celów szczegółowych. Zdefiniowane zostały następujące cele szczegółowe:

- Ograniczenie „niskiej emisji” z mieszkalnictwa;

- Wzrost liczby budynków (komunalnych, mieszkalnych, użyteczności publicznej) objętych termomodernizacją;

- Rozwój i poprawa jakości systemów energetycznych na terenie Gminy;

- Wzrost wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii;

- Wzrost liczby zmodernizowanych systemów grzewczych i wprowadzonych w tym zakresie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii;

- Kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy;

- Ograniczenie zużycia i kosztów energii używanej przez odbiorców;

- Poprawa bezpieczeństwa energetycznego i ekologicznego;

- Ograniczenie emisji komunikacyjnej;

- Wprowadzenie nowoczesnych technologii w budownictwie.

## Zadania średnio i krótkoterminowe planowane do realizacji do 2020 roku

Osiągnięcie założonych celów (strategicznego oraz szczegółowych) będzie możliwe dzięki realizacji konkretnych działań w wyznaczonym horyzoncie czasowym – do 2020 roku. W ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stary Targ wyszczególniono działania:

- Inwestycyjne

- Nieinwestycyjne

Zadania, których realizatorem będzie Gmina Stary Targ,zostały wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Targ. Przedsięwzięcia zaplanowane przez inne podmioty i przedsiębiorstwa pochodzą z aktualnych Planów Rozwoju lub innych dokumentów określających strategię ich działania na najbliższe lata i pozostają w gestii ich realizatorów.

### Opis planowanych działań

W niniejszym rozdziale przedstawione zostały działania z zakresu efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii, które przyczynią się do osiągnięcia zakładanych celów – m.in. redukcji emisji CO2 do atmosfery oraz redukcji zużycia energii.

Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowościach Stary Targ, Waplewo Wielkie, Szropy

W ramach zadania planowana jest modernizacja oświetlenia na terenie gminy Stary Targ. Przewidziany jest zarówno montaż opraw wykorzystujących odnawialne źródła energii, jak i wymiana/modernizacja już istniejących opraw na rozwiązania energooszczędne.

- Redukcja zużycia energii – 15 MWh;

- Redukcja emisji CO2 – 13 Mg CO2.

Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Jodłówka

Zadanie obejmuje modernizację stacji uzdatniania (termomodernizację budynku oraz modernizację urządzeń wykorzystywanych w procesie technologicznym). Efektem realizacji będzie oszczędność w zużyciu energii grzewczej oraz energii elektrycznej związanej z poborem i uzdatnianiem wody.

- Redukcja zużycia energii – 20 MWh;

- Redukcja emisji CO2 – 17 Mg CO2.

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy

W ramach zadania wykonana zostanie instalacja fotowoltaiczna na budynku Urzędu Gminy w Starym Targu. Parametry oraz szczegółowe rozwiązania techniczne ustalone zostaną w dokumentacji projektowej. W obliczeniach przyjęto średnie parametry instalacji stosowanych na budynkach użyteczności publicznej.

- Redukcja zużycia energii – 15 MWh;

- Redukcja emisji CO2 – 13 Mg CO2;

- Energia pochodząca ze źródeł odnawialnych – 15 MWh.

Modernizacja budynku po przedszkolu w Waplewie Wielkim na mieszkania socjalne

Zadanie obejmuje wykonanie prac modernizacyjnych w dawnym budynku przedszkola w Waplewie Wielkim. Budynek będzie spełniał wszelkie wymogi dotyczące efektywności energetycznej. Parametry oraz szczegółowe rozwiązania techniczne ustalone zostaną w dokumentacji projektowej oraz audycie energetycznym.

- Redukcja zużycia energii – 10 MWh;

- Redukcja emisji CO2 – 8 Mg CO2.

Wykonanie ścieżki rowerowej na terenie Gminy Stary Targ z wykorzystaniem nieczynnej linii kolejowej Malbork-Małdyty

W celu zmniejszenia zużycia paliw w ruchu drogowym wspierane będą alternatywne środki transportu na terenie Gminy – m.in. komunikacja rowerowa. W tym celu konieczna będzie rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej – systemu ścieżek rowerowych zapewniających bezpieczeństwo rowerzystom, poprzez odseparowanie od ruchu drogowego. Dostępność tras rowerowych oraz ich odpowiednie przygotowanie wpłynie na podniesienie atrakcyjności roweru jako środka codziennego transportu i skłoni kierowców do przesiadania się z samochodu na rower. Bezpośrednim efektem będzie zmniejszenie ruchu samochodowego (lokalnego) na terenie gminy, co wpłynie na ograniczenie emisji związanej ze spalaniem paliw transportowych.

W obliczeniach przyjęto założenie, że dzięki rozbudowie ścieżek rowerowych na terenie gminy ruch samochodowy (osobowy) zmniejszy się o 0,5%.

- Redukcja zużycia energii – 200 MWh;

- Redukcja emisji CO2 – 50 Mg CO2.

Działania nieinwestycyjne (np. kampanie informacyjne, organizacja zajęć/festynów poświęconych tematyce oszczędzania energii)

Obok działań inwestycyjnych, niezbędnym czynnikiem do osiągnięcia oszczędności energetycznych jest podnoszenie świadomości użytkowników końcowych w zakresie poszanowania energii. Odbywać się to będzie poprzez szeroko zakrojone działania informacyjno-promocyjne. Planowane jest przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród mieszkańców z wykorzystaniem środków masowego przekazu, a także sporządzanie publikacji na temat inteligentnego wykorzystania energii (broszury informacyjne, ulotki, plakaty). Działania te pozwolą na kształtowanieproekologicznych zachowań mieszkańców. W dłuższej perspektywie czasowej działania te przyczynią się do racjonalnego korzystania z energii w życiu codziennym. W ramach działania rozważane jest także np. stworzenie portalu internetowego (podstrony w serwisie internetowym Gminy) dotyczącego poszanowania energii. Na portalu zamieszczane będą różne publikacje dotyczące oszczędności energii, przykłady oraz korzyści płynące z działań proekologicznych. Portal stanowić będzie także przewodnik dla mieszkańców oraz firm i innych instytucji na temat możliwości pozyskania dofinansowania na projekty związane z efektywnością energetyczną. Działanie zakłada również możliwość zorganizowania na terenie Gminy „Dni Energii” (w formie np. festynów, imprez dla mieszkańców). Imprezy poświęcone będą tematyce ochrony klimatu, oszczędnego gospodarowania energią oraz wspierania rozwiązań energooszczędnych. Dni Energii łączyć będą funkcję edukacyjną (prezentacje, wykłady dotyczące poszanowania energii) z funkcją rozrywkowo-rekreacyjną (konkursy, warsztaty, zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych). Organizacja Dni Energii przyczyni się do kształtowania działań proekologicznych wśród mieszkańców. W obliczeniach przyjęto założenie, że działania nieinwestycyjne przyczynią się do ograniczenia zużycia energii i emisji CO2 o 1% w sektorze mieszkalnictwa i transportu prywatnego.

- Redukcja zużycia energii – 650 MWh;

- Redukcja emisji CO2 – 170 Mg CO2.

Stosowanie „zielonych zamówień”

Władze samorządowe gminy Stary Targ rozważą stosowanie w poszczególnych postępowaniach przetargowych procedury „zielonych zamówień”. Wśród kryteriów wyboru wykonawców usług lub dostawców produktów stosowane będą kryteria ekologiczne wpływające na ograniczenie zużycia energii oraz emisji szkodliwych substancji do środowiska.

- Redukcja zużycia energii – 50 MWh;

- Redukcja emisji CO2 – 30 Mg CO2.

Prace termomodernizacyjne w budynkach prywatnych

W ramach działania przewidziane jest przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w prywatnych budynkach mieszkalnych (domach jednorodzinnych, budynkach zarządzanych przez Spółdzielnie i Wspólnoty Mieszkaniowe). Działanie obejmie m.in. ocieplenie elewacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę źródeł ciepła. Zadanie będzie niezależne od władz samorządowych Gminy Stary Targ, przedsięwzięcia finansowane będą ze środków własnych właścicieli. W obliczeniach przyjęto założenie, że prace termomodernizacyjne przeprowadzi ok. 5% właścicieli gospodarstw domowych oraz budynków wykorzystywanych na działalność gospodarczą na terenie gminy.

- Redukcja zużycia energii – 300 MWh;

- Redukcja emisji CO2 – 75 Mg CO2.

Modernizacja systemu elektroenergetycznego na terenie gminy

Grupa przedsięwzięć wynikająca z Planu rozwoju ENERGA OPERATOR S.A. Oddział Olsztyn na lata 2014-2020 w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną. Dzięki zaplanowanym działaniom możliwe będzie podłączenie do sieci elektroenergetycznej nowych odbiorców. Bardzo ważnym efektem modernizacji sieci będzie zmniejszenie strat przesyłowych energii elektrycznej.

- Redukcja zużycia energii – 10 MWh;

- Redukcja emisji CO2 – 8 Mg CO2.

### Harmonogram wdrażania

Harmonogram wdrażania przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 27. Harmonogram wdrażania przedsięwzięć

| L.p. | Realizator | Zadanie | Okres realizacji | Redukcja zużycia energii [MWh] | Redukcja emisji CO2 [Mg] | Energia pochodząca ze źródeł odnawialnych [MWh] | Możliwe źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gmina Stary Targ | Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowościach Stary Targ, Waplewo Wielkie, Szropy | 2016-2020 | 15 | 13 | - | środki własne gminy, środki NFOŚiGW, RPO WP |
| 2 | Gmina Stary Targ | Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Jodłówka | 2016-2020 | 20 | 17 | - | środki własne gminy, środki NFOŚiGW, RPO WP |
| 3 | Gmina Stary Targ | Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy | 2016-2020 | 15 | 13 | 15 | środki własne gminy, środki NFOŚiGW, RPO WP |
| 4 | Gmina Stary Targ | Modernizacja budynku po przedszkolu w Waplewie Wielkim na mieszkania socjalne | 2016-2020 | 10 | 8 | - | środki własne gminy, środki NFOŚiGW, RPO WP |
| 5 | Gmina Stary Targ | Wykonanie ścieżki rowerowej na terenie Gminy Stary Targ z wykorzystaniem nieczynnej linii kolejowej Malbork-Małdyty | 2016-2020 | 200 | 50 | - | środki własne gminy, środki NFOŚiGW, RPO WP |
| 6 | Gmina Stary Targ | Działania nieinwestycyjne: Kampanie informacyjne Organizacja zajęć/festynów poświęconych tematyce oszczędzania energii | 2016-2020 | 650 | 170 | - | środki własne gminy, środki NFOŚiGW |
| 7 | Gmina Stary Targ | Stosowanie „zielonych zamówień” | 2016-2020 | 50 | 30 | - | - |
| 8 | Mieszkańcy / Przedsiębiorcy | Prace termomodernizacyjne w budynkach prywatnych | 2016-2020 | 300 | 75 | - | środki prywatne, środki NFOŚiGW |
| 9 | ENERGA OPERATOR S.A. | Modernizacja systemu elektroenergetycznego na terenie gminy | 2016-2019 | 10 | 8 | - | środki prywatne |
| 10 | Gmina Stary Targ | Modernizacja systemu ciepłowniczego w miejscowości Stary Targ wraz z wymianą źródła ciepła na kotły na pelet | 2020-2021 | 1,4 | 10 | 0,6 | środki własne gminy, środki RPO WP |
|  |  |  |  | 1 271,4 | 394 | 15,6 |  |

# Wdrożenie Planu - aspekty organizacyjne i finansowe

## Opracowanie i wdrożenie Planu

Wdrażanie postanowień Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stary Targ jest działaniem kluczowym, które powinno doprowadzić do realizacji celów i osiągnięcia założonych efektów. Jest to proces bardzo pracochłonny, wymagający dokładnego zaplanowania w czasie. Jednocześnie jest to najbardziej skomplikowana faza działań zarówno pod względem technicznym, jak i finansowym.

Przygotowanie i realizacja niniejszego Planu leży w gestii Gminy Stary Targ, której zadaniem są wszystkie sprawy o znaczeniu lokalnym wykonywane w celu zaspakajania potrzeb jej mieszkańców. Odpowiedzialność za skuteczne opracowanie i wdrożenie Planu, z racji zajmowanego stanowiska, ponosi Wójt Gminy Stary Targ. Wójt powierza kompetencje wykonawcze pracownikom Urzędu Gminy, którzy posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie.

W strukturze Urzędu, Zarządzeniem Wójta powołany zostanie zespół odpowiedzialny za przygotowanie i wdrożenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, w tym za wdrożenie zadań określonych w Planie. Zespół złożony zostanie z pracowników Urzędu Gminy Stary Targ, którzy swoje zadania będą wykonywać w ramach swoich obowiązków służbowych. Struktura zespołu przedstawia się następująco:

- Koordynator Projektu;

- Członek zespołu w zakresie merytorycznej realizacji projektu;

- Członek zespołu w zakresie wsparcia w dziedzinie ochrony środowiska;

- Członek zespołu ds. obsługi finansowo-księgowej oraz wsparcia w zakresie zamówień publicznych

Praca Zespołu odbywać się będzie w oparciu o regulamin wewnętrzny zatwierdzony przez władze Gminy. Szczegółowy zakres zadań, każdego z członków Zespołu na etapie opracowywania Planu i jego wdrożenia ujęto w tabeli.

Tabela 28.Podział obowiązków członków Zespołu ds. opracowania i wdrożenia PGN dla Gminy Stary Targ

| Stanowisko | Zakres obowiązków |
| --- | --- |
| Koordynator Projektu | Kierowanie i nadzorowanie całokształtem prac Zespołu, Nadzór oraz delegowanie bezpośrednich poleceń do osób odpowiedzialnych za wszystkie obszary zarządzania projektem, Zapewnienie ciągłości realizowanych prac nad projektem, Zwoływanie w miarę potrzeb spotkań roboczych Zespołu, Kontakt z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Nadzór nad wypełnianiem obowiązków Gminy wynikających z umowy o dofinansowanie, Weryfikacja zgodności ponoszonych wydatków objętych wnioskiem o płatność z umową o dofinansowanie, Nadzór nad realizacją merytoryczną projektu zgodnie z umową o dofinansowanie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, w tym przepisami dotyczącymi konkurencji, pomocy publicznej, udzielania zamówień publicznych, ochrony środowiska, a także zasadami polityki równych szans i wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Nadzór nad realizacją zadań promocyjnych i informacyjnych w ramach projektu, Nadzór nad prawidłowym kwalifikowaniem kosztów związanych z realizacją projektu, Nadzór nad realizacją zawartych umów z wykonawcami, odbiór wykonanego przedmiotu zamówienia, weryfikacja zgodności wykonywanych usług, za które jest dokonywana płatność z zawartą umową z wykonawcą, Nadzór nad prowadzeniem odpowiedniej dokumentacji dotyczącej realizowanych zamówień, w tym nad przygotowaniem rozliczeń rzeczowych i finansowych inwestycji, Przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań mających na celu wyłonienie wykonawców zgodnie ze stosowanymi przepisami prawa oraz wytycznymi POIŚ. Nadzór nad realizacją trwałości projektu w okresie 5 lat od jego zakończenia, Nadzór nad wdrażaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stary Targ; |
| Członek Zespołu w zakresie merytorycznej realizacji projektu | Realizacja merytoryczna projektu zgodnie z umową o dofinansowanie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, w tym przepisami dotyczącymi konkurencji, pomocy publicznej, udzielania zamówień publicznych, ochrony środowiska oraz polityki równych szans oraz wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Bezpośredni kontakt z wykonawcą zamówień w ramach projektu, Przygotowywanie i przeprowadzenie postępowań w celu udzielenia zamówienia publicznego, przygotowanie SIWZ, sporządzanie informacji dotyczącej wyboru najkorzystniejszej oferty, sporządzanie umów o zamówienie publiczne zgodnie ze stosowanymi przepisami prawa oraz wytycznymi PO IiŚ. Odbiór wykonanego przedmiotu zamówienia, weryfikacja zgodności wykonywanych usług, za które jest dokonywana płatność z zawartą umową z wykonawcą, Przygotowanie i udostępnienie dokumentów związanych z realizacją projektu niezbędnych do sporządzania wniosków o płatność i rozliczenia projektu, Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji dotyczącej realizowanych zamówień, w tym przygotowanie rozliczeń rzeczowych i finansowych inwestycji, Realizacja działań zmierzających do podjęcia przez Radę Gminy o przyjęciu do Wieloletniej Prognozy Finansowej inwestycji wynikających z opracowanego Planu, Przechowywanie bazy danych informacji utworzonej w ramach realizacji projektu, Realizacja działań zmierzających do zapewnienia trwałości projektu w okresie 5 lat od jego zakończenia; |
| Członek Zespołu w zakresie wsparcia w dziedzinie ochrony środowiska | Konsultacje i opinie do realizacji merytorycznej projektu w zakresie spójności z programem ochrony środowiska, planami ochrony powietrza, Ocena i opinia o inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych z obszaru gminy, Konsultacje w zakresie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko; |
| Członek Zespołu ds. obsługi finansowo-księgowej oraz wsparcia w zakresie zamówień publicznych | Konsultacje i opinie do przygotowywanych i przeprowadzanych postępowań w mających na celu wyłonienie wykonawców, informacji dotyczącej wyboru najkorzystniejszej oferty, umów z wykonawcami zgodne ze stosowanymi przepisami prawa oraz wytycznymi PO IiŚ, Prowadzenie odrębnej ewidencji księgowej dla projektu, w tym wprowadzenie do polityki rachunkowości odpowiednich regulacji umożliwiających identyfikację wszystkich operacji związanych z projektem zgodnie z wytycznymi Programu Operacyjnego, Zapewnienie prawidłowości i terminowości rozliczeń finansowych w ramach projektu, Dokonywanie księgowania operacji związanych z projektem, Przygotowanie i udostępnienie dokumentów finansowo-księgowych niezbędnych do sporządzania wniosków o płatność i rozliczenia projektu; |
| Obowiązki wspólne Członków Zespołu | Raportowanie Koordynatorowi Projektu wszelkich kwestii mogących wpłynąć na zagrożenie prawidłowej realizacji projektu w celu uzgodnienia odpowiednich działań zaradczych lub korygujących; Udostępnienie wszelkich informacji zgromadzonych w toku prac związanych z realizacją projektu na polecenie Koordynatora Projektu; Archiwizacja wszelkich dokumentów związanych z realizacją projektu w okresie do 3 lat od zamknięcia PO IiŚ (zgodnie z postanowieniami art. 90 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 oraz art. 19 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006); Informowanie Koordynatora Projektu o wszelkich nieprawidłowościach i sytuacjach mogących mieć istotny wpływ na jego dalszy przebieg. |

Źródło: Zarządzenie Wójta Stary Targ

Prawidłowe wdrożenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz jego założeń będzie wymagać zaangażowania innych struktur gminnych, jak również instytucji i podmiotów działających na terenie Gminyindywidualnych oraz indywidulanych użytkowników energii. Plan będzie oddziaływał bezpośrednio lub pośrednio na mieszkańców gminy, Urząd Gminy oraz jego wydziały, gminne jednostki organizacyjne, samorządowe instytucje kultury, a także podmioty gospodarcze, organizacje pozarządowe orazwszystkie inne podmioty funkcjonujące na terenie gminy lub w jej otoczeniu.

Skuteczna realizacja postanowień Planu wymaga stworzenia warunków zapewniających spójność i ciągłość realizacji określonych celów i kierunków działań.

Na poziomie gminy oznacza to działania z zakresu:

- odpowiednich zapisów prawa lokalnego,

- uwzględniania postanowień Planu w dokumentach strategicznych i planistycznych,

- uwzględniania zapisów w wewnętrznych dokumentach Urzędu Gminy.

Wdrożenie natomiast będzie wymagać:

- monitorowania sytuacji energetycznej na terenie gminy,

- przygotowywania krótkoterminowych działań w perspektywie lat realizacji Planu: 2014–2020,

- prowadzenia zadań związanych z realizacją inwestycji wskazanych w Planie,

- rozwoju zagadnień zarządzania energią w mieście i planowania energetycznego na szczeblu gminnym i lokalnym,

- działań promujących i informacyjnych związanych z gospodarowaniem energią i ochroną środowiska.

Istotne znaczenie ma również odpowiednia kontrola i monitorowanie osiąganych efektów oraz ich raportowanie w celu aktualizacji powziętych założeń.

## Organizacja i finansowanie

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej stawia przed gminą Stary Targ liczne wyzwania, którym nie sposób podołać, bazując jedynie na środkach pochodzących z budżetu gminy. Przedsięwzięcia związane m.in. z poprawą efektywności energetycznej czy też wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii odnawialnej są z reguły zadaniami kosztochłonnymi. Są one możliwe do zrealizowania przy znacznym udziale środków zewnętrznych – zarówno krajowych jak i unijnych. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2014-2020 pozwoli kontynuować podjęte już działania ukierunkowane na redukcję emisji CO2 oraz umożliwi zainicjowanie nowych przedsięwzięć. W poniższych tabelach zaprezentowano możliwości finansowania przedsięwzięć wpisujących się w główną ideę przyświecającą wdrażanej niniejszym dokumentem gospodarce niskoemisyjnej. Przygotowane zestawienie obrazuje stan aktualny w momencie sporządzania dokumentu.

Tabela 29. Zestawienie możliwości finansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

| Oś Priorytetowa I – Zmniejszenie emisyjności gospodarki |
| --- |
| Priorytet inwestycyjny 4.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych |
| Zakres interwencji: | Projekty inwestycyjne dotyczące wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej. Przewiduje się wsparcie w szczególności na budowę i rozbudowę: lądowych farm wiatrowych, instalacji na biomasę, instalacji na biogaz, sieci przesyłowych i dystrybucyjnych umożliwiających przyłączenia jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do KSE oraz (w ograniczonym zakresie) jednostek wytwarzania energii wykorzystującej wodę i słońce oraz ciepła przy wykorzystaniu energii geotermalnej. |
| Beneficjenci: | organy władzy publicznej, w tym administracji rządowej oraz podległych jej organów i jednostek organizacyjnych, jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będących przedsiębiorcami. |
| Forma wsparcia: | Wsparcie bezzwrotne (dotacje)/wsparcie zwrotne |
| Priorytet inwestycyjny 4.2. Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach |
| Zakres interwencji: | Przewiduje się w szczególności wsparcie następujących obszarów: modernizacji i rozbudowy linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie, modernizacji energetycznej budynków w przedsiębiorstwach, zastosowania technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwie, budowy, rozbudowy i modernizacji instalacji OZE, zmiany systemu wytwarzania lub wykorzystania paliw i energii, zastosowanie energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii, w tym termomodernizacji budynków, wprowadzania systemów zarządzania energią, przeprowadzania audytów energetycznych (przemysłowych). |
| Beneficjenci: | przedsiębiorcy |
| Forma wsparcia: | Wsparcie bezzwrotne (dotacje)/wsparcie zwrotne |
| Priorytet inwestycyjny 4.3. Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym |
| Zakres interwencji: | Przewiduje się wsparcie kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej i mieszkaniowych wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne w zakresie związanym m.in. z: ociepleniem obiektu, wymianą okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne, przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniem źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji, zastosowanie automatyki pogodowej i systemów zarządzania budynkiem, budową lub modernizacją wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacją dotychczasowych źródeł ciepła, instalacją mikrogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne, instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, instalacją systemów chłodzących, w tym również z OZE. |
| Beneficjenci: | organy administracji publicznej, w tym administracji rządowej oraz podległy jej organy i jednostki organizacyjne, jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne (w szczególności dla miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych oraz miast regionalnych i subregionalnych), państwowe jednostki budżetowe, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będących przedsiębiorcami. |
| Forma wsparcia: | Wsparcie bezzwrotne (dotacje)/wsparcie zwrotne (w tym instrumenty finansowe oraz różne formy partnerstwa publiczno-prywatnego) |
| Priorytet inwestycyjny 4.4. Rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji działających na niskich i średnich poziomach napięcia |
| Zakres interwencji: | Przewiduje się wsparcie w szczególności następujących obszarów: budowa lub przebudowa w kierunku inteligentnych sieci dystrybucyjnych średniego, niskiego napięcia dedykowanych zwiększeniu wytwarzania w OZE i/lub ograniczaniu zużycia energii, w tym wymiana transformatorów, kompleksowe pilotażowe i demonstracyjne projekty wdrażające inteligentne rozwiązania na danym obszarze mające na celu optymalizację wykorzystania energii wytworzonej z OZE i/lub racjonalizację zużycia energii, inteligentny system pomiarowy - (wyłącznie jako element budowy lub przebudowy w kierunku inteligentnych sieci elektroenergetycznych dla rozwoju OZE i/lub ograniczenia zużycia energii). |
| Beneficjenci: | przedsiębiorcy |
| Forma wsparcia: | Wsparcie bezzwrotne (dotacje)/wsparcie zwrotne (w tym instrumenty finansowe oraz różne formy partnerstwa publiczno-prywatnego) |
| Priorytet inwestycyjny 4.5. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu |
| Zakres interwencji: | W ramach inwestycji wynikających z planów gospodarki niskoemisyjnej przewiduje się, że wsparcie będzie ukierunkowane m.in. na projekty takie, jak: budowa, rozbudowa lub modernizacja sieci ciepłowniczej i chłodniczej, również poprzez wdrażanie systemów zarządzania ciepłem i chłodem wraz z infrastrukturą wspomagającą, wymiana źródeł ciepła. |
| Beneficjenci: | organy władzy publicznej, w tym administracji rządowej oraz podległe jej organy i jednostki organizacyjne, jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne (w szczególności dla miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych oraz miast regionalnych i subregionalnych), organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami. |
| Forma wsparcia: | Wsparcie bezzwrotne (dotacje)/wsparcie zwrotne |
| Priorytet inwestycyjny 4.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe |
| Zakres interwencji: | Przewiduje się wsparcie w szczególności następujących obszarów: budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu, budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu z OZE, budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania ciepła, w wyniku której jednostki te zostaną zastąpione jednostkami wytwarzania energii w skojarzeniu, budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania ciepła, w wyniku której jednostki te zostaną zastąpione jednostkami wytwarzania energii w skojarzeniu z OZE, budowa przyłączeń do sieci ciepłowniczych do wykorzystania ciepła użytkowego wyprodukowanego w jednostkach wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu wraz z budową przyłączy wyprowadzających energię do krajowego systemu przesyłowego. |
| Beneficjenci: | organy władzy publicznej, w tym administracji rządowej oraz podległe jej organy i jednostki organizacyjne, jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne (w szczególności dla miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych oraz miast regionalnych i subregionalnych), organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami. |
| Forma wsparcia: | Wsparcie bezzwrotne (dotacje)/wsparcie zwrotne |
| Oś Priorytetowa II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu |
| Priorytet inwestycyjny 6.4. Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu jakości środowiska miejskiego, rewitalizację miast, rekultywację i dekontaminację terenów poprzemysłowych (w tym terenów powojskowych), zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i propagowanie działań służących zmniejszeniu hałasu |
| Zakres interwencji: | Wsparcie w zakresie ochrony powietrza w ramach priorytetu inwestycyjnego jest skoncentrowane na działaniach uzupełniających związanych z ograniczaniem zanieczyszczeń generowanych przez przemysł, w szczególności przez instalacje wymagające uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Przewiduje się wsparcie w szczególności dla następujących obszarów: ograniczanie emisji z zakładów przemysłowych, wsparcie dla zanieczyszczonych/zdegradowanych terenów, rozwój miejskich terenów zielonych. |
| Beneficjenci: | organy władzy publicznej, w tym administracji rządowej oraz podległe jej organy i jednostki organizacyjne, jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne (w szczególności dla miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych oraz miast regionalnych i subregionalnych), przedsiębiorcy, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami. |
| Forma wsparcia: | Wsparcie bezzwrotne (dotacje) |
| Oś Priorytetowa VI – Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach |
| Priorytet inwestycyjny 4.5. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu |
| Zakres interwencji: | Wsparcie będzie dotyczyło przedsięwzięć w zakresie rozwoju transportu zbiorowego, wynikających z planów gospodarki niskoemisyjnej miast, służących podniesieniu jego bezpieczeństwa, jakości, atrakcyjności i komfortu. Przewiduje się wdrażanie projektów, które będą zawierać elementy redukujące/minimalizujące oddziaływania hałasu/drgań/ zanieczyszczeń powietrza oraz elementy promujące zrównoważony rozwój układu urbanistycznego i zwiększenie przestrzeni zielonych miasta. |
| Beneficjenci: | jednostki samorządu terytorialnego, w tym ich związki i porozumienia, w szczególności miasta wojewódzkie i ich obszary funkcjonalne oraz miasta regionalne i subregionalne (organizatorzy publicznego transportu zbiorowego) oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne i spółki specjalnego przeznaczenia zarządcy infrastruktury służącej transportowi miejskiemu, operatorzy publicznego transportu zbiorowego. |
| Forma wsparcia: | Wsparcie bezzwrotne (dotacje) |
| Oś Priorytetowa VII – Poprawa bezpieczeństwa energetycznego |
| Priorytet inwestycyjny 7.5. Zwiększenie efektywności energetycznej i bezpieczeństwa dostaw poprzez rozwój inteligentnych systemów dystrybucji, magazynowania i przesyłu energii oraz poprzez integrację rozproszonego wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych |
| Zakres interwencji: | Przewiduje się wsparcie w szczególności następujących obszarów: budowa i modernizacja sieci przesyłowych i dystrybucyjnych gazu ziemnego wraz z infrastrukturą wsparcia dla systemu, w tym również sieci z wykorzystaniem technologii smart, budowa i modernizacja sieci przesyłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej, w tym również sieci z wykorzystaniem technologii smart, budowa i rozbudowa magazynów gazu ziemnego, rozbudowa możliwości regazyfikacji terminala LNG. |
| Beneficjenci: | przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalność przesyłu, dystrybucji, magazynowania, regazyfikacji gazu ziemnego, przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej. |
| Forma wsparcia: | Wsparcie bezzwrotne (dotacje) |

Źródło: Szczegółowy Opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Tabela 30Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

| Oś Priorytetowa 10 - Energia |
| --- |
| Działanie 10.1. Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT (realizacja projektów wynikających wyłącznie ze Strategii ZIT) |
| Zakres interwencji: | Kompleksowa i głęboka modernizacja energetyczna obiektów i budynków lub dokończenie tego procesu, poprzez realizację przedsięwzięć polegających m.in. na: zmniejszeniu strat ciepła przez przenikanie w zewnętrznych przegrodach przeźroczystych (okna, drzwi przeszklone) i nieprzeźroczystych (ściany zewnętrzne, stropy poddasza, stropy piwnic), likwidacji istniejących indywidualnych źródeł ciepła w poddawanych kompleksowej i głębokiej modernizacji obiektach wraz z budową przyłącza do systemu ciepłowniczego, modernizacji źródeł ciepła (za wyjątkiem źródeł węglowych przy braku zmiany paliwa) z uwzględnieniem możliwości zastosowania kogeneracji, modernizacji systemów grzewczo – wentylacyjnych z uwzględnieniem zastosowania wysokosprawnej rekuperacji energii, modernizacji instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, modernizacji wewnętrznej instalacji elektrycznej i oświetlenia wewnętrznego, wykorzystanie OZE na potrzeby własne budynku, instalacji systemów monitoringu i zarządzania energią |
| Beneficjenci: | Poddziałanie 10.1.1.: jednostki samorządu terytorialnego, ich jednostki organizacyjne oraz spółki z większościowym udziałem jst., związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, jednostki naukowe, instytucje edukacyjne, szkoły wyższe, publiczne i prywatne podmioty świadczące usługi zdrowotne i ich organy założycielskie, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe. Poddziałanie 10.1.2.: Podmioty wdrażające instrumenty finansowe. |
| Forma wsparcia: | Wsparcie bezzwrotne (dotacje) |
| Działanie 10.2. Efektywność energetyczna Poddziałanie 10.2.1. – użyteczność publiczna Poddziałanie 10.2.2. – wielorodzinne budynki mieszkalne |
| Zakres interwencji: | Kompleksowa i głęboka modernizacja energetyczna obiektów i budynków lub dokończenie tego procesu, poprzez realizację przedsięwzięć polegających m.in. na: - zmniejszeniu strat ciepła przez przenikanie w zewnętrznych przegrodach przeźroczystych (okna, drzwi przeszklone) i nieprzeźroczystych (ściany zewnętrzne, stropy poddasza, stropy piwnic), likwidacji istniejących indywidualnych źródeł ciepła w poddawanych kompleksowej i głębokiej modernizacji obiektach wraz z budową przyłącza do systemu ciepłowniczego, - modernizacji źródeł ciepła (za wyjątkiem źródeł węglowych przy braku zmiany paliwa) z uwzględnieniem możliwości zastosowania kogeneracji, - modernizacji systemów grzewczo – wentylacyjnych z uwzględnieniem zastosowania wysokosprawnej rekuperacji energii, - modernizacji instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, - modernizacji wewnętrznej instalacji elektrycznej i oświetlenia wewnętrznego, - wykorzystanie OZE na potrzeby własne budynku, - instalacji systemów monitoringu i zarządzania energią. |
| Beneficjenci: | Poddziałanie 10.2.1.: jednostki samorządu terytorialnego, ich jednostki organizacyjne oraz spółki z większościowym udziałem jst., związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, jednostki naukowe, instytucje edukacyjne, szkoły wyższe, publiczne i prywatne podmioty świadczące usługi zdrowotne i ich organy założycielskie, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe. Poddziałanie 10.2.2.: Podmioty wdrażające instrumenty finansowe. |
| Forma wsparcia: | Poddziałanie 10.2.1. – wsparcie dotacyjne Poddziałanie 10.2.2. – wsparcie pozadotacyjne |
| Działanie 10.3. Odnawialne źródła energii |
| Zakres interwencji: | budowa,rozbudowa lub przebudowa infrastruktury oraz zakup urządzeń służących do produkcji energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych, w tym wykorzystujących: słońce do 2 MWe, biomasę do 5 MWt, biogaz do 1 MWe, geotermalne źródła ciepła do 2 MWt. przebudowa jednostek wytwórczych energii elektrycznej wykorzystujących energię wody w małych elektrowniach wodnych o mocy do 5 MWe, budowa lub przebudowa infrastruktury przyłączeniowej niezbędnej do odbioru i przesyłu energii elektrycznej lub ciepła ze źródeł odnawialnych, rozbudowa i przebudowa sieci energetycznych średniego i niskiego napięcia oraz obiektów infrastruktury energetycznej i urządzeń technicznych wyłącznie w celu umożliwienia przyłączenia nowych instalacji produkujących energię z OZE (w tym m.in. stacje transformatorowe). |
| Beneficjenci: | Poddziałanie 10.3.1.: jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, jednostki administracji rządowej, inne jednostki sektora finansów publicznych, organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społeczne, jednostki naukowe, instytucje edukacyjne, szkoły wyższe, grupy producentów rolnych, przedsiębiorcy. Poddziałanie 10.3.2.: Podmioty wdrażające instrumenty finansowe. |
| Forma wsparcia: | Poddziałanie 10.3.1. – wsparcie dotacyjne Poddziałanie 10.3.2. – wsparcie pozadotacyjne |
| Działanie 10.4. Redukcja emisji |
| Zakres interwencji: | rozbudowa lub przebudowa scentralizowanych systemów zaopatrzenia w ciepło, obejmujące źródła, sieci i węzły cieplne wraz z przyłączem do budynku, likwidacja istniejących indywidualnych źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych wraz z podłączeniem odbiorców do miejskiego systemu ciepłowniczego lub lokalnych systemów ciepłowniczych, budowa nowych i modernizacja istniejących źródeł ciepła w tym wykorzystujących OZE, modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne, rozbudowa systemu monitoringu powietrza. Uzupełniająco w ramach typów projektów nr 1) - 4) dopuszcza się budowę lub modernizację systemów zarzadzania energią. |
| Beneficjenci: | jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, jednostki administracji rządowej, inne jednostki sektora finansów publicznych, organizacje pozarządowe, jednostki naukowe, instytucje edukacyjne, szkoły wyższe, przedsiębiorcy. |
| Forma wsparcia: | Wsparcie dotacyjne |

Źródło: Szczegółowy Opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Tabela 31. Zestawienie możliwości finansowania w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

| PROGRAM - OCHRONA ATMOSFERY |
| --- |
| POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA |
| Część 2 – KAWKA Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii |
| Zakres interwencji: | przedsięwzięcia mające na celu ograniczanie niskiej emisji związane z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem układów wysokosprawnej kogeneracji i odnawialnych źródeł energii, w szczególności: likwidacja lokalnych źródeł ciepła tj.: indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych, kotłowni zasilających kilka budynków oraz kotłowni osiedlowych i podłączenie obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej lub ich zastąpienie przez źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (w tym pompy ciepła) spełniające wymagania emisyjne określone przez właściwy organ. W przypadku likwidacji palenisk indywidualnych zakres przedsięwzięcia może m.in. obejmować wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. lub instalacji gazowej, rozbudowa sieci ciepłowniczej w celu podłączenia istniejących obiektów (ogrzewanych ze źródeł lokalnych przy wykorzystywaniu paliwa stałego) do centralnego źródła ciepła wraz z podłączeniem obiektu do sieci, zastosowanie kolektorów słonecznych celem obniżenia emisji w lokalnym źródle ciepła opalanym paliwem stałym bądź celem współpracy ze źródłem ciepła zastępującym źródło ciepła opalane paliwem stałym, termomodernizacja budynków wielorodzinnych zgodnie z zakresem wynikającym z wykonanego audytu energetycznego, wyłącznie jako element towarzyszący przebudowie lub likwidacji lokalnego źródła ciepła opalanego paliwem stałym. zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł komunikacji miejskiej w szczególności: wdrażanie systemów zarządzania ruchem w miastach lub miejscowościach uzdrowiskowych, budowa stacji zasilania w CNG/LNG lub energię elektryczną miejskich środków transportu zbiorowego, wdrożenie innych przedsięwzięć ograniczających poziomy substancji w powietrzu powodowanych przez komunikację w centrach miast (z wyłączeniem wymiany taboru lub silników, przebudowy lub budowy nowych tras komunikacyjnych dla ruchu samochodowego i szynowego), kampanie edukacyjne (dotyczy beneficjentów) pokazujące korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji, oraz/lub informujące o horyzoncie czasowym prowadzenia zakazu stosowania paliw stałych lub innych działań systemowych gwarantujących utrzymanie poziomu stężeń zanieczyszczeń po wykonaniu działań naprawczych, utworzenie baz danych (dotyczy jednostek samorządu terytorialnego lub instytucji przez niewskazanych) pozwalających na inwentaryzacje źródeł emisji. |
| Beneficjenci: | Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Beneficjentem końcowym są podmioty właściwe dla realizacji przedsięwzięć wskazanych w programach ochrony powietrza, które planują realizację albo realizują przedsięwzięcia mogące być przedmiotem dofinansowania przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW, z uwzględnieniem warunków niniejszego programu. Ostatecznym odbiorcą korzyści są podmioty właściwe dla realizacji przedsięwzięć wskazanych w programach ochrony powietrza, korzystające z dofinansowania, wyłącznie za pośrednictwem beneficjenta końcowego. |
| Okres wdrażania / okres kwalifikowalności wydatków: | 2014-2020 / do 31.12.2018 r |
| Forma wsparcia: | Udostępnienie środków finansowych WFOŚiGW z przeznaczeniem na udzielanie dotacji. |
| Część 2 – LEMUR Energooszczędne budynki użyteczności publicznej |
| Zakres interwencji: | Inwestycje polegające na projektowaniu i budowie lub tylko budowie, nowych budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego. |
| Beneficjenci: | podmioty sektora finansów publicznych, z wyłączeniem państwowych jednostek budżetowych, samorządowe osoby prawne, spółki prawa handlowego, w których jednostki samorządu terytorialnego posiadają 100% udziałów lub akcji i które powołane są do realizacji zadań własnych j.s.t. wskazanych w ustawach, organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia, a także kościoły i inne związki wyznaniowe wpisane do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych oraz kościelne osoby prawne, które realizują zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów. |
| Okres wdrażania / okres kwalifikowalności wydatków: | Od 1.01.2014 r. do 31.12.2020 r. |
| Forma wsparcia: | Wsparcie bezzwrotne (dotacje)/wsparcie zwrotne (pożyczka) Dofinansowanie w formie dotacji wynosi do 20%, 40% albo 60% kosztów wykonania i weryfikacji dokumentacji projektowej, w zależności od klasy energooszczędności projektowanego budynku. |
| Część 3 Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych |
| Zakres interwencji: | budowa domu jednorodzinnego, zakup nowego domu jednorodzinnego, zakup lokalu mieszkalnego w nowym budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Przedsięwzięcie musi spełniać określony w Programie standard energetyczny. |
| Beneficjenci: | osoby fizyczne dysponujące prawomocnym pozwoleniem na budowę oraz posiadające prawo do dysponowania nieruchomością, na której będą budowały budynek mieszkalny, osoby fizyczne dysponujące uprawnieniem do przeniesienia przez dewelopera na swoją rzecz: prawa własności nieruchomości, wraz z domem jednorodzinnym, który deweloper na niej wybuduje albo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego, który będzie na niej posadowiony i stanowić będzie odrębną nieruchomość albo własności lokalu mieszkalnego. Przez dewelopera rozumie się także spółdzielnię mieszkaniową. |
| Okres wdrażania / okres kwalifikowalności wydatków: | 2013-2022 / do 31.12.2022 r. |
| Forma wsparcia: | Dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego realizowana za pośrednictwem banku na podstawie umowy o współpracy zawartej z NFOŚiGW. Wysokość dofinansowania jest uzależniona od uzyskanego wskaźnika rocznego jednostkowego zapotrzebowania na energię użytkową do celów ogrzewania i wentylacji (EUco). |
| Część 4 Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach |
| Zakres interwencji: | Inwestycje LEME – przedsięwzięcia obejmujące realizację działań inwestycyjnych w zakresie: poprawy efektywności energetycznej i/lub zastosowania odnawialnych źródeł energii, termomodernizacji budynku/ów i/lub zastosowania odnawialnych źródeł energii, realizowane poprzez zakup materiałów/urządzeń/technologii zamieszczonych na Liście LEME, Dotyczy przedsięwzięć, których finansowanie w formie kredytu z dotacją nie przekracza 250000 euro. Inwestycje Wspomagane – przedsięwzięcia obejmujące realizację działań inwestycyjnych, które nie kwalifikują się jako Inwestycje LEME, w zakresie: poprawy efektywności energetycznej i/lub odnawialnych źródeł energii, w wyniku których zostanie osiągnięte min. 20% oszczędności energii, termomodernizacji budynku/ów i/lub odnawialnych źródeł energii, w wyniku których zostanie osiągnięte minimum 30% oszczędności energii. Dotyczy przedsięwzięć, których finansowanie w formie kredytu z dotacją nie przekroczy 1000000 euro. |
| Beneficjenci: | Prywatne podmioty prawne (przedsiębiorstwa) utworzone na mocy polskiego prawa i działające w Polsce. Beneficjent musi spełniać definicję mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw zawartą w zaleceniu Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L124 z 20.5.2003, s. 36). |
| Okres wdrażania / okres kwalifikowalności wydatków: | 2014-2016 / do 31.12.2016 r. |
| Forma wsparcia: | Dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego realizowana za pośrednictwem banku na podstawie umowy o współpracy zawartej z NFOŚiGW. Dotacja maksymalnie do 15% kapitału kredytu bankowego wykorzystanego na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych. Wysokość kredytu z dotacją wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. |
| Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii |
| Część 1 – BOCIAN Rozproszone, odnawialne źródła energii |
| Zakres interwencji: | budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji odnawialnych źródeł energii o mocach mieszczących się w przedziałach wskazanych w Programie, w ramach programu mogą być realizowane instalacje hybrydowe, przy czym moc każdego rodzaju przedsięwzięcia musi spełnić warunki określone w Programie. W ramach programu mogą być dodatkowo wspierane systemy magazynowania energii towarzyszące inwestycjom OZE o mocach nie większych niż 10-krotność mocy zainstalowanej dla każdego ze źródeł OZE, w szczególności: magazyny ciepła, magazyny energii elektrycznej. |
| Beneficjenci: | Przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, podejmujący realizację przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. |
| Okres wdrażania / okres kwalifikowalności wydatków: | 2015-2023 / od 1.01.2015 r. do 31.12.2023 r. |
| Forma wsparcia: | Wsparcie zwrotne (pożyczka) do 85% kosztów kwalifikowanych. |
| Część 4 – Prosument linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii |
| Zakres interwencji: | Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł do produkcji energii elektrycznej lub do produkcji ciepła i energii elektrycznej, na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych. Finansowane będą następujące instalacje do produkcji energii elektrycznej lub do produkcji ciepła i energii elektrycznej: źródła ciepła opalane biomasą – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt, pompy ciepła – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt, kolektory słoneczne – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt, systemy fotowoltaiczne – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40kWp, małe elektrownie wiatrowe – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40kWe, mikrokogeneracja– o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe, przeznaczone dla budynków mieszkalnych znajdujących się na terenie jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego będącej beneficjentem programu. |
| Beneficjenci: | Jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki |
| Okres wdrażania / okres kwalifikowalności wydatków: | 2015-2022 / do 31.12.2022 r. |
| Forma wsparcia: | Wsparcie bezzwrotne(dotacja)/wsparcie zwrotne (pożyczka) Dofinansowanie w formie pożyczki wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia. |
| System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) |
| Część 1)GIS Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej |
| Zakres interwencji: | dofinansowanie może być udzielone na realizację przedsięwzięć w budynkach użyteczności publicznej, przez które należy rozumieć budynki przeznaczone do pełnienia następujących funkcji: administracji samorządowej, ochrony przeciwpożarowej realizowanej przez OSP, kultury, kultu religijnego, oświaty, nauki, służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, a także budynkach zamieszkania zbiorowego przeznaczonych do okresowego pobytu ludzi poza stałym miejscem zamieszkania (w szczególności: internaty, domy studenckie), a także budynkach do stałego pobytu ludzi (w szczególności: domy rencistów lub emerytów, domy dziecka, domy opieki, domy zakonne, klasztory), termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, w tym zmiany wyposażenia obiektów w urządzenia o najwyższych, uzasadnionych ekonomicznie standardach efektywności energetycznej związanych bezpośrednio z prowadzoną termomodernizacją obiektów w szczególności: ocieplenie obiektu, wymiana okien, wymiana drzwi zewnętrznych, przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła), wymiana systemów wentylacji i klimatyzacji, przygotowanie dokumentacji technicznej dla przedsięwzięcia, zastosowanie systemów zarządzania energią w budynkach, wykorzystanie technologii odnawialnych źródeł energii, wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne (jako dodatkowe zadania realizowane równolegle z termomodernizacją obiektów), W ramach programu mogą być realizowane projekty grupowe. Liderem w projekcie grupowym jest podmiot składający wniosek o dofinansowanie w formie dotacji lub wniosek o dofinansowanie w formie pożyczki lub składający wniosek o dofinansowanie w formie pożyczki w imieniu i na rzecz partnerów. Wzajemne relacje lidera i partnerów reguluje zawierane między nimi porozumienie. |
| Beneficjenci: | jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego niebędące przedsiębiorcami, Ochotnicza Straż Pożarna, uczelnie w rozumieniu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz instytuty badawcze, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz podmioty lecznicze prowadzące przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, organizacje pozarządowe, Kościoły i inne związki wyznaniowe wpisane do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych oraz kościelne osoby prawne, podmiot lub jednostka określona wyżej będąca stroną umowy pożyczki w projekcie grupowym. |
| Okres wdrażania / okres kwalifikowalności wydatków: | 2010-2017 / od 1.01.2009 r. do 31.12.2016 r. |
| Forma wsparcia: | Wsparcie bezzwrotne (dotacje)/wsparcie zwrotne (pożyczka) Maksymalny poziom dofinansowania w formie dotacji ze środków GIS wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych projektu. Maksymalny poziom dofinansowania w formie pożyczki wynosi do 60% kosztów kwalifikowanych, przy czym łączne dofinansowanie w formie dotacji i pożyczki nie może być wyższe niż 95% kosztów kwalifikowanych |
| Część 2) GIS Biogazownie rolnicze |
| Zakres interwencji: | budowa, rozbudowa lub przebudowa obiektów wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła z wykorzystaniem biogazu rolniczego, budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji wytwarzania biogazu rolniczego celem wprowadzenia go do sieci gazowej dystrybucyjnej i bezpośredniej. |
| Beneficjenci: | Podmioty (osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną) podejmujące realizację przedsięwzięć w zakresie wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej z wykorzystaniem biogazu powstałego w procesach rozkładu biomasy pochodzenia rolniczego oraz wytwarzania biogazu rolniczego celem wprowadzenia go do sieci gazowej dystrybucyjnej i bezpośredniej. |
| Okres wdrażania / okres kwalifikowalności wydatków: | 2010-2017 / od 1.01.2010 r. do 31.12.2015 r. |
| Forma wsparcia: | Wsparcie bezzwrotne (dotacje)/wsparcie zwrotne (pożyczka) Kwota dotacji: do 30% kosztów kwalifikowanych Kwota pożyczki: do 45% kosztów kwalifikowanych |
| Część 4) GIS Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu umożliwienia przyłączenia źródeł wytwórczych energetyki wiatrowej (OZE) |
| Zakres interwencji: | Przedsięwzięcia dotyczące budowy, rozbudowy lub przebudowy sieci elektroenergetycznej w celu umożliwienia przyłączenia do KSE źródeł wytwórczych wytwarzających energie elektryczna z energetyki wiatrowej (OZE). |
| Beneficjenci: | Wytwórcy energii elektrycznej oraz operatorzy sieci i inne podmioty, takie jak inwestorzy farm wiatrowych, podejmujące realizację przedsięwzięć w zakresie efektywnego przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej umożliwiającej przyłączenie podmiotów wytwarzających energię elektryczną z energetyki wiatrowej (OZE) do KSE. |
| Okres wdrażania / okres kwalifikowalności wydatków: | 2010-2019 / od 1.01.2010 r. do 30.09.2016 r. |
| Forma wsparcia: | Wsparcie bezzwrotne (dotacje) Intensywność pomocy liczona jest z uwzględnieniem łącznej wartości pomocy publicznej ze wszystkich źródeł przewidzianych w montażu finansowym dla danego przedsięwzięcia i nie może przekroczyć dopuszczalnej intensywności pomocy publicznej określonej w przepisach rozporządzenia w sprawie pomocy regionalnej. |
| Część 6) GIS -SOWA Energooszczędne oświetlenie uliczne |
| Zakres interwencji: | Dofinansowanie może być udzielone na realizację przedsięwzięć polegających na: modernizacji oświetlenia ulicznego (m.in. wymiana: źródeł światła, opraw, zapłonników, kabli zasilających, słupów, montaż nowych punktów świetlnych w ramach modernizowanych ciągów oświetleniowych jeżeli jest to niezbędne do spełnienia normy PN EN 13201), montażu urządzeń do inteligentnego sterowania oświetleniem, montażu sterowalnych układów redukcji mocy oraz stabilizacji napięcia zasilającego. |
| Beneficjenci: | Jednostki samorządu terytorialnego posiadające tytuł do dysponowania infrastrukturą oświetlenia ulicznego w zakresie realizowanego przedsięwzięcia. |
| Okres wdrażania / okres kwalifikowalności wydatków: | 2013-2017 / od 1.01.2012 r. do 31.12.2015 r. |
| Forma wsparcia: | Wsparcie bezzwrotne (dotacje)/wsparcie zwrotne (pożyczka) Kwota dotacji: do 45% kosztów kwalifikowanych Kwota pożyczki: do 55% kosztów kwalifikowanych |

Źródło: Opracowanie własne

Przedstawione w powyższej tabeli zestawienie stanowi przykładowy wykaz możliwości finansowania przedsięwzięć ukierunkowanych na redukcję emisji CO2, związanych z poprawą efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. W celu efektywnego wdrażania przedsięwzięć należy na bieżąco śledzić zmiany zachodzące w projektach Programów Operacyjnych oraz monitorować nowe możliwości pozyskania wsparcia finansowego.

Należy również nadmienić, że poza środkami dotacyjnymi i instrumentów finansowych istnieje jeszcze możliwość uzyskania kredytu bankowego na realizację przedsięwzięć ukierunkowanych na poprawę efektywności energetycznej i wykorzystania OZE. Taki kredyt oferuje m.in. Bank Ochrony Środowiska S.A. (BOŚ Bank). W ramach tzw. kredytu ekologicznego BOŚ Bank obok komercyjnego finansowania podmiotów gospodarczych oferuje również (zgodnie ze swoją misją) paletę produktów dedykowanych dla projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz efektywności energetycznej. Oferta Banku opiera się na warunkach bardziej korzystnych od dostępnych na rynku kredytów komercyjnych. Dodatkowo warunki finansowania zostały dostosowane do specyfiki inwestycji proekologicznych. Dzięki temu oferowane produkty kredytowe charakteryzują się:

- niższymi marżami odsetkowymi,

- większą elastycznością okresu kredytowania do 20 lat,

- finansowaniem do 100% wartości inwestycji,

- karencjami w spłacie kapitału kredytowego.

Możliwe jest nadto skorzystanie z niekonwencjonalnych form finansowania przedsięwzięć zmierzających do uzyskania poprawy efektywności energetycznej – finansowanie przez „trzecią stronę”:

- Third Party Financing (TPF) - finansowanie przedsięwzięć energooszczędnych przez zewnętrzną (trzecią) firmę (np. bank), która odbiera wyłożone pieniądze poprzez różnicę w rachunku za energię przed i po wdrożeniu przedsięwzięć,

- Energy Performance Contracting (EPC) najczęściej jest to zmniejszenie zużycia energii u użytkownika poprzez wdrożenie przedsięwzięć energooszczędnych w zamian za opłatę, której wysokość jest proporcjonalna do ilości rzeczywiście zaoszczędzonej energii,

- Energy Services Company (ESCO) – zazwyczaj prywatne firmy, które oferują użytkownikowi (klientowi) szeroki wachlarz usług energetycznych, w tym również inwestycje w przedsięwzięcia energooszczędne, gwarantując, co najmniej, że rachunek za energię nie wzrośnie.

Poprzez finansowanie przez „trzecią stronę” użytkownik nie inwestuje własnego kapitału w zadanie energooszczędne oraz gwarantuje regularnie pokrywanie należności za energię i usługi dodatkowe. W wyniku przeprowadzonej inwestycji „uniknięte koszty energii” stanowią opłatę dla „trzeciej strony”.

W przypadku braku środków własnych niezbędnych do pokrycia wkładu własnego niezbędnych przedsięwzięć ukierunkowanych na poprawę efektywności energetycznej, rekomenduje się rozważenie partnerstwa publiczno-prywatnego i finansowania przez „trzecią stronę”.

## Ewaluacja i monitoring działań, wskaźniki

Monitoring jest bardzo istotnym elementem procesu wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Regularna ewaluacja pozwala usprawniać proces wdrażania Planu i adaptować go do zmieniających się z biegiem czasu warunków.

Ocena efektów i postępów realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wymaga ustalenia sytemu monitorowania i doboru zestawu wskaźników, które to monitorowanie umożliwią. Sam system monitoringu poziomu zużycia energii, emisji CO2 oraz zwiększenia udziału zużycia energii z odnawialnych źródeł polega nagromadzeniu danych wejściowych, źródłowych, ich weryfikacji, porządkowaniu oraz wnioskowaniu w celu aktualizacji inwentaryzacji emisji. Jednostką odpowiedzialną za prowadzenie takiego systemu jest Gmina Stary Targ. Wójt Gminy powierzy czynności z tym związane wytypowanemu koordynatorowi monitorowania. Koordynator obok danych dotyczących końcowego zużycia energii, będzie również zbierał i analizował informacje o kosztach i terminach realizacji działań oraz oproduktach i rezultatach. Niezbędna przy tym będzie współpraca z podmiotami funkcjonującymi lub planującymi rozpoczęcie działalności na terenie gminy, w tym z:

- Przedsiębiorstwami energetycznymi,

- Przedsiębiorstwami produkcyjnymi,

- Przedsiębiorstwami handlowo – usługowymi,

- Przedsiębiorstwami komunikacyjnymi,

- Spółdzielniami i wspólnotami mieszkaniowymi,

- Organizacjami pozarządowymi,

- Mieszkańcami Gminy.

Schemat monitorowania przedstawiony został na poniższej grafice.

Schemat 3.Schemat monitorowania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stary Targ

Źródło: opracowanie własne

Skuteczne monitorowanie musi mieć charakter cykliczny. Wymaga więc ustalenia częstotliwości zbierania i weryfikacji danych. Dane te powinny być zbierane w równych odstępach czasu, nie częściej niż raz do roku (z uwagi na czasochłonność inwestycji prowadzonych w obszarze gospodarki niskoemisyjnej) i nie rzadziej niż raz w okresie wdrożenia Planu. Monitorowanie jest niezależne od harmonogramu wdrożenia poszczególnych inwestycji i może odbywać się zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu przedsięwzięć, zawsze w tym samym okresie czasu. Końcowe podsumowanie efektów wdrożenia nastąpi wraz z końcem okresu planowania tj. po roku 2020. Dostarczy to kompletnych i rzetelnych danych źródłowych obrazujących postęp rzeczowy we wdrażaniu Planu i umożliwi ocenę jego skuteczności.

Ocena efektywności podjętych działań oparta będzie na raportach z monitorowania sporządzanych przez podmiot realizujący (nadzorujący realizację) założenie inwestycyjne. Głównymi wskaźnikami obowiązkowymi dla każdego zadania będą: redukcja zużycia energii [MWh] oraz redukcja emisji [Mg CO2]. Raport będzie uzupełniany o wskaźniki szczegółowe, określane dla każdego działania osobno. Poniżej przedstawiono propozycję raportu monitorującego realizację działań.

Tabela 32. Raport monitorujący

| Nazwa zadania: |  |
| --- | --- |
| Termin realizacji: |  |
| Podmiot realizujący: |  |
| Zakres działania: (z podziałem na etapy) |  |
| Koszt: |  | Źródło finansowania: |  |
| Redukcja zużycia energii [MWh]: |  | Redukcja emisji CO2 [Mg]: |  |
| Wskaźniki szczegółowe: |  |
| Trudności / działania korygujące, zapobiegawcze: |  |

Źródło: opracowanie własne

Zestaw wskaźników szczegółowych został przyjęty zgodnie z metodologią wskazaną w dokumencie „How to develop a Sustainable Energy Action Plan (SEAP) – Guidebook”. Dla każdego z typów działań przyjęto wskaźniki wraz z zakładanym trendem, określonym jako:

( - wzrost

( - spadek

Wskaźniki monitorowania efektów i postępów wdrażania dla wariantu zaproponowanego w Planie ujęto w poniższej tabeli.

Tabela 33.Wskaźniki monitorowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

| Lp. | Działanie | Wskaźnik | Jednostka miary | Efekt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowościach Stary Targ, Waplewo Wielkie, Szropy | Liczba nowych/zmodernizowanych opraw oświetleniowych Liczba nowych źródeł światła Liczba zamontowanych zegarów sterujących Liczba budynków użyteczności publicznej w których zmodernizowano system oświetlenia Zużycie energii | szt. szt. szt. szt. MWh | ( ( ( ( ( |
| 2 | Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Jodłówka | Liczba budynków poddanych modernizacji Powierzchnia budynków poddanych modernizacji Liczba wymienionych/zmodernizowanych źródeł ciepła Zapotrzebowanie na energię cieplną Zapotrzebowanie na energię elektryczną | szt. m2 szt. MWh MWh | ( ( ( ( ( |
| 3 | Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy | Moc instalacji Wytworzona energia | MW MWh | ( ( |
| 4 | Modernizacja budynku po przedszkolu w Waplewie Wielkim na mieszkania socjalne | Liczba przebudowanych (poddanych remontowi) budynków Powierzchnia przebudowanych budynków Zapotrzebowanie na energię cieplną | szt. m2 MWh | ( ( ( |
| 5 | Wykonanie ścieżki rowerowej na terenie Gminy Stary Targ z wykorzystaniem nieczynnej linii kolejowej Malbork-Małdyty | Długość wybudowanych/zmodernizowanych dróg (ścieżek) rowerowych Liczba osób korzystających z infrastruktury rowerowej | km osoby | ( ( |
| 6 | Działania nieinwestycyjne: Kampanie informacyjne Organizacja zajęć/festynów poświęconych tematyce oszczędzania energii | Liczba przeprowadzonych kampanii informacyjnych Liczba publikacji Liczba zorganizowanych wydarzeń Liczba uczestników wydarzeń Ilość materiałów promocyjno-edukacyjnych | szt. szt. szt. osoby szt. | ( ( ( ( ( |
| 7 | Stosowanie „zielonych zamówień” | Zużycie energii | MWh | ( |
| 8 | Prace termomodernizacyjne w budynkach prywatnych | Zużycie energii cieplnej Liczba obiektów poddanych termomodernizacji Powierzchnia obiektów poddanych termomodernizacji Liczba wymienionych / zmodernizowanych źródeł ciepła | MWh/rok szt. m2 szt. | ( ( ( ( |
| 9 | Modernizacja systemu elektroenergetycznego na terenie gminy | Długość zmodernizowanej sieci elektroenergetycznej Starty na przesyle energii | km MWh | ( ( |

Źródło: opracowanie własne

## Oddziaływanie na środowisko Planu i zadań w nim założonych

Jednym z podstawowych instrumentów prawnych regulujących kwestie wpływu przyjętych założeń na otoczenie jest ocena oddziaływania na środowisko. Przewidywane skutki realizacji przyszłych polityk, strategii, planów lub programów reguluje postępowanie w ramach tzw. strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ). Podstawowym dokumentem regulującym kwestie przeprowadzenia SOOŚ jest ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.], zwana dalej ustawą ooś.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Stary Targ nie zalicza się do dokumentów, o których mowa w art. 46 lub 47 ustawy ooś.

Zgodnie z art. 46 ustawy ooś przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymagają projekty dokumentów:

- Koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, planów zagospodarowania przestrzennego oraz strategii rozwoju regionalnego;

- Polityk, strategii planów lub programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu, opracowywanych lub przyjmowanych przez organy administracji, wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

- Polityk, strategii, planów lub programów innych niż wymienione w pkt 1 i 2, których realizacja może spowodować znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000, jeżeli nie są one bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej ochrony.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Stary Targ nie jest dokumentem planistycznym, dotyczącym kształtowania polityki przestrzennej gminy na mocy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz nie stanowi strategii rozwoju regionalnego, gdyż ma zasięg lokalny (dotyczy obszaru jednej gminy). Odnosząc się do art. 46 pkt 2 ustawy ooś, należy zauważyć, że przedmiotowy dokument stanowi wprawdzie plan skoncentrowany m.in. na energetyce, lecz nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Działania ujęte w Planie zostały przewidziane do realizacji poza wyznaczonymi obszarami Natura 2000, o których mowa w art. 46 pkt 3 ustawy ooś, w zakresie niewpływającym na te obszary.

Plan gospodarki niskoemisyjnej nie spełnia warunków określonych w art. 46 ustawy ooś.

Natomiast art. 47 ustawy ooś stanowi, że „przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest konieczne w przypadku projektów dokumentów, innych niż wymienione w art. 46, jeżeli w uzgodnieniu z właściwym organem, o którym mowa w art. 57, organ opracowujący projekt stwierdzi, że wyznaczają one ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub że realizacja postanowień tych dokumentów może spowodować znaczące oddziaływanie na środowisko”.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Stary Targ wskazuje działania inwestycyjne i nieinwestycyjne realizujące wyznaczone cele w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz wdrożenia nowych technologii zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Lista działań została przygotowana przede wszystkim ze względu na konieczność usystematyzowania zamierzeń gminy Stary Targ. Działania te mogą, ale nie muszą być w przyszłości zrealizowane przez inwestorów samorządowych lub prywatnych.

# Spis Wykresów

Wykres 1. Liczba ludności w gminie Stary Targ w latach 2008-2014	27

Wykres 2. Liczba opraw oświetleniowych zainstalowanych na terenie gminy w podziale na moc oprawy	36

Wykres 3. Zużycie energii oraz emisja CO2 w budynkach użyteczności publicznej	52

Wykres 4. Udział nośników energii w budynkach użyteczności publicznej	53

Wykres 5. Zużycie energii w sektorze mieszkalnictwa	54

Wykres 6. Emisja CO2 w sektorze mieszkalnictwa	54

Wykres 7. Udział nośników energii w sektorze mieszkalnictwa	55

Wykres 8. Zużycie energii w sektorze transportu	56

Wykres 9. Emisja CO2 w sektorze transportu	56

Wykres 10. Zużycie energii w sektorze transportu w podziale na użytkowników ruchu	57

Wykres 11 Emisja CO2 w sektorze transportu w podziale na użytkowników ruchu	57

Wykres 12. Zużycie energii oraz emisja CO2 związana z oświetleniem gminnym	58

Wykres 13. Zużycie energii oraz emisja CO2 w sektorze wodno-ściekowym	59

Wykres 14. Zużycie energii w sektorze przedsiębiorstw	60

Wykres 15. Emisja CO2 w sektorze przedsiębiorstw	60

Wykres 16. Zużycie energii oraz emisja CO2 w sektorze przedsiębiorstw	61

Wykres 17. Zużycie energii w gminie Stary Targ w podziale na sektory	62

Wykres 18. Emisja CO2 w gminie Stary Targ w podziale na sektory	62

Wykres 19. Udział poszczególnych sektorów w całkowitym zużyciu energii oraz emisji CO2 na terenie gminy Stary Targ	63

Wykres 20. Zużycie energii w gminie Stary Targ w podziale na nośniki energii	64

Wykres 21. Emisja CO2 w gminie Stary Targ w podziale na nośniki energii	64

Wykres 22. Udział poszczególnych nośników energii w całkowitym zużyciu energii oraz emisji CO2 na terenie gminy Stary Targ	65

# Spis Tabel

Tabela 1. Dyrektywy Unii Europejskiej w zakresie efektywności energetycznej	13

Tabela 2. Przyrost naturalny i migracje w gminie Stary Targ w latach 2008 – 2014	27

Tabela 3. Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem	28

Tabela 4. Kategorie dróg na terenie gminy Stary Targ	28

Tabela 5. Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON według struktury własnościowej w latach 2008-2013	30

Tabela 6. Liczba podmiotów gospodarczych wg sekcji działalności PKD 2007. Stan na 2014 rok.	30

Tabela 7. Użytkowanie gruntów na terenie gminy Stary Targ	31

Tabela 8. Powierzchnia gruntów leśnych w gminie Stary Targ	32

Tabela 9. Pomniki przyrody w gminie Stary Targ	33

Tabela 10. Zasoby mieszkaniowe gminy Stary Targ w latach 2008 – 2013	34

Tabela 11. Zmieszane odpady komunalne zebrane w ciągu 2013 roku	36

Tabela 12. Parametry systemu oświetleniowego na terenie gminy	36

Tabela 13. Wskaźnik zapotrzebowania na ciepło	38

Tabela 14. Wartości opałowe oraz wskaźniki emisji przyjęte do obliczeń wielkości emisji CO2	47

Tabela 15. Budynki użyteczności publicznej poddane inwentaryzacji	51

Tabela 16. Zużycie energii oraz emisja CO2 w budynkach użyteczności publicznej	52

Tabela 17. Zużycie energii oraz emisja CO2 w sektorze mieszkalnictwa	53

Tabela 18. Zużycie energii oraz emisja CO2 w sektorze transportu	55

Tabela 19. Zużycie energii oraz emisja CO2 w sektorze transportu w podziale na użytkowników ruchu	56

Tabela 20. Zużycie energii oraz emisja CO2 związana z oświetleniem gminnym	58

Tabela 21. Zużycie energii oraz emisja CO2 w sektorze wodno-ściekowym	58

Tabela 22. Zużycie energii oraz emisja CO2 w sektorze przedsiębiorstw	59

Tabela 23. Podsumowanie zużycia energii oraz emisji CO2 na terenie gminy Stary Targ w podziale na sektory	61

Tabela 24. Podsumowanie zużycia energii oraz emisji CO2 na terenie gminy Stary Targ w podziale na nośniki energii	63

Tabela 25. Analiza SWOT - Uwarunkowania realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stary Targ	65

Tabela 26. Cele strategiczne w odniesieniu do roku bazowego (2014)	68

Tabela 27. Harmonogram wdrażania przedsięwzięć	73

Tabela 28. Podział obowiązków członków Zespołu ds. opracowania i wdrożenia PGN dla Gminy Stary Targ	74

Tabela 29. Zestawienie możliwości finansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	77

Tabela 30 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	80

Tabela 31. Zestawienie możliwości finansowania w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	83

Tabela 32. Raport monitorujący	92

Tabela 33. Wskaźniki monitorowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	93

# Spis Map

Mapa 1. Położenie gminy Stary Targ na tle województwa pomorskiego	26

Mapa 2. System komunikacyjny na terenie gminy Stary Targ	29

Mapa 3. Mapa strumienia cieplnego Polski	40

Mapa 4. Rejonizacja średniorocznych sum promieniowania słonecznego  padającego na jednostkę powierzchni poziomej [kWh/m2/rok]	41

Mapa 5. Usłonecznienie roczne na obszarze Polski w latach 1971-2000	42

Mapa 6. Średnie roczne prędkości wiatru w terenie otwartym na wysokości 10 m n.p.g. w Polsce w latach 1971-2000	43

# Spis schematów

Schemat 1. Proces powstawania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stary Targ	11

Schemat 2. Schemat inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych	48

Schemat 3. Schemat monitorowania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stary Targ	91

# Footnotes

I spotkanie Koalicji na rzecz utworzenia Krajowego Systemu Zrównoważonego Gospodarowania Energią, w dniu 6 marca 2014 r. w Warszawie - prezentacja.

Główny Urząd Statystyczny, Energia ze źródeł odnawialnych w 2012 r., Warszawa 2013, str. 13

Główny Urząd Statystyczny, Energia ze źródeł odnawialnych w 2012 r., Warszawa 2013, str. 13

Główny Urząd Statystyczny, Energia ze źródeł odnawialnych w 2012 r., Warszawa 2013, str. 13.

Główny Urząd Statystyczny, Energia ze źródeł odnawialnych w 2012 r., Warszawa 2013, str. 13-14.

Główny Urząd Statystyczny, Energia ze źródeł odnawialnych w 2012 r., Warszawa 2013, str. 14.

Główny Urząd Statystyczny, Energia ze źródeł odnawialnych w 2012 r., Warszawa 2013, str. 14.

Główny Urząd Statystyczny, Energia ze źródeł odnawialnych w 2012 r., Warszawa 2013, str. 15.

# Text boxes

| Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie Gminy Stary Targ - PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY STARY TARG Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko |  |
| --- | --- |

Gdańsk, październik 2015 r.

Gmina Stary Targ

Dalsze planowanie i realizacja

INWENTARYZACJA

Wskaźniki monitorowania

Wójt Gminy Stary Targ

Zbieranie danych

Koordynator monitoringu

Weryfikacja danych

Analiza / ewaluacja Planu

Realizacja działań / inwestycji

MONITORING

Aktualizacja Planu

Obszar 1

Obszar 2

Obszar …

Obszar n

Obszar 3